## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目2 夹具常见机构设计
模块一
任务3.3夹具制造及工艺性

## Slide 3
学
习
目
标
１. 具备夹具零件加工制造精度保证能力;
２.具备夹具零件工艺设计能力。
具备夹具加工制造的职业能力。
知识目标
１. 掌握夹具的制造特点;
２. 掌握保证夹具制造精度的方法。
技能目标
素养目标

## Slide 4
01
夹具的制造特点
02
保证夹具制造精度的方法
03
夹具结构工艺性
目 录

## Slide 5
1.夹具的制造特点
夹具通常是单件生产，且制造周期很短。为了保证工件的加工要求，很多夹具要有较高的制造精度。企业的工具车间有多种加工设备，例如加工孔系的坐标镗床、加工复杂形面的万能铣床、精密车床和各种磨床等，都具有较好的加工性能和加工精度。夹具制造中，除了生产方式与一般产品不同外，在应用互换性原则方面也有一定的限制，以保证夹具的制造精度。

## Slide 6
2.保证夹具制造精度的方法
对于与工件加工尺寸直接有关的且精度较高的部位，在夹具制造时常用修配法和调整法来保证夹具精度。
1)修配法的应用
对于需要采用修配法的零件，可在其图样上注明“装配时精加工”或“装配时与xx件配作”字样等。如图3.4所示，支承板和支承钉装配后，与夹具体合并加工定位面，以保证定位面对夹具体基面A的平行度公差。

## Slide 7
2.保证夹具制造精度的方法
如图3.5所示为一钻床夹具保证钻套孔距尺寸10+0.02的方法。在夹具体2和钻模板1的图样上注明“配作”字样，其中钻模板上的孔可先加工至留1余量的尺寸,待测量出正确的孔距尺寸后，即可与夹具体合并加工出销孔B。显然，图3.5上的A1、A2尺寸已被修正。这种方法又称“单配”。如图3.6所示为标准圆轴线对夹具体找正面A的平行度公差。
夹具的修配法都涉及夹具体的基面，从而不致使各种误差累积，能够达到预期的精度要求。

## Slide 8
2.保证夹具制造精度的方法
2)调整法的应用
调整法与修配法相似，在夹具上通常可设置调整热圈、调整垫板、调整套等元件来控制装配尺寸。这种方法较简易，调整件选择得当即可补偿其他元件的误差，从而提高夹具内制造精度。
例如，将图3.8所示的钻模改为调整结构，则只要增设一个支承板，待钻模板装配后再按测量尺寸修正支承板的尺寸A即可。

## Slide 9
3.夹具结构工艺性
夹具的结构工艺性主要表现为夹具零件制造、装配、调试、测量和使用等方面的综合性能。夹具零件的一般标准和铸件的结构要素等，均可查阅有关手册进行设计。以下就夹具零部件的加工、维修、装配和测量等工艺进行分析。
1)注意加工和维修的工艺性
夹具主要元件的连接定位采用螺钉和销钉。如图3.9(a)所示的销钉孔制成通孔，以便于维修时能够将销钉压出，如用3.9（b)所示的销钉则可以利用销钉孔底部的横向孔拆卸，如图3.9（c）所示为常用的带内螺纹的圆锥销(GB118-2000)。

## Slide 10
3.夹具结构工艺性
如图3.10所示为两种可维修的衬套结构，它们在衬套的底部设计有螺孔或缺口槽，以便使用工具将其拔出。

## Slide 11
3.夹具结构工艺性
如图3.11所示为几种螺纹联接结构。其中，图3.11(a)所示为螺孔太长，图3.11(d)所示为螺钉太长且凸出外表面。在设计时这两种情况都要避免。

## Slide 12
3.夹具结构工艺性
2)注意装配测量的工艺性
夹具的装配测量是夹具制造的重要环节。无论是修配法装配或调整法装配，还是用检具检测夹具精度时，都应处理好基准问题。
为了使夹具的装配，测量具有良好的工艺性，我们应遵循基准统一原则，以夹具体的基面为统一的基准，以便于装配、测量时保证夹具的制造精度。
如图3.12所示为用数显高度游标尺测量钻模孔距的方法。由于盖板钻模没有夹具体，故直接用钻模板及定位元件为测量基准。

## Slide 13
3.夹具结构工艺性
如图3.13所示为用检验棒和量块测量V形块标准圆的中心高尺寸和平行度的方法。
如图3.14所示为用检验测量镗模导向孔平行度的方法。装配时可通过修刮支架底面来保证镗模的中心高尺寸和平行度要求。

## Slide 14
3.夹具结构工艺性
当夹具体的基面不能满足上述要求时，可设置工艺孔或工少凸台。如图3.15所示的工艺方法，如图3.15(a)所示为测量V形架中心的工艺凸台，可控制其尺寸A。当尺寸较复杂时，可用工艺孔控制，如图3.15（b）所示的侧面定位销座位置的工艺孔K，当工件中心高尺寸为44时，可先设定工艺孔至定位面的高度尺寸60±0.05，则工艺孔水平方向的尺寸x为:x= =27.71
如图3.15（c）所示为测量钻套位置的工艺孔，图纸l、ɑ为已知数，L为设定尺寸，则：x= （l- ）sinɑ

## Slide 15: Thanks For Watching.
谢谢大家！