## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目2 夹具常见机构设计
模块一
任务3.4夹具整体设计案例

## Slide 3
学
习
目
标
１. 能够掌握夹具设计基本步骤;
２. 能够熟悉夹具设计基本方法。
１. 养成创新设计思想;
２. 初步具备夹具设计的职业能力。
知识目标
１.了解夹具整体设计的过程;
２. 掌握夹具整体设计的相关计算方法。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
明确设计任务、收集分析原始资料
02
确定夹具结构
03
绘制结构草图
04
夹具精度分析
05
绘制夹具总装图
06
确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
07
绘制夹具零件图
08
编写设计说明书

## Slide 5
1.明确设计任务、收集分析原始资料
在明确设计任务前、需要收集分析以下原始资料
1）加工零件图
在本节课中，我们以杠杆零件钻、扩、铰φ10H9mm孔以及钻φ11mm孔为例讲述夹具整体设计。已知工件材料为45钢，毛坯为模锻件，中批量生产。

## Slide 6
1.明确设计任务、收集分析原始资料
2）主要工艺流程

## Slide 7
1.明确设计任务、收集分析原始资料
3)设计任务书

## Slide 8
1.明确设计任务、收集分析原始资料
4)工序简图
本夹具设计第四道工序钻、扩、铰φ10H9孔和钻φ11mm孔的钻床夹具。本工序加工如图所示。（网状线位置为本工序去掉材料位置，后续图中均采用此法表示，不在说明）

## Slide 9
1.明确设计任务、收集分析原始资料
5)分析原始资料
分析原始资料，我们可以得到以下几方面信息。
(1)工件毛坯为模锻件，精度较高，这可以使工件粗加工时定位较可靠。
(2)工件的轮廓尺寸较小，质量轻，但刚性差，结构较复杂，这就要求夹紧力应确定得合理，以防止工件变形。

## Slide 10
1.明确设计任务、收集分析原始资料
5)分析原始资料
（3)本工序前已加工的表面有如下两个：
① φ28H7孔及两端面。其中K面与φ28H7孔是在一次安装中完成加工的，因而K面与28H7孔轴线的垂直度误差比0.03mm小，由图8.1可知，该孔及其端面K为本工序的定位基准。
②φ10H9孔的两端面也已加工，其位置尺寸为88和10，φ10H9孔的两端面与φ28H7孔轴线的重直度误差属“未注公差”范畴，所以共加工精度不高。
(4)本工序所使用的机床为Z5125立式钻床，刀具为通用标准刀具。
(5)生产类型为中批生产。

## Slide 11
2.确定夹具结构
1)根据六点定位规则确定工件的定位方式
由图3.18可知，该工序限制了工件的六个自由度。现根据加工要求来分析其必须限制自由度数目及其基准选择的合理性。
根据工件的结构特点，其定位基准的选择方案有以下两种。
(1)以φ28H7孔及组合面（端面K和φ10H9孔的-个端面组合而成)为定位面，限制工件的五个自由度 以 φ10H9孔外缘毛坯一侧为防转定位面，限制工件的Z转动自由度，如图3.18(a)所示为杠杆零件钻孔定位夹紧方室一。这一定位方案，由于尺寸88的公差大，很难实现两端面同时与中位元件的工作面接触，因此定位不稳定，且定位误差较大。

## Slide 12
2.确定夹具结构
（2)以φ28H7孔及端面K定位，限制工件的五个白由度( )以φ10H9孔外缘定位，限制工件的Z转动自由度。为增加刚性，在φ10H9孔的端而增设一辅助支承，如图3.18(b)所示。由于定位精度不受尺寸88的影响，因此定位误差较图3.18(a)所示的方案要小，定位也较稳定。

## Slide 13
2.确定夹具结构
2)选择定位元件，设计定位装置
根据已确定的定位基面结构形状，确定定位元件的类型和结构尺寸。
(1)选择定位元件。选用带台阶面的定位销，作为以φ28H7孔及端面K定位的定位元件。以φ10H9孔外缘一侧为防转定位向，限制工件的Z转动白由度，可采用的定位元件有两种形式
①支承打。支承钉与工件外缘按触，限制了Z转动自由度，其结构如图3.19(a)所示，
②可移动V形块。如图3.19（b）所示，采用沿X方向可移动的V形块，以限制工件的Z转动自由度。

## Slide 14
2.确定夹具结构
(2)确定定位元件尺寸及配合公差。工件定位孔φ28H7与定位圆柱采用问隙配合，参考夹具设计资料选为φ28，因此定位圆柱的尺寸与公差为φ28（φ）。
3)分析计算定位误差
这里主要是计算本工序要保证的位置精度的定位误差，以判别所设计的定位方案能否满足加工要求。需要分析以下定位误差：
(1)加工φ10H9孔至28H7轴心线距离尺寸80±0.2的定位误差。
(2)φ10H9孔轴线与φ28H7孔轴线平行度公差0.3mm的定位误差。
（3）加工φ11的孔，要求保证其轴线与φ28H7孔轴线距离尺寸精度15±0.25的定位误差。
由以上分析与计算可知，该定位方案是可行的。

## Slide 15
2.确定夹具结构
4)确定工件的夹紧装置
确定工件的夹紧装置的步骤如下。
(1)确定夹具类型。由零件图可知，本工序所加工的两孔位于互成90度角的平面内，由于孔径不大、工件质量轻、轮廓尺寸小及生产批最不大等原因，可采用翻转式钻模。
(2)确定夹紧方式。采用如图3.20所示夹紧方式。为使夹具结构简单，操作方便，暂以此夹紧方式作为初步设计方案，待进行夹紧力核算后，再最终确定该方案是否可行。

## Slide 16
2.确定夹具结构
5）确定引导元件
确定引导元件主要是钻套的结构类型和主要尺寸。
(1)对φ10H9孔，为适应钻、扩、铰选用快换钻套，钻套结构应根据《机械夹具设计手册》中的“夹具零件及部件”国家标准来选取。
（2）对φ11孔，钻套类型本应选用固定式钻套，但为维修方便，也可采用可换钻，其结构仍按照《机床夹具设计手册》中“夹具零件及部件”国家标准来选取。
6)确定其他结构
为使于排屑，辅助支承采用螺旋套简式，为便于夹具制造，调试与维护，钻模板与夹具的连接采用装配式。夹具体采用开式，使加工、观察、清理切屑都比较方使。

## Slide 17
4.夹具精度分析
由零件图可知，所设计的夹具需保证的加工要求有:尺寸15±0.25，尺寸80±0.2、尺寸14及φ10H9孔和φ28H7孔轴线间的平行度公差0.30四项。除尺寸14属于未注公差以及加工φ11孔时，基准重合，定位误差为零，不必进行验算外，其余各项精度要求均需验算。

## Slide 18
5.绘制夹具总装图
根据已绘制的夹具结构草图，经检查、修改，审核后，按夹具总装图绘制的方法及程序，绘制正式的钻床夹具总装图，如图所示。

## Slide 19
6.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合是根据教材和有关资料、于册规定的原则和方法确定的，本夹具的技术要求和公差配合如下，
1)技术要求
(1)定位元件与夹具底面的垂直度误差允许值为0.03。
(2)导向元件与夹具底面的垂直度误差允许估为0.05。
(3)导向元件衬套10与夹具底面(F)的平行度误差允许值为0.02。

## Slide 20
6.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合是根据教材和有关资料、于册规定的原则和方法确定的，本夹具的技术要求和公差配合如下，
2)公差配合
(1) φ10H9孔钻套、衬套、钻模板上内孔之间的配合代号及精度分别为φ26 (衬套-钻模板) φ18 (钻套-衬套)
(2)φ11孔钻套、衬套、钻模板上内孔之间的配合代号及精度分别为
φ26 (衬套-钻模板) φ18 (钻套-衬套)
(3)其余部位的公差配合代号及精度如图3.22所示。

## Slide 21
6.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
夹具装配图各标注如图所示：

## Slide 22
7.绘制夹具零件图
夹具总装图绘制完后，应给出夹具中的所有非标准零件。绘制夹具中非标准零件图时，应按配机械零件设计要求进行，绘出零件图后，尤其对结构、形状复杂的零件，要着重对其结构工艺性进行分析，分析在现有的条件下，能否将这些零件方便地制造出来，是否经济。另外还要检查零件图的尺中标外，尤其是相互位置精度与表而粗糙度的标注。

## Slide 23
8.编写设计说明书
按照编写设计说明书包括的内容，将此夷具设计的过程内容加以整理后，编写出设计说明书。

## Slide 24
5.绘制夹具总装图
根图，如图所示。

## Slide 25: Thanks For Watching.
谢谢大家！