## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目4 车床夹具设计
模块二
任务4.1心轴类车床夹具设计

## Slide 3
学
习
目
标
１.能运用心轴类车床夹具设计方法, 并进行技术标注;
２. 具备心轴类车床夹具设计结构分析与设计能力。
１. 养成创新设计思想;
２. 具备心轴类车床夹具设计的职业能力。
知识目标
１. 掌握心轴类车床夹具的结构特点;
２.掌握心轴类车床夹具基本流程。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
明确设计任务、收集分析原始资料
02
确定夹具结构方案
03
绘制结构草图
04
确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
05
确定夹具零件材料
06
夹具分析与使用方法
07
绘制夹具主要零件图
08
绘制夹具装配总图

## Slide 5
任务分析
任务描述:
衬套零件如图４.１所示, 工件材料为４５钢, 其中ϕ５６外圆及端面、 ϕ内孔已经加工完毕, 本工序要求加工ϕ外圆及端面、 ４×ϕ５０槽及倒角C１。
设计要求:
设计夹具完成本工序加工, 要求采用车床加工, 操作方便, 装夹时间尽量减少,夹紧可靠, 不能破坏已加工表面。生产规模为大批量生产。

## Slide 6
1.明确设计任务、收集分析原始资料
在明确设计任务前、需要收集分析以下原始资料
1）加工零件图
任务实施

## Slide 7
1.明确设计任务、收集分析原始资料
2）主要工艺流程
本工序要 求 采 用 车 床 加 工ϕ外 圆 及 端 面、 ４×ϕ５０ 槽 及 倒角C１。

## Slide 8
1.明确设计任务、收集分析原始资料
3)设计任务书

## Slide 9
1.明确设计任务、收集分析原始资料
4)工序简图

## Slide 10
1.明确设计任务、收集分析原始资料
(５) 分析原始资料.
１) 工件属于套类零件, 结构简单, 尺寸较小, 壁薄, 刚性差, 容易变形, 在加工时需考虑夹紧力的合理性, 防止工件变形。
２) 本工序需要加工的尺寸有外圆及端面、 ４×ϕ５０槽及倒角C１,尺寸要求粗糙度为Ra１.６, 同轴度为ϕ０.０５。
３) 本工序前已完成的加工表面有两个, 分别是ϕ 的内孔和ϕ５６外圆及端面. 可考虑以ϕ的内孔和ϕ５６的端面作为定位基准。
４) 本工序使用的机床为 CA６１４０卧式车床。刀具为焊接式硬质合金９０°外圆车刀和４mm宽切槽刀。
５) 生产类型为大批量生产。

## Slide 11
2.确定夹具结构方案
根据加工件外形结构和加工工序要求, 采用通孔弹性夹头定心夹具, 以具有弹性结构的内夹头作为定位和夹紧元件来装夹工件。 根据基准重合的原则, 选择ϕ内孔及 ϕ５６外圆端面作为定位基准。 孔定位元件为内夹式弹性夹头, 端面定位元件为５号莫氏锥柄心轴的端面。

## Slide 12
2.确定夹具结构方案
(１) 确定定位方式
选择 内孔及ϕ５６外圆左端面作为定位基准。 内孔限制
。 ϕ５６外圆左端面限制 。 工件属于回转体, 可以不用限制, 如图 ４.３所示。

## Slide 13
2.确定夹具结构方案
１) 选择定位元件
孔定位元件为内夹式弹性夹头, 端面定位元件为心轴的端面定位, 如图４.４ 所示。

## Slide 14
2.确定夹具结构方案
２) 确定定位元件尺寸和配合公差
内夹式弹性夹头为自定心元件, 在使用过程中会随着夹紧力变形, 不做配合公差考虑。心轴与加工件端面有配合, 需考虑加工件轴线与心轴接触面的垂直度公差。查阅 « 机床夹具设计手册» 取垂直度０.０５。

## Slide 15
2.确定夹具结构方案
(３) 分析计算定位误差
在加工尺寸中, 定位尺寸有同轴度ϕ０.０５。分析同轴度公差ϕ０.０５， 工件是以弹性心轴作为定位元件, 由于定位副间不存在径向间歇,故可认为加工位置的中心线与弹性心轴轴线重合, 没有基准位移误差, 即ΔY＝０。 此时的定位基准和工序基准重合, 即ΔB＝０, 因此ΔD＝０。
由于ΔD＜ΔD允 , 因此该方案满足同轴度ϕ０.０５公差要求。

## Slide 16
2.确定夹具结构方案
(４) 确定夹紧装置.
１) 确定夹具类型
本工序加工尺寸要求不高, 采用弹性夹头定心夹具结构。
２) 确定夹紧方式
该夹具采用锥形胀套的轴向推动使弹性夹头产生弹性变形, 从而将工件的内孔胀紧, 达到夹紧的目的。
(５) 确定导向元件. 锥形胀套在夹紧过程中的移动需要进行导向设计, 采用心轴进行导向.
(６) 确定其他结构. 为实现快速装夹加工件, 采用开口垫圈实现快换.

## Slide 17
3.绘制结构草图
根据定位和夹紧机构的设计, 得到夹具基本结构, 如图４.５所示。

## Slide 18
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(１) 技术要求.
１) 装配前所有零部件进行浸油处理;
２) 零件不得有毛刺、 飞边、 灰尘等;
３) 装配时不允许有磕碰和划伤;
４) 安装使用时对夹具进行定位和夹紧校核。
(２) 公差配合
锥形胀套与心轴之间: 同轴度ϕ20

## Slide 19
5.确定夹具零件材料
查阅 « 机床夹具设计手册», 确定夹具各零件材料及热处理方式。
(１) 锥形胀套: T７A, 淬火５３~５８ HRC.
(２) 心轴: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC.
(３) 垫圈: ４５钢, 淬火３８~４２ HRC.
(４) 内夹式弹性夹头: ６５M 夹持部分淬火＋回火５６~６１HRC, 弹性部分淬火４３~４８HRC.
(５) 螺母: « 六角标准螺母 (I型) 强牙» (GB/T６１７１－２０１６) , M１２.

## Slide 20
6. 夹具分析与使用方法
本夹具最大的特点是结构简单、 使用元件数量少、 工艺性能好、 制造方便、 成本低, 且夹具的日常维护十分方便。 本夹具适用于具有通孔结构工件的加工。
使用时, 将夹具体 (５号锥柄心轴) 安装到车床的卡轴孔中, 并通过拉杆从车床主轴孔另一端紧固到心轴的螺纹孔中。
车削加工时, 将工件插入弹性夹头外圆柱面, 并使工件的左端面与心轴的端面靠紧。拧紧螺母, 推动锥形胀套向左移动, 从而使弹性夹头的外径增大, 将工件从内孔定位并夹紧, 即可开始车削加工。完 成 加 工 后, 拧 松 螺 母, 弹 性 夹 头 回 复 原 始 状 态, 工 件 呈 松 开 状 态, 即 可 将 工 件取下。

## Slide 21
任务实践
(１) 内夹式弹性夹头 (图４.６)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 22
(２) 心轴 (图４.７)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 23
(３) 锥形胀套 (图４.８)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 24
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图４.９)。

## Slide 25: Thanks For Watching.
谢谢大家！