## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目4 车床夹具设计
模块二
任务4.2角铁类车床夹具设计

## Slide 3
学
习
目
标
１. 能运用角铁类车床夹具设计方法进行技术标注;
２. 具备角铁类车床夹具设计分析设计能力。
１.养成科学设计思维;
２.具备角铁类车床夹具设计的职业能力。
知识目标
１. 掌握角铁类车床夹具的结构特点;
２. 掌握角铁类车床夹具设计基本流程.
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
明确设计任务、收集分析原始资料
02
确定夹具结构方案
03
绘制结构草图
04
确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
05
确定夹具零件材料
06
夹具分析与使用方法
07
绘制夹具主要零件图
08
绘制夹具装配总图

## Slide 5
任务分析
任务描述:
双轴座零件图如图４.１２所示, 工件材料为 Q235, 为铸造毛坯件, 已完成两个底面、侧面的加工, 以及ϕ１２H６孔的加工。.本工序要求加工ϕ 和ϕ５２的孔。
任务要求:
设计夹具完成本工序加工, 要求采用卧式普通车床加工, 夹具操作方便, 装夹时间尽量减少, 夹紧可靠。 生产规模为中等批量生产。

## Slide 6
1.明确设计任务、收集分析原始资料
在明确设计任务前、需要收集分析以下原始资料
1）加工零件图
任务实施

## Slide 7
1.明确设计任务、收集分析原始资料
2）主要工艺流程
本工序要求采用车床加工ϕ和ϕ５２的孔。

## Slide 8
1.明确设计任务、收集分析原始资料
3)设计任务书

## Slide 9
1.明确设计任务、收集分析原始资料
4)工序简图

## Slide 10
1.明确设计任务、收集分析原始资料
(５) 分析原始资料.
１) 工件属于支架类零件, 毛坯为铸件, 结构中等复杂, 尺寸不大, 材料加工性能良好, 本工序加工尺寸精度要求有５０±０.０５和ϕ。
２) 本工序要求加工ϕ 和ϕ５２的孔。
３) 已完成两个底面、 侧面的加工, 以及ϕ１５H６孔的加工。
４) 本工序使用的机床为 CA６１４０卧式车床。刀具为焊接式硬质合金刀具。
５) 生产类型为中等批量生产。

## Slide 11
2.确定夹具结构方案
(１) 确定定位方式
由于加工件为铸造毛坯件, 本工序前已完成两个底面、 侧面的加工和ϕ１２H６孔的加工。 因此可选择底面作为定位基准, 限制 自由度, 再选择 ϕ１２H６孔作为定位基准, 限制 自由度, 最后选择ϕ６０圆柱端面作为基准, 限制 自由度, 实现了对加工件的完全定位。

## Slide 12
2.确定夹具结构方案
(２) 选择定位元件。
１) 选择定位元件
底面定位元件选择定位块, ϕ１２H６孔定位元件选择菱形销, ϕ６０圆柱端面作定位元件选择定位套, 如图４.１４所示。

## Slide 13
2.确定夹具结构方案
２) 确定配合公差
菱形销与ϕ１２H６孔有配合. 查阅 « 机床夹具设计手册» 取配合公差为, 即菱形销的尺寸为ϕ, 孔的尺寸为ϕ 。

## Slide 14
2.确定夹具结构方案
(３) 分析计算定位误差
在加工尺寸中, 有定位公差要求的是５０±０.０５。
１) 该尺寸由菱形销进行定位, 定位基准与设计基准重合, ΔB＝０。
２) 由于定位基准可以在任意方向移动, 因此 ΔY ＝X max＝Dmax－d０min＝１２.０１１－１１.９９２＝０.０１９。 ΔD＝ΔY＝０.０１９。 Dmax为孔的最大尺寸, d０min为菱形销的最小尺寸。
ΔD允 ＝δG, ΔD＜ΔD允 , 满足要求。

## Slide 15
2.确定夹具结构方案
(４) 确定夹紧装置。
１) 确定夹具类型。
根据设计的定位方案, 采用角铁类车床夹具。
２) 确定夹紧方式。
本夹具是通过安装在支承体上的遮盖式压板机构, 从工件上部的圆柱面压向定位块表面, 来实现夹紧的。
(５) 确定其他结构
根据夹具结构, 需要设计平衡块, 以保证夹具转动时平衡。

## Slide 16
3.绘制结构草图
夹具总装结构草图如图４.１５所示。

## Slide 17
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(１) 技术要求。
１) 装配前进行浸油处理;
２) 零件不得有毛刺、 飞边、 灰尘等;
３) 装配时不允许有磕碰和划伤;
４) 使用前需对夹具平衡块进行测试和调整。

## Slide 18
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(２) 公差配合.
１) 定位销与夹具体和角铁之间: ϕ１０H６/m６。
２) 菱形销与角铁之间: ϕ２０H７/n６。
３) 定位套与角铁之间: ϕ４０H６/f５。
４) 长、 短销轴与支柱螺栓和铰链螺栓之间: ϕ１０H６/h６。
５) 长、 短销轴与铰链支座和铰链压板之间: ϕ１０H７/h６。

## Slide 19
5.确定夹具零件材料
查阅 « 机床夹具设计手册», 确定夹具各零件材料及热处理方式。
(１) 定位块: ４５钢, 渗碳０.８~１.２mm, 淬火５８~６４HRC。
(２) 菱形销: T７A, 淬火５３~５８ HRC。
(３) 定位套: ４５钢, 淬火４０~４５ HRC。
(４) 角铁: Q２３５, 退火处理。
(５) 铰链螺栓: ４５钢, ４０~４５ HRC。

## Slide 20
5.确定夹具零件材料
查阅 « 机床夹具设计手册», 确定夹具各零件材料及热处理方式。
(６) 铰链压板: ４５钢, ３５~４０ HRC。
(７) 球面压块: ４５钢, ３５~４０ HRC。
(８) 铰链支座: ４５钢, ３５~４０ HRC。
(９) 夹具体: Q２３５, 退火处理。
(１０) 平衡块: HT１５０, 时效处理。
(１１) 支柱螺栓: ４５钢, ４０~４５ HRC。
(１２) 长、 短销轴: T７A, 淬火５３~５８ HRC。

## Slide 21
6. 夹具分析与使用方法
本夹具的特点是以平面、轴孔和孔端面作为定位基准，实现了完全定位，且定位准确可靠。在加工操作中，工件的装夹和拆卸都非常方便。采用遮盖式压板夹紧机构，夹紧牢固，能充分保证车削加工中工件不会发生振动，是中、小型批量生产的理想专用夹具。 将夹具体与车床的过渡盘相配合，并用4个螺栓将其固定住，使整个夹具与车床的主轴连接。由于本夹具加装了一个平衡块，在将其组装到夹具体上之后，需要在车床上进行平衡调试，如果未达到平衡状态，就需要对平衡块进行减重处理，即将平衡块取下，再进行加工。因此，在设计平衡块时，先根据估算值，将其尺寸加大，充分留有再加工的余量。这个过程可能要重复多次，直至达到一个比较满意的效果。

## Slide 22
任务实践
(１) 定位块 (图４.１６)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 23
(２) 菱形销 (图４.１７)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 24
(３) 定位套 (图４.１８) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 25
(４) 角铁 (图４.１９) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 26
(５) 支柱螺栓 (图４.２０)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 27
(６) 铰链螺栓 (图４.２１) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 28
(７) 铰链压板 (图４.２２) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 29
(８) 球面压块 (图４.２３) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 30
(９) 铰链支座 (图４.２４)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 31
(１０) 长销轴 (图４.２５) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 32
(１１) 短销轴 (图４.２６) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 33
(１２) 夹具体 (图４.２７) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 34
(１３) 平衡块 (图４.２８)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 35
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图４.2９)。

## Slide 36: Thanks For Watching.
谢谢大家！