## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目5 铣床夹具设计
模块二
任务5.1单件铣床夹具设计

## Slide 3
学
习
目
标
１. 能运用单件铣床夹具设计方法进行技术标注;
２. 具备单件铣床夹具设计结构分析与设计能力。
１. 养成工程设计思想;
２. 具备单件铣床夹具设计的职业能力。
知识目标
１. 掌握单件铣床夹具的结构特点;
２.掌握单件铣床夹具设计基本流程。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
明确设计任务、收集分析原始资料
02
确定夹具结构方案
03
绘制结构草图
04
确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
05
确定夹具零件材料
06
夹具分析与使用方法
07
绘制夹具主要零件图
08
绘制夹具装配总图

## Slide 5
任务分析
任务描述: 拨 杆 零 件 图 如 图 ５.１ 所 示, 零 件 材 料 为 QT８００－２, 毛 坯 为 铸 造 件, 其 中ϕ (H８) 的内孔和 ϕ (H８) 内 孔 及 端 面 已 经 加 工 完 毕, 本 工 序 要 求 加 工 厚 度 为１６±０.０５的端面、 两腰形孔。
设计要求: 设计夹具完成本工序加工, 要求采用数控加工中心加工, 操作方便、 装夹时间尽量减少, 夹紧可靠, 不能破坏已加工表面. 生产规模为大批量生产。

## Slide 6
1.明确设计任务、收集分析原始资料
在明确设计任务前、需要收集分析以下原始资料
1）加工零件图
任务实施

## Slide 7
1.明确设计任务、收集分析原始资料
2）主要工艺流程
本工序要求加工１６±０.０５的端面、 两腰形孔。

## Slide 8
1.明确设计任务、收集分析原始资料
3)设计任务书

## Slide 9
1.明确设计任务、收集分析原始资料
4)工序简图

## Slide 10
1.明确设计任务、收集分析原始资料
(５) 分析原始资料.
１) 加工件属于支架零件, 结构中等复杂, 尺寸大小适中, 加工时刚性差, 容易变形, 在加工时需考虑夹紧力合理性, 防止工件变形。
２) 本工序要求加工厚度为１６±０.０５的端面、 两腰形孔, 要求粗糙度为Ra１.６和Ra３.２。
３) 本工序前ϕ (H８) 的内孔和ϕ (H８) 的内孔及端面已经加工完毕。 可考虑以ϕ(H８) 的内孔和ϕ (H８) 内孔及端面作为定位基准。
４) 本工序使用的机床为 XHK７１４型加工中心。 刀具为面铣刀和立式铣刀, 面铣刀加工面,立铣刀铣腰型孔。
５) 生产类型为大批量生产。

## Slide 11
2.确定夹具结构方案
(１) 确定定位方式
选择ϕ (H８) 的内孔和ϕ (H８) 内孔及端面作为定位基准。 ϕ (H８) 的内孔和ϕ (H８) 的内孔限制 , ϕ (H８) 端面限制 , 如图５.３所示。

## Slide 12
2.确定夹具结构方案
(２) 选择定位元件并确定元件尺寸和配合公差。
１) 选择定位元件
根据定位方式, ϕ (H８) 端面采用平面定位, ϕ (H８) 孔定位元件采用短轴销, ϕ (H８)孔定位采用菱形销, 以防止产生过定位现象, 如图５.４所示。

## Slide 13
2.确定夹具结构方案
２) 确定定位元件尺寸和配合公差
菱形销与ϕ (H８) 孔有配合, 查阅夹具设计手册
取配合公差H８/f７, 菱形销与方块基体孔之间H８ /n６。短轴销与ϕ (H８)孔有配合, 查阅夹具设计手册取配合公差H８/f７, 菱形销与方块基体孔之间H７/g６。
(３) 分析计算定位误差
在加工件加工尺寸中, 无单位公差要求, 不需要进行分析。

## Slide 14
2.确定夹具结构方案
(４) 确定夹紧装置.
１) 确定夹具类型
夹具采用平面定位单件铣夹具, 其主要定位基准是选择工件已加工或未加工的两端面, 再选择ϕ (H８) 的内孔和ϕ (H８) 内孔作为辅助定位面。

## Slide 15
2.确定夹具结构方案
(４) 确定夹紧装置.
２) 确定夹紧方式
由于拨杆夹具仍属平面定位夹具, 其夹紧力方向应从上向下夹紧工件表面, 以保证有可靠的刚性。 本夹具采用螺旋压板机构, 通过压紧螺母、 螺杆 (短轴销) 和开口垫圈作为夹紧元件。夹紧的部位设在工件的中心孔处, 使夹紧力处在工件的中部, 这样受力均匀, 夹紧可靠。 选用 螺 旋 压 紧 方 式, 仍 是 为 保 证 有 足 够 的 夹 紧 力 和 可 靠 的 自 锁 性 能, 如图５.５ 所示。

## Slide 16
2.确定夹具结构方案
(５) 确定导向元件
根据设计任务要求, 因采用加工中心加工, 不需要刀具导向元件。
(６) 确定其他结构
为保证加工过程中加工件尺寸公差, 不会因为受力变形, 需采用辅助支承, 在辅助支承机构中, 首先要根据工件与座台基体的相对位置设计出支承柱, 支承柱的作用就是从工件的下面将工件顶住, 如图５.６所示。

## Slide 17
3.绘制结构草图
根据定位和夹紧机构的设计, 得到夹具基本结构, 如图5.7所示。

## Slide 18
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(１) 技术要求。
１) 装配前进行浸油处理;
２) 零件不得有毛刺、 飞边、 灰尘等;
３) 装配时不允许有磕碰和划伤;
４) 使用前需对夹具进行定位和夹紧校核。

## Slide 19
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(２) 公差配合。
１) 菱形销与方块基体之间: ϕ２０H７/n６;
２) 菱形销与加工件之间: ϕ３６H８/f７;
３) 短销轴与方块基体之间: ϕ２０H７/g６;
４) 短销轴与加工件之间: ϕ２５H８/h７;
５) 支撑轴与方块基体之间: ϕ３０H７/f９;
６) 销与夹具体和方块基体之间: ϕ１０H７/m６。

## Slide 20
5.确定夹具零件材料
查阅夹具设计手册, 确定夹具各零件材料及热处理方式。
(１) 方块基体: Q２３５ 退火处理;
(２) 夹具体: Q２３５ 退火处理;
(３) 菱形销: T７A, 淬火５３~５８HRC;
(４) 短销轴: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC;
(５) 调节螺杆: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC;
(６) 支承轴: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC;
(７) 调节楔: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC;
(８) 调节旋钮: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC;
(９) 开口垫圈: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC。

## Slide 21
任务实践
(１) 方块基体 (图５.８) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 22
(２) 短销轴 (图５.9）。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 23
(3)菱形销 (图５.１０)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 24
(4) 开口垫圈 (图５.１１) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 25
(５) 支承轴 (图５.１２) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 26
(６) 调节楔 (图５.１３) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 27
(７) 调节旋钮 (图５.１４)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 28
(８) 调节螺杆 (图５.１５)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 29
(９) 夹具体 (图５.１６) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 30
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图5.17)。

## Slide 31
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图5.17)。

## Slide 32
6. 夹具分析与使用方法
本夹具的特点是采用两孔一面进行定位, 其中平面作为主要的定位基准面, 而两个孔面作为辅助定位面。采用这种定位方式是因为工件上下两个平面均需在本夹具上进行装夹和加工. 当工件的一个表面加工完后, 将工件翻转过来, 用另一个菱形销进行辅助定位, 就可以对另一个表面进行加工, 实现了一具两工位的加工, 节省了夹具的设计和制造费用. 此夹具适合中、 小型零件的大批量规模生产。
使用时, 将夹具安放在加工中心工作台面上, 调整夹具与工作台定位槽基准面的间隙, 确保夹具与工作台之间准确定位. 然后用紧固螺栓将夹具固定在工作台上。

## Slide 33
6. 夹具分析与使用方法
加工时, 将工件中心孔插入短轴销, 另一个孔则插入其中的一个菱形销,并使底面放置在方块基体的表面上。装上开口垫圈, 旋紧压紧螺母, 将工件牢固地夹紧在基体上。 拧动调节旋钮, 通过调节螺杆推动调节楔, 使支承块从下面顶住工件的底面, 确保工件可靠地支承住悬空部位。 至此工件安装完毕, 可开始切削加工。完成一个面的加工后, 反方向拧松调节旋钮, 使支承块下落脱离对工件底面的支承; 再旋松压紧螺母, 取下开口垫圈, 将工件翻转过来, 重新将工件的中心孔插入短轴销, 而另一个孔则插入另外的菱形销, 并按上述过程将工件重新夹紧和支承固定, 即可对另一个面进行加工。

## Slide 34: Thanks For Watching.
谢谢大家！