## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目5 铣床夹具设计
模块二
任务5.2多件铣床夹具设计

## Slide 3
学
习
目
标
１. 能运用多件铣削铣床夹具设计方法进行技术标注;
２. 具备多件铣削铣床夹具设计分析设计能力。
１. 养成创新设计思维;
２. 具备多件铣削铣床夹具设计的职业能力。
知识目标
１. 掌握多件铣削铣床夹具的结构特点;
２. 掌握多件铣削铣床夹具设计基本流程。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
明确设计任务、收集分析原始资料
02
确定夹具结构方案
03
绘制结构草图
04
确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
05
确定夹具零件材料
06
夹具分析与使用方法
07
绘制夹具主要零件图
08
绘制夹具装配总图

## Slide 5
任务分析
任务描述:
小轴零 件 图 如 图 ５.２０ 所 示, 零 件 材 料 为 ４５ 钢, 毛 坯 为ϕ３２ 圆 柱 型 材, 其 中ϕ的外圆和ϕ３０圆柱面及端面已经加工完毕, 本工序要求加工厚度为１４±０.０７的扁柱。
设计要求:
设计夹具完成本工序加工, 要求采用铣床加工, 操作方便快捷、 装夹效率高, 不能破坏已加工表面。 生产规模为大批量生产。

## Slide 6
1.明确设计任务、收集分析原始资料
在明确设计任务前、需要收集分析以下原始资料
1）加工零件图
任务实施

## Slide 7
1.明确设计任务、收集分析原始资料
2）主要工艺流程
本工序要求加工１４±０.０７的尺寸。

## Slide 8
1.明确设计任务、收集分析原始资料
3)设计任务书

## Slide 9
1.明确设计任务、收集分析原始资料
4)工序简图

## Slide 10
1.明确设计任务、收集分析原始资料
(５) 分析原始资料.
１) 加工件属于轴零件, 结构简单, 尺寸大小适中, 加工难度低, 为提高加工效率, 采用一次装夹加工多件。
２) 本工序要求加工厚度为１４±０.０７的扁面, 要求粗糙度为Ra３.２。
３) ϕ的外圆、 端面和ϕ３０圆柱面及端面已经加工完毕。可考虑以ϕ３０左端面作为定位基准。
４) 本工序使用的机床为 X２０２８的铣床. 刀具直径为ϕ１２立式铣刀。
５) 生产类型为大批量生产。

## Slide 11
2.确定夹具结构方案
(１) 确定定位方式 (图５.２２) 。 选择 ϕ的外圆和ϕ３０左端面作为定位基准。 ϕ的外圆限制 , ϕ３０端面限制 。因加工件属于回转体, 可以 不用限制. 采用不完全定位方式加工, 该定位方案满足工艺需求。

## Slide 12
2.确定夹具结构方案
(２) 选择定位元件并确定元件尺寸和配合公差。
１) 选择定位元件
根据定位方式, ϕ圆柱面采用 V 形定位, ϕ３０左端面采用平面定位, 如图５.２３所示。

## Slide 13
2.确定夹具结构方案
(２) 选择定位元件并确定元件尺寸和配合公差。
２) 确定定位元件尺寸和配合公差
V 形块与固定板之间有配合, 查阅夹具设计手册取配合公差H７/h６。

## Slide 14
2.确定夹具结构方案
(２) 选择定位元件并确定元件尺寸和配合公差。
(３) 分析计算定位误差
在加工件加工尺寸中, 有定位公差要求是１４±０.０７。
１４±０.０７定位基准为ϕ３０中心线, 工序基准为圆ϕ中心线, 工序基准与定位基准不重合, 基准不重合 误 差 ΔB ＝＝=０.０１５; 定 位 基 准 相 对 限 位 基 准 有 位 移, 基 准 位 移 误 差
由于ΔD＜ΔD允 , 因此该方案满足１４±０.０７公差要求.

## Slide 15
2.确定夹具结构方案
(４) 确定夹紧装置.
１) 确定夹具类型
夹具采用 V 形定位多件铣夹具, 其主要定位基准是选择ϕ圆柱面采用 V 形定位, ϕ３０左端面采用平面定位。

## Slide 16
2.确定夹具结构方案
(４) 确定夹紧装置.
２) 确定夹紧方式
夹具采用从工件外圆柱面将工件夹紧, 利用活动 V 形块的移动从工件定位的圆柱面处施加压力, 将其夹紧固定 V 形块上, 本夹具的所有 V 形块, 包括单面 V 形块和双面 V 形块既是定位元件又是夹紧元件, 夹紧方式采用螺旋推动联动夹紧机构, 通过转动手轮使螺杆旋转推进, 连续地从右向左推动所有 V 形块移动, 将５个工件压紧在 V 形块的凹槽。 为了实现这一夹紧操作, 还需要其他一些辅助夹紧元件, 如固定导板、 左右端板、 螺杆和手轮, 如图５.２４ 所示。

## Slide 17
2.确定夹具结构方案
(５) 确定导向元件
根据设计任务要求, 在夹具中要有对刀装置, 本夹具的对刀装置方形对刀块, 如图５.２５所示。

## Slide 18
3.绘制结构草图
根据定位和夹紧机构的设计, 得到夹具基本结构, 如图5.26所示。

## Slide 19
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(１) 技术要求。
(１) 技术要求.
１) 装配前进行浸油处理;
２) 零件不得有毛刺、 飞边、 灰尘等;
３) 装配时不允许有磕碰和划伤;
４) 使用前需对夹具进行定位和夹紧校核。

## Slide 20
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(２) 公差配合。
１) 销与孔间: ϕ５H６/m６;
２) V 形块与导板之间: ４０H６/h５。

## Slide 21
5.确定夹具零件材料
查阅夹具设计手册, 确定夹具各零件材料及热处理方式。
(１) 导板: ４５钢, 淬火４０~４５ HRC;
(２) 夹具体: Q２３５, 退火处理;
(３) 左、 右端板: ４５钢, 淬火３８~４２ HRC;
(４) 单、 双面 V 形块: ２０钢, 渗碳０.８~１.２mm, 淬火６０~６４ HRC;
(５) 对刀块: ２０钢, 渗碳０.８~１.２mm, 淬火６０~６８ HRC;
(６) 螺杆: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC;
(７) 手轮: ４５钢, 淬火４３~４８ HRC。

## Slide 22
任务实践
(１) 单面 V 形块 (图５.２７) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 23
任务实践
(２) 双面 V 形块 (图５.２８) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 24
任务实践
(３) 导板 (图５.２９) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 25
任务实践
(４) 右端板 (图５.３０) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 26
任务实践
(５) 左端板 (图５.３１) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 27
任务实践
(６) 螺杆 (图５.３２)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 28
任务实践
(７) 手轮 (图５.３３) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 29
任务实践
(８) 夹具体 (图５.３４)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 30
任务实践
(９) 对刀块 (图５.３５) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 31
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图5.36)。

## Slide 32
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图5.36)。

## Slide 33
6. 夹具分析与使用方法
将夹具安放在铣床工作台面上, 调整夹具体上定位键与工作台定位槽基准面的间隙, 确保对刀块与刀具之间准确的进刀方位，然后用紧固螺栓将夹具固定在工作台上。
加工时依次将五个工件插入对应的 V 形块凹槽, 通过手轮旋紧螺杆, 依次推动 V 形块向左移动, 直至将所有工件夹紧。 调整铣床工作台上下的高度, 使铣刀的刃口面对准对刀块的基准平面, 即可开始切削加工。 完成加工后, 旋松螺杆, 即可将所有工件取下, 进行下一组工件的加工。

## Slide 34: Thanks For Watching.
谢谢大家！