## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目6 钻床夹具设计
模块二
任务6.1固定式钻床夹具设计

## Slide 3
学
习
目
标
1.能运用固定式钻床夹具设计方法进行技术标注;
２. 具备固定式钻床夹具设计结构分析与设计能力。
１. 养成创新工程设计思想;
２. 具备固定式钻床夹具设计的职业能力。
知识目标
1.掌握固定式钻床夹具的结构特点;
２.掌握固定式钻床夹具基本流程。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
明确设计任务、收集分析原始资料
02
确定夹具结构方案
03
绘制结构草图
04
确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
05
确定夹具零件材料
06
夹具分析与使用方法
07
绘制夹具主要零件图
08
绘制夹具装配总图

## Slide 5
任务分析
任务描述: 环套零件图如图６.１所示, 零件材料为４５钢, 毛坯为棒料, 其中除了ϕ６已经加工完毕, 本工序要求加工ϕ６孔。
设计要求: 设计夹具完成本工序加工, 要求采用台式钻床, 操作方便、 装夹时间尽量减少,夹紧可靠, 加工件无特殊要求, 精度要求一般. 生产规模为中批量生产。

## Slide 6
1.明确设计任务、收集分析原始资料
在明确设计任务前、需要收集分析以下原始资料
1）加工零件图
环套零件图如图６.１所示, 为套类零件。
任务实施

## Slide 7
1.明确设计任务、收集分析原始资料
2）主要工艺流程
本工序要求加工ϕ６的孔。

## Slide 8
1.明确设计任务、收集分析原始资料
3)设计任务书

## Slide 9
1.明确设计任务、收集分析原始资料
4)工序简图

## Slide 10
1.明确设计任务、收集分析原始资料
(５) 分析原始资料.
１) 加工件属于套类零件, 结构简单, 尺寸偏小,加工位置为圆柱面, 在加工时需考虑圆柱面钻孔具有一定难度。２) 本工序要求加工ϕ６的孔, 无其他特殊要求。
３) 本工序前零件其他位置已加工完毕, 可以考虑零件两端面及ϕ１８＋００?０４３作为定位基准。
４) 本工序使用的机床为 Z７０３２型台式钻床。 刀具为高速钢麻花钻。
５) 生产类型为中批量生产。

## Slide 11
2.确定夹具结构方案
(１) 确定定位方式
(选择ϕ的内孔和ϕ３６圆柱 端 面 作 为 定 位 基 准。ϕ的 内 孔 限 制 , ϕ３６ 圆 柱 端 面 限 制 , 如 图６.３所示。

## Slide 12
2.确定夹具结构方案
(２) 选择定位元件.
１) 选择定位元件。 根据定位方案, ϕ３６端面采用平面定位, ϕ孔定位元件采用定位心轴, 根据方案设计定位元件, 如图６.４所示.
２) 确定定位元件尺寸和配合公差。定位心轴与ϕ孔有配合, 查阅夹具设计手册取配合公差H６/g５。

## Slide 13
2.确定夹具结构方案
为保证ϕ６的孔与ϕ的中心线垂直度, 查阅夹具设计手册取定位心轴中心线与定位端面的垂直度为０.０４。
(３) 分析计算定位误差
在加工件尺寸中, 无尺寸公差要求和形位公差要求, 不需要进行定位误差分析, 只需要安装夹具时按照生产需求进行调整即可。

## Slide 14
2.确定夹具结构方案
(４) 确定夹紧装置。
１) 确定夹具类型。 采用固定式钻模夹具. 由于钻套是直接安装在钻模板上的, 钻套也始终保持固定状态, 因此该夹具的加工精度能满足加工要求。
２) 确定夹紧方式。夹具是以孔和端面作为定位基准, 根据定位方案, 采用螺旋压板方式对工件进行夹紧, 其结构包括定位心轴、 开口压板和压紧螺母。 通过旋转压紧螺母, 使开口压板左移, 迫使开口压板工件夹紧, 如图６.５所示。

## Slide 15
2.确定夹具结构方案
(５) 确定导向元件
根据设计任务要求, 因采用台式钻床加工, 需要刀具导向元件导套。

## Slide 16
3.绘制结构草图
根据定位和夹紧机构的设计, 得到夹具基本结构如图６.６所示。

## Slide 17
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(１) 技术要求。
１) 装配前进行浸油处理;
２) 零件不得有毛刺、 飞边、 灰尘等;
３) 装配时不允许有磕碰和划伤;
４) 使用前需对夹具进行定位和夹紧校核。

## Slide 18
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(２) 公差配合。
１) 定位销与钻模板和夹具体之间: ϕ５H７/m６;
２) 钻套与钻模板之间: ϕ１０H６/h５;
３) 定位心轴与夹具体之间: ϕ１８H７/n６。

## Slide 19
5.确定夹具零件材料
查阅夹具设计手册, 确定夹具各零件材料及热处理方式。
(１) 夹具体: Q２３５, 退火处理;
(２) 钻模板: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(３) 定位心轴: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(４) 开口压板: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(５) 钻套: T１０A, 淬火６０~６４HRC。

## Slide 20
任务实践
(１) 夹具体 (图６.７) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 21
任务实践
(２) 定位心轴 (图６.８) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 22
任务实践
(３) 钻模板 (图６.９) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 23
任务实践
(４) 钻套 (图６.１０)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 24
任务实践
(５) 开口压板 (图６.１１) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 25
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图6.12)。

## Slide 26
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图6.12)。

## Slide 27
6. 夹具分析与使用方法
本夹具体积小、 质量轻、 结构简单、 操作方便, 适合小型零件的加工。
使用时将夹具固定在机床的工作台上, 调整好夹具的位置, 将钻头对准钻套即可。加工时, 把工件插入定位心轴的定位圆柱面上, 并使工件的端面靠紧心轴的定位平面, 将开口压板分别装在工件的压紧面上, 拧紧压紧螺母, 使压板向右移动, 将工件夹紧, 即可开始钻削加工。

## Slide 28
6. 夹具分析与使用方法
加工时, 将工件中心孔插入短轴销, 另一个孔则插入其中的一个菱形销,并使底面放置在方块基体的表面上。装上开口垫圈, 旋紧压紧螺母, 将工件牢固地夹紧在基体上。 拧动调节旋钮, 通过调节螺杆推动调节楔, 使支承块从下面顶住工件的底面, 确保工件可靠地支承住悬空部位。 至此工件安装完毕, 可开始切削加工。完成一个面的加工后, 反方向拧松调节旋钮, 使支承块下落脱离对工件底面的支承; 再旋松压紧螺母, 取下开口垫圈, 将工件翻转过来, 重新将工件的中心孔插入短轴销, 而另一个孔则插入另外的菱形销, 并按上述过程将工件重新夹紧和支承固定, 即可对另一个面进行加工。

## Slide 29: Thanks For Watching.
谢谢大家！