## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目6 钻床夹具设计
模块二
任务6.2移动式翻转钻床夹具设计

## Slide 3
学
习
目
标
１.能运用移动式翻转钻床夹具设计方法进行技术标注;
２. 具备移动式翻转钻床夹具设计结构分析与设计能力。
１. 养成创新设计思想;
２. 具备移动式翻转钻床夹具设计的职业能力。
知识目标
１. 掌握移动式翻转钻床夹具的结构特点;
２. 掌握移动式翻转钻床夹具基本流程。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
明确设计任务、收集分析原始资料
02
确定夹具结构方案
03
绘制结构草图
04
确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
05
确定夹具零件材料
06
夹具分析与使用方法
07
绘制夹具主要零件图
08
绘制夹具装配总图

## Slide 5
任务分析
端架零件图如图６.１５所示, 材料为 ZL１０１ (铸造铝合金)。
工序要求: 工件的其他表面已完成加工。 本工序要求加工位于底板上的４个ϕ１２的孔和小圆柱凸台上的ϕ１２孔。 生产规模为中批量。
设计任务: 该工件在摇臂钻床上加工。 要求两个表面上５个孔的加工直接选用ϕ１２钻头在一次装夹中钻削完成。

## Slide 6
1.明确设计任务、收集分析原始资料
在明确设计任务前、需要收集分析以下原始资料
1）加工零件图
端架零件图如图６.１５所示, 为支架类零件。
任务实施

## Slide 7
1.明确设计任务、收集分析原始资料
2）主要工艺流程
本工序要求加工 位 于 底 板 上 的 ４ 个ϕ１２ 的 孔 和 小 圆 柱 凸 台 上 的ϕ１２孔。

## Slide 8
1.明确设计任务、收集分析原始资料
3)设计任务书

## Slide 9
1.明确设计任务、收集分析原始资料
4)工序简图

## Slide 10
1.明确设计任务、收集分析原始资料
(５) 分析原始资料.
１) 加工件属于支架零件, 结构中等复杂, 尺寸大小适中, 由于加工的５个孔是分布在两个不同的表面上, 要在一次装夹中全部进行加工, 采用移动式两面翻转式夹具完成。
２) 本工序要求加工位于底板上的４个ϕ１２的孔和小圆柱凸台上的ϕ１２孔。
３) 本工序前其他位置已加工完毕. 可考虑以ϕ、 ϕ２５的内孔和端面作为定位基准。
４) 本工序使用的机床为Z３０３２型摇臂钻床. 刀具为ϕ１２钻头。
５) 生产类型为中批量生产。

## Slide 11
2.确定夹具结构方案
(１) 确定定位方 式
选 择ϕ４０＋００?０６５ 的 内 孔 和 低 端 端 面、 宽 为 ８０ 的 后 端 面 作 为 定 位 基 准。ϕ的内孔限制 , 低 端 端 面 限 制 , 宽 为 ８０的 后 端 面 限 制 , 如 图６.１７所示。

## Slide 12
2.确定夹具结构方案
(２) 选择定位元件并确定尺寸和配合公差.
１) 选择定位元件. 根据定位方式,ϕ的内孔和低端端面采用定位轴套, 宽为８０的后端面采用支承钉销进行定位, 如图６.１８所示。

## Slide 13
2.确定夹具结构方案
(２) 选择定位元件并确定尺寸和配合公差。
２) 确定定位元件尺寸和配合公差。 定位轴套与加工件ϕ孔有配合, 查阅夹具设计手册取配合公差H８/f７。
(３) 分析计算定位误差。
在加工件尺寸中, 所有加工尺寸无尺寸公差和形位公差要求。不做定位误差分析, 定位精度在安装调试时进行测试校核。

## Slide 14
2.确定夹具结构方案
(４) 确定夹紧装置.
１) 确定夹具类型. 由于端架工件上要加工的孔在两个相互垂直的表面上, 可将夹具体设计成 U 形结构, 并通过定位轴套将工件固定在夹具体上。当以ϕ台阶孔的端面作为平面定位基准时, 考虑到底板的上表面会出现悬空状态, 应当增设辅助支承。为方便工件的装夹和拆卸, 可将底板上４个需要加工的孔置于 U 形夹具体的开口处, 并以翻转钻模板的形式来确定４个钻套的方位。

## Slide 15
2.确定夹具结构方案
２) 确定夹紧方式
工件的夹紧设计为螺旋压板夹紧的方式. 夹紧元件有夹紧轴、 锁紧螺母、开口压板和 M１６螺母, 这些元件通过夹具体组合连接。 当旋紧 M１６螺母时, 通过开口压板及夹紧轴的作用, 使工件夹紧在夹具体上。 锁紧螺母用于使夹紧轴固定在夹具体上, 如图６.１９所示。

## Slide 16
2.确定夹具结构方案
(５) 确定导向元件
根据设计任务要求, 因采用摇臂钻床加工, 需要设计刀具导向元件。 导套如图６.２０所示。

## Slide 17
2.确定夹具结构方案
(６) 确定其他结构
根据定位和夹紧方案, 加工件四个孔的位置处于悬空状态, 为保证加工过程中受力平衡, 需要采用辅助支承, 在辅助支承机构中, 首先要根据工件加工位置设计出支承轴, 支承轴的作用是从工件的下面将工件顶住, 为方便后期调试, 在支承轴上设计一调节螺母,可自由调节支承轴高度, 如图６.２１所示。

## Slide 18
3.绘制结构草图
根据定位和夹紧机构的设计, 得到夹具基本结构如图６.22所示。

## Slide 19
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(１) 技术要求。
１) 装配前进行浸油处理;
２) 零件不得有毛刺、 飞边、 灰尘等;
３) 装配时不允许有磕碰和划伤;
４) 使用前需对夹具进行定位和夹紧校核。

## Slide 20
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(２) 公差配合.
１) 铰链座与铰链轴之间: ϕ８H7/d8;
２) 钻套与夹具体和钻模板之间: ϕ１８H6/h5;
３) 支承轴与夹具体之间: ϕ２０H7/f7;
４) 定位轴套与夹具体之间: ϕ３０H6/h5;
５) 支承钉与夹具体之间: ϕ１０H7/p6。

## Slide 21
5.确定夹具零件材料
查阅夹具设计手册, 确定夹具各零件材料及热处理方式.
(１) 夹具体: Q２３５, 退火处理;
(２) 铰链座: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(３) 铰链轴: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(４) 开口压板: ４５钢, 淬火３８~４２HRC;
(５) 钻模板: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(６) 扁螺母: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;

## Slide 22
5.确定夹具零件材料
查阅夹具设计手册, 确定夹具各零件材料及热处理方式.
(７) 钻套: T１０A, 淬火６０~６４HRC;
(８) 锁紧螺栓: ４５钢, 淬火３８~４２HRC;
(９) 定位轴套: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(１０) 夹紧轴: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(１１) 调节螺母: ４５钢, 淬火３８~４２HRC;
(１２) 支承轴: ４５钢, 淬火４３~４８HRC;
(１３) 支承钉: T８, 淬火６０~６８HRC.

## Slide 23
任务实践
(１) 轴套 (图６.２３)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 24
任务实践
(２) 支承钉 (图６.２４) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 25
任务实践
(３) 支承轴 (图６.２５) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 26
任务实践
(４) 调节螺母 (图６.２６) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 27
任务实践
(５) 夹紧轴 (图６.２７) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 28
任务实践
(６) 夹具体 (图６.２８)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 29
任务实践
(７) 钻模板 (图６.２９)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 30
任务实践
(８) 钻套 (图６.３０) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 31
任务实践
(９) 铰链座 (图６.３１) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 32
任务实践
(１０) 扁螺母 (图６.３２)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 33
任务实践
(１１) 铰链轴 (图６.３３)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 34
任务实践
(１２) 锁紧螺栓 (图６.３４)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 35
任务实践
(１３) 开口压板 (图６.３５)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 36
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图6.36)。

## Slide 37
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图6.36)。

## Slide 38
6. 夹具分析与使用方法
本夹具的特点是采用两孔一面进行定位, 其中平面作为主要的定位基准面, 而两个孔面作为辅助定位面。采用这种定位方式是因为工件上下两个平面均需在本夹具上进行装夹和加工. 当工件的一个表面加工完后, 将工件翻转过来, 用另一个菱形销进行辅助定位, 就可以对另一个表面进行加工了, 实现了一具两工位的加工, 节省了夹具的设计和制造费用. 此夹具适合中、 小型零件的大批量规模生产。

## Slide 39
6. 夹具分析与使用方法
使用时, 将夹具安放在加工中心工作台面上, 调整夹具与工作台定位槽基准面的间隙, 确保夹具与工作台之间准确定位。 然后用紧固螺栓将夹具固定在工作台上。

## Slide 40
6. 夹具分析与使用方法
加工时, 将工件中心孔插入短轴销, 另一个孔则插入其中的一个菱形销, 并使底面放置在方块基体的表面上。 装上开口垫圈, 旋紧压紧螺母, 将工件牢固地夹紧在基体上。 拧动调节旋钮,通过调节螺杆推动调节楔, 使支承块从下面顶住工件的底面, 确保工件可靠地支承住悬空部位。至此, 工件安装完毕, 可开始切削加工。 完成一个面的加工后, 反方向拧松调节旋钮, 使支承块下落脱离对工件底面的支承; 再旋松压紧螺母, 取下开口垫圈, 将工件翻转过来, 重新将工件的中心孔插入短轴销, 而另一个孔则插入另外的菱形销, 并按上述过程将工件重新夹紧和支承固定, 即可对另一个面进行加工。

## Slide 41: Thanks For Watching.
谢谢大家！