## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目6 钻床夹具设计
模块二
任务6.3分度式钻床夹具设计

## Slide 3
学
习
目
标
1. 能运用分度式钻床夹具设计方法进行技术标注;
２. 具备分度式钻床夹具设计结构分析与设计能力。
１. 养成工匠精神;
２. 具备心轴类车床夹具设计的职业能力。
知识目标
１. 掌握分度式钻床夹具的结构特点;
２. 掌握分度式钻床夹具的设计基本流程。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
明确设计任务、收集分析原始资料
02
确定夹具结构方案
03
绘制结构草图
04
确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
05
确定夹具零件材料
06
夹具分析与使用方法
07
绘制夹具主要零件图
08
绘制夹具装配总图

## Slide 5
任务分析
任务描述: 壳体零件图如图 ６.３９所示, 为壳体类零件, 零件结构简单, 零件材料为QT４００－１５, 毛坯为铸造件, 其中端盖工件已完成车加工工序, 壳体上的四个垂直均布孔未加工。
设计要求: 采用摇臂钻床一次装夹加工位于ϕ５６面上的 ４个ϕ８孔, 刀具为ϕ８的麻花钻。 两对孔相互垂直。 生产规模为大批量。

## Slide 6
1.明确设计任务、收集分析原始资料
在明确设计任务前、需要收集分析以下原始资料
1）加工零件图
壳体零件图如图６.３９所示, 为壳体类零件。
任务实施

## Slide 7
1.明确设计任务、收集分析原始资料
2）主要工艺流程
本工序要求加工位于ϕ５６面上的４个ϕ８孔, 两对孔相互垂直。

## Slide 8
1.明确设计任务、收集分析原始资料
3)设计任务书

## Slide 9
1.明确设计任务、收集分析原始资料
4)工序简图

## Slide 10
1.明确设计任务、收集分析原始资料
(５) 分析原始资料。
１) 加工件属于壳体类零件, 结构简单, 尺寸大小适中, 四个孔均布在壳体圆柱面上, 要求一次装夹完成四个孔的钻削加工, 需要考虑采用分度机构完成任务。
２) 本工序要求加工位于ϕ５６面上的４个ϕ８孔, 无形位公差要求, 无粗糙度要求。
３) 本工序前壳体外形已经加工完毕。可考虑以ϕ４０、 ϕ５０＋００?０６５的内孔和ϕ６０圆柱面为定位基准。
４) 本工序使用的机床为Z３０５０型摇臂钻床. 刀具选择使用ϕ８的麻花钻。
５) 生产类型为大批量生产。

## Slide 11
2.确定夹具结构方案
(１) 确定夹具整体结构
由于工件的四个孔是位于同一轴向平面内的径向孔, 需要采用分度式钻床夹具进行加工。夹具可分为两个主要机构, 即固定机构和分度机构。 工件定位并夹紧在分度机构上, 而分度机构可在固定机构上进行旋转分度, 并将其锁紧在固定机构上。为简化夹具结构, 可将钻模板设计成环套式结构, 并将其固定在分度盘上。四个钻套按工件上对应孔的方位,固定在环套式钻模板上。 这样, 当分度盘旋转分度时, 工件、 钻模板及其上面的相应钻套也同步进行分度, 使其处于准确的加工位置上. 如此设计, 可以一次装夹完成四个孔的加工。

## Slide 12
2.确定夹具结构方案
(２) 确定定位方式
选择ϕ 的内孔及端面作为定位基准 (图 ６.４１)。ϕ的内孔限制 , 端面限制 。 未进行限制, 因加工件在钻孔前属于回转体, 可以不用限制, 满足加工要求。

## Slide 13
2.确定夹具结构方案
(３) 选择定位元件并确定元件尺寸和配合公差.
１) 选择定位元件和设计分度机构. 根据定位方式, 选择ϕ的内孔及端面作为定位基准, 选择定位套作为定位元件, 同时也作为分度盘 (图６.４２) 。 定位套上的圆柱面作为孔定位,其端面作为平面定位, 定位套通过中心轴和中心套安装在夹具体上, 可以旋转分度, 不能轴向移动, 在夹具体上安装用于分度的对定元件, 如球面对定销、 弹簧、 调节螺套等, 分度时转动分度盘, 当球面对定销对准一个工位孔时, 在弹簧的作用下会自动卡入圆锥形定位孔, 再通过锁紧元件将分度盘紧固在夹具体上, 即可进行相应的钻孔加工. 对工件的夹紧操作通过安装在分度盘上的夹紧元件来实现。

## Slide 14
2.确定夹具结构方案

## Slide 15
2.确定夹具结构方案
２) 确定定位元件尺寸和配合公差
定位套与ϕ孔有配合, 查阅夹具设计手册取配合公差ϕ５０H７/f７ 。
(４) 分析计算定位误差
在加工件尺寸中, 所有加工尺寸无尺寸公差和形位公差要求。 在这里不做定位误差分析, 定位精度在安装调试时进行测试校核。

## Slide 16
2.确定夹具结构方案
(５) 确定分度结构零件尺寸
分度对定元件有球面对定销、 弹簧、 调节螺套、 ϕ８垫圈 (标准件) 和 M８螺母 (标准件) , 安装在夹具体的对定孔中。球面对定销、 弹簧和调节螺母的设计可参考夹具体和分度盘的结构和尺寸进行, 如图６.４３所示。

## Slide 17
2.确定夹具结构方案
(６) 确定夹紧装置。
１) 确定夹具类型。 该夹具属于卧轴分度式钻床夹具, 夹具中分度盘的旋转轴平行于机床工作台布置, 当完成一个工位的孔的加工后, 将分度盘旋转一定角度, 再对下一个工位的孔进行加工。 此类夹具用于加工同一轴向平面内、 同一圆周上径向分布的径向孔.
２) 确定夹紧方式。确定好工件定位后, 需将工件夹紧在分度盘上. 夹紧采用螺旋压板方式。夹紧元件有锁紧螺母、 固定轴、 开口压板和 M１６螺母 (标准件) , 如图６.４４所示。

## Slide 18
2.确定夹具结构方案

## Slide 19
2.确定夹具结构方案
(７) 确定导向元件
根据设计任务要求, 因采用摇臂钻床加工, 需要设计刀具导向元件. 根据夹具设计的总体方案, 采用环套式钻模结构。将环套钻模板以静配合方式直接安装在分度盘上, 并以圆柱销加以固定。 四个钻套直接安装到其上的对应孔中. 钻套均设计成固定结构。 导向元件如图６.４５所示。

## Slide 20
2.确定夹具结构方案
(８) 确定其他结构
根据总体设计方案, 壳体用夹具要设计固定机构, 即支撑机构和锁紧元件。 支撑机构主要有夹具体、 中心轴、 中心套、 导向螺钉。 中心套安装在夹具体中心孔中; 中心轴安装在中心套中, 并与分度盘成滑动配合; 导向螺钉安装在夹具体上, 限制中心轴的转动。 锁紧元件有手轮式螺母和挡圈。这两个元件都装配到中心轴上, 用于将分度盘锁紧在夹具体上, 如图６.４６所示。

## Slide 21
3.绘制结构草图
根据定位和夹紧机构的设计, 得到夹具基本结构如图６.47所示。

## Slide 22
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(１) 技术要求。
１) 装配前进行浸油处理;
２) 零件不得有毛刺、 飞边、 灰尘等;
３) 装配时不允许有磕碰和划伤;
４) 使用前需对夹具进行定位和夹紧校核。

## Slide 23
４.确定夹具技术要求和有关尺寸以及公差配合
(２) 公差配合。
１) 钻套与钻模板之间: ϕ１２H７/d８;
２) 圆柱销与钻套、 定位套之间: ϕ５H７/m６;
３) 中心轴与定位套之间: ϕ２０H７/f７;
４) 中心轴与中心套之间: ϕ２０H７/m６;
５) 中心套与夹具体之间: ϕ３０H７/n６;
６) 球面对定销与夹具体之间: ϕ１８H７/f７;
７) 球面对定销与调节螺母之间: ϕ１０H７/h６;
８) 定位套和钻模板之间: ϕ７０H７/g６。

## Slide 24
5.确定夹具零件材料
查阅夹具设计手册, 确定夹具各零件材料及热处理方式。
(１) 夹具体: Q２３５, 退火处理;
(２) 球面对定销: T７A, 淬火５３~５８HRC;
(３) 调节螺母: ４５钢, 淬火３３~４８HRC;
(４) 开口压板: ４５钢, 淬火３３~４８HRC;
(５) 挡圈: ４５钢, 淬火３８~４２HRC;
(６) 中心轴: T８A, 淬火５５~６０HRC;
(７) 导向螺钉: ４５钢, 淬火３８~４２HRC;

## Slide 25
5.确定夹具零件材料
查阅夹具设计手册, 确定夹具各零件材料及热处理方式。
(８) 固定轴: T８A, 淬火５５~６０HRC;
(９) 手轮螺母: ４５钢, 淬火３３~４８HRC;
(１０) 中心套: T７A, 淬火６０~６４HRC;
(１１) 钻套: T７A, 淬火６０~６４HRC;
(１２) 钻模板: ４５钢, 淬火３８~４２HRC;
(１３) 定位套: ４５钢, 淬火４３~４８HRC。

## Slide 26
任务实践
(１) 定位套 (图６.４８)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 27
任务实践
(２) 球面对定销 (图６.４９) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 28
任务实践
(３) 弹簧 (图６.５０) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 29
任务实践
(４) 调节螺母 (图６.５１)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 30
任务实践
(５) 固定轴 (图６.５２)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 31
任务实践
(６) 开口压板 (图６.５３) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 32
任务实践
(７) 夹具体 (图６.５４)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 33
任务实践
(８) 中心轴 (图６.５５)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 34
任务实践
(９) 中心套 (图６.５６)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 35
任务实践
(１０) 手轮螺母 (图６.５７)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 36
任务实践
(１１) 钻模板 (图６.５８) 。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 37
任务实践
(１２) 钻套 (图６.５９)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 38
任务实践
(１３) 导向螺钉 (图６.６０)。
1.绘制夹具主要零件图

## Slide 39
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图6.61)。

## Slide 40
2.绘制夹具装配总图
绘制夹具装配总图 (图6.61)。

## Slide 41
6. 夹具分析与使用方法
本夹具的特点是采用两孔一面进行定位, 其中平面作为主要的定位基准面, 而两个孔面作为辅助定位面。 采用这种定位方式是因为工件上下两个平面均需要在本夹具上进行装夹和加工。 当工件的一个表面加工完后, 将工件翻转过来, 用另一个菱形销进行辅助定位, 就可以对另一个表面进行加工, 实现了一夹具两工位的加工, 节省了夹具的设计和制造费用. 此夹具适合中、 小型零件的大批量规模生产。
使用时, 将夹具安放在加工中心工作台面上, 调整夹具与工作台定位槽基准面的间隙, 确保夹具与工作台之间准确定位，然后用紧固螺栓将夹具固定在工作台上。

## Slide 42
6. 夹具分析与使用方法
加工时, 将工件中心孔插入短轴销, 另一个孔则插入其中的一个菱形销,并使底面放置在方块基体的表面上。 装上开口垫圈, 旋紧压紧螺母, 将工件牢固地夹紧在基体上。 拧动调节旋钮, 通过调节螺杆推动调节楔, 使支承块从下面顶住工件的底面, 确保工件可靠地支承住悬空部位。至此工件安装完毕, 可开始切削加工。 完成一个面的加工后, 反方向拧松调节旋钮, 使支承块下落脱离对工件底面的支承; 再旋松压紧螺母, 取下开口垫圈, 将工件翻转过来, 重新将工件的中心孔插入短轴销, 而另一个孔则插入另外的菱形销, 并按上述过程将工件重新夹紧和支承固定, 即可对另一个面进行加工。

## Slide 43: Thanks For Watching.
谢谢大家！