## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目４ 车床夹具设计
模块二

## Slide 3
学
习
目
标
能够对车床夹具进行分类;
１. 初步认识车床夹具;
２.通过夹具知识的学习, 提升专业素养。
知识目标
1. 掌握车床夹具的种类；
２. 掌握车床夹具设计要求。
技能目标
素养目标

## Slide 4
01
车床专用夹具种类
02
车床专用夹具设计要求
目 录

## Slide 5
1.车床专用夹具种类
车床夹具按其使用范围大小，可分为通用车床夹具和专用车床夹具两大类。通用车床夹具主要有自定心卡盘、单动卡盘、拨动顶尖等。此类车床夹具已经完全标准化，成为工业商品，由专门的厂家商业化生产，故本书只讲述专用车床夹具的设计。专用车床夹具按其结构形式和装夹工件的方式不同，分为心轴类车床夹具、卡盘类车床夹具和角铁类车床夹具。

## Slide 6
1.车床专用夹具种类
1.心轴类车床夹具
心轴类车床夹具通常用于以工件的内孔作为定位基准，加工外圆柱面的情况。典型的心轴类夹具有圆柱心轴、弹簧心轴、顶尖式心轴等。
1—锥体；2—防转销；3—锥套；4—螺母；5—弹性筒夹
1—弹性筒夹；2—螺杆；3—隔套；4—压块；5—夹紧螺母；6—垫圈；7—弹簧

## Slide 7
1.车床专用夹具种类
2.卡盘类车床夹具
卡盘类车床夹具的结构特点是具有卡盘形状的夹具体。使用卡盘式夹具加工的工件形状一般都比较复杂，多数情况是工件的定位基准为与加工圆柱面垂直的端面，夹具上的平面定位件与车床主轴的轴线相垂直。
1—平衡块；2—定位销；3—螺旋压板；4—花盘；5—对定销；6—过渡盘；7—分度滑块

## Slide 8
1.车床专用夹具种类
3.角铁类车床夹具
角铁类车床夹具的结构特点是具有类似角铁形状的夹具体。常用于加工壳体、支座、接头等形状复杂工件的内、外圆柱面和端面。
1—定位销；2—夹具体；3—支承板；4—压块；5—工件；6—平衡块

## Slide 9
2. 车床专用夹具设计要求
由于车床夹具一般是安装在机床的主轴上，随主轴高速旋转，因此对车床夹具的设计有着特别的要求。
1.夹具的结构要紧凑
夹具外轮廓尺寸要尽可能小，重量尽可能轻，夹具重心应尽可能靠近回转轴线，减小惯性力和回转力矩。

## Slide 10
2.车床专用夹具设计要求
2.夹具设计时应考虑设计平衡结构
消除夹具回转中可能产生的不平衡现象，以避免振动对工件加工质量和刀具寿命的影响。特别是角铁类车床夹具最容易出现此类问题。平衡措施主要有两种方法，即设置平衡块和增设减重孔。

## Slide 11
2. 车床专用夹具设计要求
3.夹具的夹紧装置应力求夹紧迅速、可靠
设计时还要注意夹具旋转惯性力可能使夹紧力有减小的倾向，为防止回转过程中夹具夹紧元件的松脱，要设计好可靠的自锁结构。

## Slide 12
2. 车床专用夹具设计要求
4.夹具与车床主轴的定位和连接要准确、可靠
连接轴或连接盘（过渡盘）的回转轴线与车床主轴的轴线应具有尽可能高的同轴度。对于外轮廓尺寸较小的夹具，可采用莫氏锥柄与机床主轴锥孔配合连接；对于外轮廓尺寸较大的夹具，可通过特别设计的过渡盘与机床主轴轴颈配合连接。无论哪一种连接方式都要注意连接牢固，不能产生松动情况。特别要考虑当主轴高速旋转、急刹车等情况时，夹具与主轴之间应设有防松装置。

## Slide 13
2. 车床专用夹具设计要求
5.工件尺寸不能大于夹具体的回转直径
夹具上所有的元件和装置不能大于夹具体的回转直径。靠近夹具体外缘的元件，应尽量避免有凸起的部分，必要时回转部分外面可加装防护罩。

## Slide 14: Thanks For Watching.
谢谢大家！