## Slide 1: 智能产线点检与维护
演讲者

## Slide 2
情景描述
情境描述
公司新调试完智能产线设备，做为设备管理员需要根据设备的使用情况编制设备点检表，请根据厂家提供的相关资料完成一份点检表。
图20-1 设备点检

## Slide 3
信息收集
一、信息收集
1.认识设备点检
（1）设备点检管理的由来与发展
借助人类预防医学的观点，人们对自己的孩子进行精心呵护、养育，每天检查、测定其体温；喂水、
喂奶，照顾饮食；清理排泄等，以预防各种疾病。
工业企业的生产设备也像一个婴儿一样，要对其（ ）、（ 润滑 ），检查其发热、
（ ）和异音情况，清理清扫。
加油
振动

## Slide 4
信息收集
（2）简述设备点检的概念。
维持生产设备的原有性能，通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器，按照预先设定的周期和方法，对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程，以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现、早期预防、早期处理，这样的设备检查称为点检。
（3）简述设备点检的概念。
设备点检完全区别于传统的设备检查，点检使隐患和异常都能在故障发生前得到恰当的处理，点检使隐患和异常都能在故障发生前得到恰当的处理，做到既正确又经济。因此，点检是一种预防性的主动的设备检查。另外，点检是一种管理的制度，而传统的设备检查仅是一种进行检查的方法。

## Slide 5
信息收集
（4）设备点检一般分为日常点检、定期点检和精密点检三类。
图20-2 点检内容

## Slide 6
信息收集
认识各种设备点检员的任务，请将点检员与医院对应的角色用线联起来。
日常点检员 主治大夫
专职点检员 值班护士；
设备工程师 专家门诊；

## Slide 7
信息收集
（5）日常点检的方法和手段
用视觉方法进行的点检
用听觉方法进行的点检

## Slide 8
信息收集
触觉方法进行的点检
嗅觉方法进行的点检

## Slide 9
信息收集
万用表
剥线钳
（6）识别以下日常点检的工具和检具，并将名称用直线连线。
兆欧表
钳形电流表
点检锤
测温表
测振仪
验电笔

## Slide 10
信息收集
（7）查询资相关资料补充完整设备点检的5定的含义如图20-3设备管理五定思维导图。
图20-3设备管理五定思维导图

## Slide 11
信息收集
（8）设备点检员容易在工作中犯一些错误，请找出下表中不规范的行为（小组讨论）。
作业人员不穿工作服、不戴安全帽
和防护鞋；施工现场不规范
叉车司机违规抽烟；
叉车违规裁人
设备外露的部分无防护罩和安全标志作业人员与设备转动的部分太近

## Slide 12
信息收集
（9）简述螺栓点检要点。
a.用目视法观看螺栓是否松动。一般在紧固的螺栓上，总会粘有油灰，在松动的螺栓上面积的油灰，形态有别于未松动的螺栓，往往会出现新色、脱落的痕迹
b.用点检锤敲击被检查的螺栓。若敲击声出现低沉沙哑的情况时，同时观察螺栓周围所积的油灰出现崩落的现象，基本上能判断出是否存在松动现象。对存有怀疑的螺栓用扳手紧固确认.
c.最好在螺栓紧固时，用有色油笔在螺栓和固定底座之间画一道细细的直线。再次点检时，如发现螺栓和底座之间的直线已经对不准了，即说明螺栓振松了。

## Slide 13
信息收集
2.现场点检流程
开始
进行异常处理记录
安排检修抢修
安排检修抢修
绘制点检标准
分 析
编制点检计划
实施点检
发现并记录异常
自主维护解决
技术人员进行施工
进行试运转和验收
进行记录
结 束

## Slide 14
信息收集
3.变频器除尘的操作工艺—具体设备施工表

## Slide 15
信息收集
4.控制柜定期保养维护
PLC控制柜属于电气设备，定期保养维护是必要的，需要做好规划，制定详细的步骤，请写出维护控制柜时需要注意哪些事项？（小组讨论）
安全第一：拆卸设备之前先断电，防止触电；
清洁：清洁电柜的时候注意不要让杂物进入元件内；
维修过地方做好标记，方便以后检查维修。

## Slide 16
信息收集
5.常用点检内容举例
螺栓、螺母的定位标记
适用范围：在设备震动的部位做好标记，如果螺母出现松动，在设备点检时可以及时发现。如图20-6，具体做法是用红笔油笔（其他容易识别的颜色也可以）在螺栓与螺母的连接处画一条直线。
图20-6 螺栓定位记号

## Slide 17
制定计划
为提高工作效率，确保工作质量，小组成员或个人需根据情境任务制定整个工作过程的计划表格。制定内容包括：工作步骤、工作内容、人员划分、时间分配、安全意识的内容要求、参考收集的信息，制定工作计划表。
二、制定计划

## Slide 18
做出决策
小组成员制定计划后，需要在培训的参与下，对计划表格的内容进行检查和确认。讨论内容包括：计划表工作内容的合理性、小组成员工作划分、时间安排、安全环保意识等内容，决策表经培训师确认合格后，方可实施任务，否则需要对知识进行补充和计划进行修改。
三、做出决策

## Slide 19
实施计划
四、实施计划
1.绘制点检表
（1）正确使用办公软件。
（2）正确绘制点检表。
2.机器人日点检表
请根据日点检记录表，完成智能产线机器人日点检工作。（可小组讨论）
3.设备日常清扫工作方案
小组分工，完成设备除尘及清扫任务，并填写表20-8。

## Slide 20
实施计划
4.绘制点检表
以智能生产线电气系统控制柜为载体，完成的日常点检作业。
（1）电气控制柜的维护保养。
（2）风扇的维护保养。
（3）供电电源电压的确认。
（4）缺项检查 。

## Slide 21
控制检查
评分项目评分等级为 10—9—7—5—3—0。学员首先如实填写“学员自检评分”部分，教师根据任务完成情况填写“教师检查评分”和“对学员自评的评分”部分，最后经过除权公式算出功能检查总成绩。
“对学员自评的评分”项目评分标准为：“学员自检评分”与“教师检查评分”的评分等级为相同或相邻为10分，否则为0分。
五、控制检查

## Slide 22
评估反馈
根据学员的整个工作过程，培训师和学员填写表20-12的内容，主要针对相关核心能力的评分。
完成以上工作后，培训师填写表20-13、表20-14的内容，完成专业能力评分与总评分。自评与培训师评价要求专业正确性，结合实际场景的需求，做出客观公正的评价，在此基础上得到反馈信息，从而改进学员学习过程与培训师教学过程。
六、评价反馈

## Slide 23
e
感谢您的观看指导