## Slide 1: 上位机总控系统调试
演讲者

## Slide 2
情景描述
情境描述
通过工业总线和以太网络将上位机总控系统与各分单元进行连接，完成上位机总控系统与各分单元之间数据的交换，实现上位机总控系统对各分站单元的协调管理。
近期将有来宾参观智能生产线，现需要你作为解说员向来宾介绍上位机总控系统的组成及功能。

## Slide 3
信息收集
一、信息收集
上位机总控系统信息管理单元：由 2 套高性能服务器、1 台系统总控工业计算机、系统总控柜、双控制系统、各单元（学习柜）分站集成及总控软件集成、CAD/CAM 软件、MES生产管理软件、系统总控软件、系统视频监控与网络硬件及工程、3 套设计监控计算机、2 套电子广告牌、6 套监控大屏液显示晶电视、网络布线工程、智能制造 LED 大屏幕展示墙，系统布线工程等组成。通过工业以太网等总线进行各单元集成连接。

## Slide 4
信息收集
一、信息收集
图18-1 系统组网图

## Slide 5
信息收集
一、信息收集
1.柔性制造系统组成及简介
系统生产线是由（ 码垛机立体仓库单元 ）、输出单元、（ 加工单元 ）、（ AGV运载单元 ）、检测装配单元、入库单元和（ 计算机控制系统 ）等组成的多技术融合信息化制造系统。它包括多个柔性制造单元，能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整，以适用于（ 多品种 ）、（ 中小批量生产 ）。它通过（ 简单的改变软件 ）的方法能够制造出一种零件。
系统生产线是由（ 码垛机立体仓库单元 ）、输出单元、（ 加工单元 ）、（ AGV运载单元 ）、检测装配单元、入库单元和（ 计算机控制系统 ）等组成的多技术融合信息化制造系统。它包括多个柔性制造单元，能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整，以适用于（ 多品种 ）、（ 中小批量生产 ）。它通过（ 简单的改变软件 ）的方法能够制造出一种零件。

## Slide 6
信息收集
一、信息收集
2.主界面功能分析
图18-2 主界面布局

## Slide 7
信息收集
（1）请分别阐述主界面的功能和选择单元单机控制的方法：
主界面的功能：主界面包含了单元单机控制选择、订单创建和产品生产信息查看、产线联机自动控制、单元状态查看。
选择单元单机控制的方法：鼠标单击某个单元会弹出对话框，对本单元单独控制。

## Slide 8
信息收集
（2）请阐述本生产线支持创建哪两种订单，并简要介绍两种订单的创建方法。
生产线支持创建的订单类型：原料加工订单和成品返库订单。
订单类型1创建方法：原料加工订单创建：1原料仓库盘点完成，2选中“原料加工” ，3点击相应的托盘，插入订单。创建完成如下图：

## Slide 9
信息收集
（2）请阐述本生产线支持创建哪两种订单，并简要介绍两种订单的创建方法。
订单类型2创建方法：成品返库订单创建：1查看成品仓库托盘类型，2选中“成品返库” ，3点击相应的托盘，插入订单。创建完成如下图：

## Slide 10
信息收集
（3）请阐述产线联机自动控制的操作步骤。
1.在主控电脑操作界面，打开主控调度软件“FMS”。
2.点击“联机”，窗口下方单元状态显示绿色，表示联机完成。
3.在确认安全的前提下，点击“复位”，系统开始复位动作，窗口下方单元状态显示黄色，表示复位中，复位完成显示蓝色。
4.待所有单元复位完成后，点击“运行”，系统自动启动。

## Slide 11
信息收集
（4）如果出现有单元点“联机”后，仍然显示红色，可能原因可能是：
1.对应单元数控机床未选择自动模式。
2.对应单元PLC未启动运行。
3.对应单元未上电。
4.总控未选用对应单元。

## Slide 12
信息收集
（5）如果出现单元点击“复位”很长一段时间后，仍然显示黄色，可能原因包括：
1.对应单元复位超时。
2.对应单元内部有工件。
3.对应单元机器人未启动运行，重新运行机器人程序。
4.对应单元机床加载了错误的程序。

## Slide 13
信息收集
一、信息收集
3.单元界面功能分析
图18-3 仓库单元界面

## Slide 14
信息收集
（1）请描述通用控制按钮“连接”的功能
若状态为单机，点击后向PLC发送联机请求；若状态为联机，点击后向PLC发送断开请求。
（2）请描述通用控制按钮“复位”的功能
若状态为联机，点击后向PLC发送复位请求。
（3）请描述通用控制按钮“停止”的功能
点击后向PLC发送停止运行请求。

## Slide 15
信息收集
（4）点击流程控制按钮“增加工件”，弹出窗口如图18-4所示，请描述各选项的功能。
图18-4 增加工件功能界面

## Slide 16
信息收集
一、信息收集
4.生产流程操作功能分析
（1）系统启动前需要做什么准备工作？
系统设备已全部上电开机，车床、加工中心、机器人都处于准备好的状态。
打开气泵给系统气动装置提供气压，当气压达到一定值后，打开气泵上的气动阀门。
打开清洗机（默认为已打开）、三坐标检测（默认为已打开）。
确认各个单元通讯正常。

## Slide 17
信息收集
（2）如何测试各个单元的以太网通讯是否正常？
按下键盘Win+R键快捷方式打开运行，输入“cmd”回车，打开DOS界面，若测试码垛机立体仓库PLC通信，输入“ping”+码垛机立体仓库IP地址即“ping 192.168.8.10”，如果通信正常会显示ping成功

## Slide 18
信息收集
一、信息收集
5.上位机总控系统与各工作站PLC系统通讯原理测试
（1）查看FMS系统手册，将各个单元IP地址填入表18-1 中。
序号 | 名称 | IP地址
1 | 原料输入单元，原料仓库单元，原料输出单元 | 
2 | 压壳加工1上层带单元，压壳加工1下层带单元，升降机1单元 | 
3 | 压壳加工2上层带单元，压壳加工2下层带单元 | 
4 | 涡壳加工1上层带单元，涡壳加工1下层带单元 | 
5 | 涡壳加工2上层带单元，涡壳加工2下层带单元 | 
6 | 自动清洗上层带单元，自动清洗下层带单元 | 
7 | 三坐标检测上层带单元，三坐标检测下层带单元，升降机2单元 | 
8 | 成品输入单元，成品仓库单元，成品输出单元 | 
9 | AGV展示单元 | 
表18-1 功能单元IP
序号 | 名称 | IP地址
1 | 原料输入单元，原料仓库单元，原料输出单元 | 192.168.8.10
2 | 压壳加工1上层带单元，压壳加工1下层带单元，升降机1单元 | 192.168.8.20
3 | 压壳加工2上层带单元，压壳加工2下层带单元 | 192.168.8.30
4 | 涡壳加工1上层带单元，涡壳加工1下层带单元 | 192.168.8.40
5 | 涡壳加工2上层带单元，涡壳加工2下层带单元 | 192.168.8.50
6 | 自动清洗上层带单元，自动清洗下层带单元 | 192.168.8.60
7 | 三坐标检测上层带单元，三坐标检测下层带单元，升降机2单元 | 192.168.8.70
8 | 成品输入单元，成品仓库单元，成品输出单元 | 192.168.8.80
9 | AGV展示单元 | 192.168.8.90

## Slide 19
信息收集
（2）参照表18-1 功能单元IP，确认各个单元通讯是否正常。测试方法如图18-5 所示。（小组工作）简述如何测试通讯正常？
以太网通信测试：
按下键盘Windows + R键快捷方式打开运行；
输入“cmd”回车，打开DOS界面；
输入“ping”+ 码垛机立体仓库IP地址即“ping 192.168.8.10”；
图18-5 原料输入单元与FMS通讯测试

## Slide 20
信息收集
（3）认识自动化通讯协议
图18-6自动化通讯协议

## Slide 21
信息收集
表18-2自动化通讯协议信息

## Slide 22
信息收集
（4）查询当前智能生产线技术资料，填写表18-3立体库PLC信息。
表18-3立体库PLC信息
CPU | 通讯模块1 | 通讯模块2 | 通讯模块3
CPU1215DC/DC/DC |  |  | 

## Slide 23
信息收集
（5）查询S7-1200手册，填写S7-1200通信功能。
S7-1200通信
1.以态网通信
2.PROFINET通信
3.PROFIBUS DP 通信
5.HMI通信
4.串行通信
6.OPC通信
7.WEB服务器
8.CANopen
S7-1200通信
1.以态网通信
2.PROFINET通信
3.PROFIBUS DP 通信
5.HMI通信
4.串行通信
6.OPC通信
7.WEB服务器
8.CANopen

## Slide 24
信息收集
（6）查询资料，将MODBUS 协议功能码与对应功能用线连接起来。

## Slide 25
信息收集
（7）S7-1200集成PN接口MODBUS TCP与PC机通讯测试
1）表18-4 软件准备
2）表18-5 硬件准备
3）测试目标
4）表18-6 IP地址检查。
5）下载PLC程序并运行。
6）打开Modbus Poll v9.2.2 软件。

## Slide 26
信息收集
7）打开Modbus client modbus poll 文件V1.0，单击[Connection]，如图18-7 所示。
图18-7 打开modbus poll 软件
根据Connection Step 窗口补全表18-7 客户端通讯设置。
序号 | Connection | 值
1 | “Connection” | 是
2 | “IP Address or Node Name” | 是
3 | “Server Port” | 502
4 | “Connect “ | 3000
表18-7 客户端通讯设置
序号 | Connection | 值
1 | “Connection” | 是
2 | “IP Address or Node Name” | 是
3 | “Server Port” | 502
4 | “Connect “ | 3000

## Slide 27
信息收集
8）确认以下操作选项，最后单击【OK】，如图18-8所示。
图18-8客户端设置

## Slide 28
信息收集
9）设置读取PLC哪些数据，【Setup】-【Read/Write Definition…】，如图18-9所示。
图18-9读取数据设置
18-9a打开读写窗口
18-9b读写窗口定义

## Slide 29
信息收集
根据图18-9b读写窗口定义，补全表18-8。
表18-8读写数据检查表
序号 | 名称 | 值 | 含义
1 | Slave ID | 10 | 数据地址
2 | Address | 0 | 起始地址
3 | Quantity | 4 | 数据个数
4 | Scan Rate | 1000ms | 读取的数据周期时间
 |  | 10 | 
 |  | 0 | 
 |  | 4 | 
 |  | 1000ms | 

## Slide 30
信息收集
10）更改PLC DB块值，查看客户端读到的数据，如图18-10客户端读到的数据。
图18-10客户端读到的数据

## Slide 31
信息收集
11）本次通讯PLC做为服务器，IP地址为：（192.168.8.10），端口号：502。服务器通讯地址相关设置如图18-11所示。
图18-11 服务器通讯地址相关设置

## Slide 32
制定计划
为提高工作效率，确保工作质量，小组成员或个人需根据情境任务制定整个工作过程的计划表格。制定内容包括：工作步骤、设备清单、人员划分、时间分配的内容要求，参考收集的信息，制定工作计划表。
二、制定计划

## Slide 33
做出决策
小组成员制定计划后，需要在培训的参与下，对计划表格的内容进行检查和确认。讨论内容包括：计划表工作内容的合理性、小组成员工作划分、时间安排、安全环保意识等内容，决策表经培训师确认合格后，方可实施任务，否则需要对知识进行补充，对计划进行修改。
三、做出决策

## Slide 34
实施计划
四、实施计划
1. 完整描述上位机总控系统的功能。
请通过查找资料，分析智能生产线的实际运行工艺，完成上位机总控系统功能的描述。（可选择文字描述/流程图表展示/PPT等形式）

## Slide 35
实施计划
四、实施计划
2.向来宾介绍上位机总控系统。
请根据1中的内容，向来宾介绍上位机总控系统的结构及功能。
介绍内容要求包括以下内容：
柔性制造系统的特点及应用场合
主界面的功能及操作
单元界面的功能及操作
生产流程的介绍
向来宾介绍产线功能时要求解说员声音洪亮、吐字清晰、面带微笑。

## Slide 36
控制检查
评分项目评分等级为 10—9—7—5—3—0。学员首先如实填写“学员自检评分”部分，教师根据任务完成情况填写“教师检查评分”和“对学员自评的评分”部分，最后经过除权公式算出功能检查总成绩。
“对学员自评的评分”项目评分标准为：“学员自检评分”与“教师检查评分”的评分等级为相同或相邻为10分，否则为0分。
五、控制检查

## Slide 37
评估反馈
根据学员的整个工作过程，培训师和学员填写表18-12的内容，主要针对相关核心能力的评分。
完成以上工作后，培训师填写表18-13、表18-14的内容，完成专业能力评分与总评分。自评与培训师评价要求专业正确性，结合实际场景的需求，做出客观公正的评价，在此基础上得到反馈信息，从而改进学员学习过程与培训师教学过程。
六、评价反馈

## Slide 38
e
感谢您的观看指导