## Slide 1: 智能生产线安全分析
演讲者

## Slide 2
情景描述
情境描述
XXX学校对我公司生产的智能生产线非常感兴趣，想购买一条生产线作为教学设备使用。现学校需要对我公司生产线进行安全性的分析和评估，要求从安全标识、安全检测、防护装置等方面进行评估。现需要你出具一份智能生产线的安全评估报告交付学校。

## Slide 3
信息收集
一、信息收集
引导文：“风险”是带来损失或伤害的一种情况，对风险的度量则是指对安全事件发生的可能性和对造成的损害的严重程度的度量。我需要制定有效措施，在学习智能生产线系统的操作、调试、维修、维护等各阶段避免发生安全事故。

## Slide 4
信息收集
1.智能生产线标识辨识与分析
危险：
误操作时有危险，可能发
生死亡或重伤事故。
注意：
强制：
禁止：
警示标志：
警示标志：
误操作时有危险，可能发
生中等程度伤害或轻伤事故。
使用者所必须遵守的事项。
禁止的事项。
系统在其工作区间内的任何人或者物件
都可能与其人产生空间干涉，其后果可
能造成系统的损坏或人员损伤。
系统在其工作区间内的任何人或者物件
都可能与其人产生空间干涉，其后果可
能造成系统的损坏或人员损伤。

## Slide 5
信息收集
（1）设备的静态伤害
机械设备的静态伤害是指设备处于静态不动状态，而存在的安全隐患。
具体表现为：构成设备的钢板等坚硬材料存在的毛刺、锐角和尖端等部位，存在割伤、刺伤的风险；设备主要承载部件的强度和刚性达不到设备极限功能要求，引起的设备变型及损坏进而造成伤害。
2.机械危害安全分析
机械伤害可以分为：静态机械伤害和动态机械伤害。
机械伤害的基本类型有：缠绕、卷入、碾压、挤压、剪切、冲撞、飞出物打击、物体坠落打击、
切割、擦伤、碰撞、刮蹭、跌倒、坠落等。

## Slide 6
信息收集
解决措施：
避免设备表面或加工部件存在的毛刺、尖端、尖角造成的割伤、刺伤。穿戴好手套，不用手
随便触碰设备，如图9-1 设备表面加工毛刺所示。
避免产品的倾倒、脱落、跌倒而造成的危害。
避免设备因承载力不足造成的危害。
图 9 -1 设备表面加工毛刺

## Slide 7
信息收集
（2）设备的动态机械伤害
A.传动装置的伤害
对于机械传动装置的安全防护，最常见的措施是安装防护罩。如图9-2 机械传动安全防护所示：
图9-2 机械传动安全防护刺

## Slide 8
信息收集
图 9-3火花和静电会带来安全隐患。最常见的伤害方式：烫伤、静电触电、砂轮片破裂飞溅造成的割伤等。
图 9-3 火花、静电类安全防护

## Slide 9
信息收集
B.压力机械的伤害
描述气动装置潜在危险因素：
气缸动力来源于压缩空气，电磁阀触发后不会第一时间动作，电磁机构将阀门打开后，气缸内气压达到一定压力后气缸才会动作。当压力增大时会出现装置的快速碰撞和挤压。
气动设备动作后，气缸会一直通气直到限位或气缸行程，所以气动设备在动作时严禁把肢体或无关物料放置在气缸的行程之内。
气动设备由压缩空气驱动，一般工作压力在4bar以上，力量非常大。
图9-4 气缸

## Slide 10
信息收集
液压装置潜在危险因素：
设备挤压
油管泄露造成的动力消失后的设备动作。
图9-5 液压站

## Slide 11
信息收集
图9-6 数控机床
C.机床的伤害
机床是高速旋转的切削机械，危险性很大。
列举出智能生产线数控车床、加工中心设备中可能出现的危险：

## Slide 12
信息收集
图9-7 ABB工业机器人
D.工业机器人的伤害
请依据上述工业机器人的伤害和现场生产线中的机器人设备，分析哪些机器人具有碰撞危险，
哪些机器人具有碰撞和碾压的危险？该采取什么措施避免此类安全事故的发生？

## Slide 13
信息收集
（1）请查找网络补充完整感知电流、摆脱电流、致颤电流定义。
A.感知电流：
是指电流流过人体时可引起感觉的最小电流。感知电流的最小值称为感知阈值。
不通人的感知电流及感知阈值不同。成年男性平均感知电流约为（ ）mA,成年女性为
（ ）mA,最小的感知电流为0.5mA与时间无关。
3.电气安全
1.1
0.7

## Slide 14
信息收集
B.摆脱电流：
是指人在触电后能够（ ）
的最大电流，摆脱电流的最小值称为摆脱阈值。
对于正常人，摆脱阈值平均为( )mA。
图9-8 人体触电示意图
自行摆脱带电体
10

## Slide 15
信息收集
C.致颤电流：
是指引起新室颤动的最小电流，其最小电流即室颤阈值。心室颤动将导致死亡，室颤电流即为致命电流。
电流流经人体的（ ）最危险。直流电流大于摆脱电流300mA时将导致不能脱落。
左手到胸部心脏

## Slide 16
信息收集
（2）安全电压
安全电压又称为安全特低电压，是属于兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施。是指不致使人直接致死或致残的电压，行业规定安全电压为不高于（ ）V，持续接触安全电压为（ ）V，安全电流为（ ）mA， 电击对人体的危害程度，主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。
36
24
10

## Slide 17
信息收集
（3）防止接触电压的防护措施有哪些，都起到哪些防护作用？
1.做好绝缘处理
2.屏护（遮拦、护罩、护盖）
3.保持间距（带电体与地面、带电体与带电体、带电体与其他设备）
4.带绝缘手套
5.不用潮湿的手去触碰插座等带电设备
6.断电操作

## Slide 18
信息收集
（4）电气元器件保护作用
图9-9 智能生产线电控柜中，安全保护的作用：
隔离开关：不设置或只有简单的灭弧机构；不能切断短路和较大负荷电流，主要用来隔离电压，与熔断器串联使用
断路器：发生故障自动分闸，作为线路主开关。功能：强力灭火装置，能分断短路电流，多种保护功能。

## Slide 19
信息收集
漏电保护：属于防止直接、间接触电电击的措施。可以防止漏电火灾，可以用于检测单相接地故障，不能防止相与相、相与N线间的触电事故。

## Slide 20
信息收集
（5）电气线路安全
电气线路是智能生产线电气系统的重要组成部分，它除满足供电可靠性或控制可靠性的要求外，还必须满足各项安全要求。电气线路除了设计之初，根据设备的用电参数选型外，还需要考虑现场的敷设方式。合理地、安全地敷设，才能确保自动化生产线长期、稳定的运行。根据智能生产线不同设备对线路的需求，需要采用不同的方式进行敷设，下面介绍几种线路敷设常用的安全防护措施：
架空线路：腐蚀性强烈用铜导线，单股铝或铝合金线不得架空敷设。
电缆线路：特别使用于有腐蚀性环境、易燃易爆场所。
金属管：适用于易爆、易燃、多尘、高温、顶棚内；不适用于特别潮湿的环境。
硬塑料：适用于潮湿、腐蚀、多尘环境；不适用于高温和易受机械损伤的环境。

## Slide 21
信息收集
在智能生产线中，电气线路敷设都采用了哪些方式？你认为智能生产线哪些地方有可能存在安全隐患，该如何优化和改进？

## Slide 22
信息收集
（1）目的：学生在对智能生产线进行操作、调试、维修、维护学习时，必须在指导老师的指导下、严格遵循智能生产线操作规范操作设备。学生需务必按照技术文件和各独立元件的使用要求使用该系统，以保证人员和设备安全。完成表9-2 智能生产线危害危害，掌握（4）-（6）的操作规范。
（2）适用范围
智能生产线线
4.智能生产线操作规范

## Slide 23
（3）岗位主要危险有害因素、危险源（根据引导题1-3总结，结合现场设备完善表9-2 智能生产线危害因素）
信息收集

## Slide 24
信息收集
（4）劳保防护用品穿戴要求
    作业人员应配戴安全帽、工作服和劳保鞋；
  ②作业人员严禁穿宽松衣服和戴手套。
（5）作业安全要求
作业前
检查安全防护装置有效性，包括防护挡板、安全门、安全联锁、紧急制动；
查看各种防护夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置是否完好、有效；
检查气源是否正常、各过滤减压阀是否开启、气管是否插好；
检查各工位是否有工件或其他物品；
检查电源是否正常；
检查机械是否连接正常；
作业人员必须经岗前安全培训，并考核合格后才能操作设备；
检查工业机器人作业空间是否有人员、杂物；
以设备操作人员所站立平面为基准，凡高度在2米以内的各种传动装置必须设置防护装置。

## Slide 25
信息收集
②作业时
空车运行试机后方可正常联动运行；
工业机器人和数控车床装夹工件、工具必须牢固可靠，不得有松动现象；
双层倍速链输送线设备之上不得放置工具、量具等其他杂物；
严禁在工业机器人工作范围内站立、停留；
严禁站立、停留在原料和成品立体库周围；
严禁用手触摸正在运动和旋转的链条、电机、车床、机器人等设备；
任何一种安全装置发生故障、必须停机经专业人员、课堂老师修复，确认后方可使用；
设备发生异常，及时请课堂老师处理，严禁带病操作；
高度2米以上登高作业时，必须佩戴安全带，且安全措施得当、可靠。
  作业后
工作完成后，清楚铁屑和杂物，关闭电源和气源。
停机断电后，做好维护保养工作和维护保养记录。

## Slide 26
信息收集
（6）应急要求
作业区域发生火险时，应立即停机断电。并使用周边的灭火器进行灭火，同时上报老师。处置无效时立即撤离现场；
当人员的肢体被割伤、碰撞、摔伤时，应立即按下设备的紧急停止开关，拨打急救电话并报告老师；
通知学校医务室人员并作必要的医疗处理。

## Slide 27
制定计划
为提高工作效率，确保工作质量，小组成员或个人需根据情境任务制定整个工作过程的计划表格。制定内容需要包含：工作步骤、工作内容、人员划分、时间分配、安全意识等内容，请根据情境描述要求、参考收集到的信息，制定工作计划表。
三、制定计划

## Slide 28
实施计划
请通过查找资料和现场设备，对智能生产线进行安全分析，并出具一份安全分析报告。
四、实施计划
1.对智能生产线进行安全分析
2.向来宾介绍智能生产线功能
请通过查找资料和现场设备，对智能生产线进行安全分析，并出具一份安全分析报告。
介绍内容要求包括以下内容：
智能生产线标识辨识与分析 电气安全技术
机械危害安全分析 智能生产线操作规范
向来宾介绍产线功能时要求解说员声音洪亮、吐字清晰、面带微笑。

## Slide 29
检查控制
评分项目评分等级为 10—9—7—5—3—0。学员首先如实填写“学员自检评分”部分，教师根据任务完成情况填写“教师检查评分”和“对学员自评的评分”部分，最后经过除权公式算出功能检查总成绩。
“对学员自评的评分”项目评分标准为：“学员自检评分”与“教师检查评分”的评分等级为相同或相邻为10分，否则为0分。
五、检查控制

## Slide 30
评估反馈
根据学员的整个工作过程，培训师和学员填写表9-4的内容，主要针对相关核心能力的评分。
完成以上工作后，培训师填写表9-5、表9-6的内容，完成专业能力评分与总评分。自评与培训师评价要求专业正确性，结合实际场景的需求，做出客观公正的评价，在此基础上得到反馈信息，从而改进学员学习过程与培训师教学过程。
六、评价反馈

## Slide 31
e
感谢您的观看指导