## Slide 1: 智能产线功能分析
演讲者

## Slide 2
情景描述
情境描述
某公司经过多年研发，研制成功了一套FMS生产线（自动化智能生产线）。为了把产品快速推向市场，公司要举办一个产品推介会。你作为公司市场部的一名员工，要在推介会上向来宾介绍智能生产线的功能及设备结构，让客户对智能生产线有个比较全面的了解。

## Slide 3
信息收集
一、信息收集
引导文：智能生产线按功能划分可以分为五个系统，如图8-1 智能生产线系统结构，分别是：数字化设计系统、加工制造系统、仓储物流系统、机器人自动上下料系统、信息管理系统。智能生产线满足了数字化工厂理念，包括工件仓储管理、数字化设计、数字化制造加工与后处理、自动输送、信息管理等一系列自动化过程。
图8-1 智能生产线系统结构

## Slide 4
信息收集
1.加工制造系统组成及功能分析
加工制造系统有多套设备组成，这些设备之间采用网络化管理形成一个系统。加工制造系统从设备类型方面可以分为：数控加工、工业机器人、检测、自动清洗机和管理系统软件五部分，如图8-2 加工制造系统组成结构所示。
图8-2 加工制造系统组成结构

## Slide 5
信息收集
(1)数控加工
描述数控加工功能：
学生通过仿真实训编制加工程序，教师审核数控程序后通过服务器和网络上传至数控机床加工作业。智能生产线通过工业机器人，实现对数控加工车床的上下料，进行零件数控加工。实现智能生产线的无人值守的自动化生产。
系统组成

## Slide 6
信息收集
(2)自动清洗机与检测系统
自动清洗机有上罩、机体、回转工作台、转动装置、
进出料输送系统、清洗液箱及加热、过滤系统，清洗液喷
洗、吸雾排空系统、压缩空气吹水、烘干及补吹系统、
电气控制系统等组成。
检测系统由三座标测量机、配套其辅助夹具、测量机配套电脑及相关软件组成。
系统组成

## Slide 7
信息收集
(2)自动清洗机与检测系统
自动清洗机功能描述：
通过自动清洗机的清洗液喷洗、吸雾排空、压缩空气吹水、烘干及补吹处理后，清除零件加工表面残余铁屑，为零件检测做好准备。
检测功能描述：
上下料机器人需要将抽检的零件抓取中转平台，然后由人工进行抽检，检测完成后，通过单元电脑上传检测数据，通过与系统中的标准数据对比，判断零件是否合格，并根据检测结果来调整系统参数，实现整个系统的数字化管理。
功能描述

## Slide 8
信息收集
2.数字化系统组成及功能分析
系统组成及功能描述
字化设计平台和CAD/CAM设计软件
CAD功能描述：
利用CAD绘图软件，为加工工件进行图纸设计
CAM功能描述：
利用CAM软件系统，编写数控加工程序，利用仿真功能优化加工程序。通过网络上传至
数控机床，进行物料加工。

## Slide 9
信息收集
3.仓储、物流系统组成及功能分析
（1）系统组成
仓储、物流系统又可以划分成仓储系统、物流系统和智能识别系统如图8-3 仓储物流系统。
图8-3 仓储物流系统

## Slide 10
信息收集
仓储系统
双排自动化立体仓库 巷道式堆垛机 仓格传感器检测系统 托盘及工件
HB-CK003A HB-3T03Z 与系统配套 与系统配套
4 2 2 60

## Slide 11
信息收集
物流系统
双层倍速链 出入库平移台 升降输送机 定位装置 AGV小车
输送机
HB-BSS02 HB-SCT03 HB-SJJ01 BS-AGV01
6 4 2 1

## Slide 12
信息收集
智能识别系统
工业视觉检测 RFID识别系统
Insight – 7010 RF380
1 2

## Slide 13
信息收集
（2）仓储系统设备组成及功能分析
仓储系统设备组成：
仓储系统主要有双排自动化立体仓库、巷道式堆垛机、仓格传感器检测系统、HMI触摸屏、托盘与工件、电气控制系统组成。
仓储系统功能描述：
实现智能生产线原料及成品的存储与管理。

## Slide 14
信息收集
（3）物流系统设备组成及功能分析
物流系统设备组成：
物流系统主要有双层倍速链输送机、出入库平移台、升降输送机、定位装置、AGV移动机器人组成。
仓储系统功能描述：
根据工艺设置，负责对加工工件输送作业，完成各个站点的接送货、定位、物料移栽、上下层转移工作。
入库完成后，工件通过码垛机、出入库平移台输送至磁导航AGV后，运行至成品展示台。

## Slide 15
信息收集
（4）智能识别是同
智能识别设备组成：
智能识别系统有工业视觉检测与RFID射频识别设备组成，如图8-4 智能识别系统组成所示。
图8-4 智能识别系统组成

## Slide 16
信息收集
智能识别功能描述：
智能识别系统可通过RFID视频识别系统，对托盘上工件进行信息读取和写入。并通过视觉系统检测工件的类型及位置。RFID通过工业以太网总线与总控进行信息传递与处理。RFID电子标签安装在托盘上。康耐视视觉检测装置主要进行出库零件信息检测，检测结果与总控通讯，为后续作业做准备。

## Slide 17
信息收集
4.机器人上下料系统组成及功能分析
机器人上下料系统设备组成：机器人上下料系统主要由工业机器人、机器人末端快换工具、自动定位装置、机器人外部轴等设备组成，如图8-5 机器人上下料系统设备组成所示。
图8-5 机器人上下料系统设备组成

## Slide 18
信息收集
机器人根据产品设计工艺，在PLC控制系统的控制下，实现物料加工、工件自动化装配作业。单元通过工业机器人末端工具对双层倍速链输送线托盘上待加工工件自动拾取、搬运至数控车床夹具内，夹具夹紧加工。
数控车床加工完毕，工业机器人拾取工件送回双层倍速链输送线托盘上。
机器人上下料系统功能描述：

## Slide 19
信息收集
5.信息管理系统组成及功能分析
信息管理系统设备组成：信息管理有仓储管理计算机、主控工业计算机、大屏幕电子看板、液晶电视、视频监控系统、基于B/S架构的服务器与CAD/CAM编程计算机等设备组成，如图8-6 信息管理系统所示。
图8-6 信息管理系统

## Slide 20
信息收集
系统配置信息管理软件，实现整体柔性制造生产线从产品设计—生产加工—仓库管理—总控实现信息化管理。满足系统数字化设计、加工、管理，总控信息共享等功能的配套必备设施。统通过工业总线和以太网，实现各分单元同主控系统的数据交换，起到监控并协调管理各分站单元按流程作业的功能。
信息管理系统功能描述：

## Slide 21
信息收集
6.智能生产线系统工艺流程
智能生产线有多个分站点组成，每个分站点有各自完整的工艺。按照设备实现的功能来划分，可以把智能生产线的工艺简单的描述为图8-7 智能生产线总体工艺流程。智能生产线可以实现从毛坯自动下料、数控加工、产品清洗、成品检测、成品入库的去自动无人值守的自动化生产过程。并且可通过FMS柔性系统及MES管理软件实现产品订单、加工过程、成品数据全周期监控与记录。

## Slide 22
信息收集
图8-7 智能生产线总体工艺流程

## Slide 23
信息收集
（1）托盘工件出库与视觉检测工艺分析
图8-8 托盘工件出库与视觉检测工艺流程图

## Slide 24
信息收集
（2）工业机器人上下料和数控车加工工艺流程
图8-9 工业机器人上下料和数控车加工流程图

## Slide 25
信息收集
（3）工业机器人上下料和数控车加工工艺分析
托盘和工件继续向下传，经光电传感器与气动定位装置停止，带伺服行走轴工业机器人动作，末端工具抓取工件，上下料工业机器人分别送至两套数控加工中心内气动夹具加紧，进行预先设定的程序加工，加工完毕，上下料工业机器人拾取工件送回输送线托盘内，由移栽输送机输送至倍速链输送线，输送至下一个工序：零件清洗作业。

## Slide 26
信息收集
（4）清洗与零件检测作业工艺分析
由工业机器人抓取工位上加工完成的零件，放到自动清洗机内。
经过零件清洗液喷洗、吸雾排空系统、压缩空气吹水、烘干及补吹系统，清除零件加工后表面残余铁屑，为零件检测做好准备。
需要抽检得工件由上下料机器人抓取到中转平台，然后由人工进行抽检。抽检完成后，通过单元电脑，上传检测数据，与系统中标准数据对比，判断工件是否合格，并根据检测结果来调整系统参数，实现整个系统的数字化管理。

## Slide 27
信息收集
根据清洗作业的工艺描述补充完整图8-11 清洗与零件检测工艺流程图：
图8-11 清洗与零件检测工艺流程图

## Slide 28
信息收集
（5）成品入库工艺分析
经过加工零部件的清洗和检测作业后，工业机器人把工件夹取到双层倍速链输送线的托盘上面，托盘行至平移台末端，有堆垛机拾取，搬运至仓库相应的仓格内放置。
仓格内产品数量、质量、标签、位置等信息由总控系统实时更新与记录。可随时调用查询，并可追溯至原料及加工各阶段。请根据现场设备的运行演示，分析成品入库的工艺。

## Slide 29
信息收集
小知识
智能制造是指基于物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统和模式的总称。
与传统制造相比，智能制造有其特有的内涵，涉及四个层面的智能化：
第一是产品的智能化，智能制造的产品都趋于变成智能终端，可通过物联网相互连接。
第二是装备的智能化，从智能制造的单元，某台单机，某台机床、机器人向智能的生产线、智能的车间、智能的生产系统去演变。

## Slide 30
信息收集
小知识
第三流程的智能化，管理的组织架构、企业和企业之间的交互，如何适应产品的智能化，装备的智能化，需要重新构建与调整。
第四是服务的智能化，制造业服务化就是制造企业为了获取竞争优势，将价值链由以制造为中心向以服务为中心转变，因此如何将数字技术、智能技术、泛在网络技术以及新兴信息技术的集成应用到服务中也需要企业重新思考和规划。

## Slide 31
制定计划
二、制定计划
为提高工作效率，确保工作质量，小组成员或个人需根据情境任务制定整个工作过程的计划表格。制定内容需要包含：工作步骤、工作内容、人员划分、时间分配、安全意识的内容，请根据情境描述要求、参考收集到的信息，制定工作计划表，如表8-4智能生产线功能分析工作计划所示。

## Slide 32
做出决策
三、做出决策
小组成员制定计划后，需要在培训师的参与下，对计划表格的内容进行检查和确认。
讨论内容包括：计划表工作内容的合理性、小组成员工作划分、时间安排、安全环保意识等内容，决策表经培训师确认合格后，方可实施任务，否则需要对知识进行补充和计划进行修改。

## Slide 33
实施计划
四、实施计划
请通过查找资料、智能生产线的实际运行工艺，完整分析智能生产线的功能，为向来宾介绍智能生产线功能。（可选择文字描述、流程图、PPT等形式）
1.完整解释智能生产线的功能

## Slide 34
实施计划
介绍内容要求包括以下内容：
加工制造系统组成及功能分析
数字化设计系统组成及功能分析
仓储、物流系统组成及功能分析
自动化机器人上下料系统组成及功能分析
信息管理系统组成及功能分析
向来宾介绍产线功能时要求解说员要声音洪亮、吐字清晰、面带微笑向客户展示。
2.向来宾介绍智能生产线功能

## Slide 35
检查控制
评分项目评分等级为 10—9—7—5—3—0。学员首先如实填写“学员自检评分”部分，教师根据任务完成情况填写“教师检查评分”和“对学员自评的评分”部分，最后经过除权公式算出功能检查总成绩。
“对学员自评的评分”项目评分标准为：“学员自检评分”与“教师检查评分”的评分等级为相同或相邻为10分，否则为0分。
五、检查控制

## Slide 36
评估反馈
根据学员的整个工作过程，培训师和学员填写表8-7的内容，主要针对相关核心能力的评分。
完成以上工作后，培训师填写表8-8、表8-9的内容，完成专业能力评分与总评分。自评与培训师评价要求专业正确性，结合实际场景的需求，做出客观公正的评价，在此基础上得到反馈信息，从而改进学员学习过程与培训师教学过程。
六、评价反馈

## Slide 37
e
感谢您的观看指导