## Slide 1: 双层倍速链输送系统 功能调试
演讲者

## Slide 2
情景描述
情境描述
我公司最新研发了一套双层倍速链输送设备，目前设备已在客户车间安装完毕，PLC程序、HMI触摸屏程序、上位机监控系统已经开发完毕。作为公司的一名电气工程师，需要你去现场调试双层倍速链输送设备，调试完成后交付客户使用。

## Slide 3
信息收集
一、信息收集
1.顶升输送机调试
图16-1 顶升输送机结构图
（1）结合现场的智能生产线设备，请说明顶升输送机设备上传感器SEN61、SEN62和SQ61、SQ62的类型和作用，描述顶升输送机的控制工艺。
SEN61和SEN62 属于光电传感器，用于物料托盘有无检测。
SQ61和SQ62 属于磁性开关，用于气缸到位检测。

## Slide 4
信息收集
图16-2 M6直流电机接线原理图
（2）图16-2 为M6 直流电机接线原理图，请说明顶升输送机使用的M6电机的电机种类、电压等级、及工作原理。
M6 电机属于他励直流电机。
电源等级：DC24V
工作原理：他励直流电动机起动时，必须先保证有磁场（即先通励磁电流），而后加电枢电压。KA14吸合后给M6直流电机通励磁电流。M6电机通过KA15的常开、常闭触点改变电机的运行方向

## Slide 5
信息收集
（3）顶升输送机的升降是通过气动方式实现的，请说明设备使用的电磁阀为哪种类型？电磁阀断电后是否具有保持作用？
（4）手动操作顶升输送机，完成动作并填表。

## Slide 6
信息收集
请根据图16-3分析工件承载台的结构及各部件功能，并描述其如何实现托盘精确定位？
2.工件承载台调试
图16-3 工件承载台结构图
（1）请根据现场设备及工艺，分析SEN31和SEN32传感器的功能。
SEN31和SEN32是工件承载台的到位检测开关，其类型为光电传感器。
当工件承载台接货时，SEN32为接货到位信号。
当工件加工完毕，SEN31传感器为送货完成信号。

## Slide 7
信息收集
（2）手动调试工件承载台
请根据表16-2 工件承载台实操项目表，完成工件承载台的操作。
表16-2 工件承载台实操项目表

## Slide 8
信息收集
（1）请结合现场设备，解释SQ11和SQ12的功能。
SQ11 和 SQ12是升降机在升降时气缸到位信号。
SQ11信号导通时，升降机与双层倍速链输送线上层高度相同，确保托盘能从升降机顺利输送到倍速链上层输送线。
SQ12信号导通时，升降机与双层倍速链输送线下层高度相同，确保托盘能从倍速链下层输送线输送到升降机皮带上。
3.升降机调试

## Slide 9
信息收集
（2）请结合现场设备，描述SEN12和SEN11的功能。
SEN11 与 SEN12是光电传感器，是升降机在接、送货时的托盘到位信号。
SEN11为托盘从双层倍速链输送线下层接货时，托盘的到位信号。
SEN12为托盘从升降机往双层倍速链输送线送货时，托盘送货完毕信号。
（3）手动操作升降机，把下层的物料输送到上层输送系统。

## Slide 10
信息收集
承载台的PLC控制程序，采用程序块编程的方式，如图16-5所示。下面我们将从承载台复位和控制流程两方面分析其程序。
4.PLC案例程序分析
图16-5 承载台程序块接口变量定义

## Slide 11
信息收集
（1）请根据图16-5所示，说明承载台程序块为什么采用FB函数块而不采用FC函数？
FC 功能
没有可以存储块接口数据的存储数据区。在调用FC结束时，所有数据都不保存。
FB 函数块
与FC相比，调用函数块FB时必须为之分配背景数据块，用于存储块的参数。在调用FB时，CPU为该FB分配临时存储区，背景数据块的结构与对应FB的接口区相同，FB的临时变量不存储在背景DB块中。

## Slide 12
信息收集
（2）请根据图16-5 承载台程序块接口变量定义，列举承载台封装功能块的接口变量区有哪几种数据类型。
BOOL ：布尔数据类型
Int ：16位整数数据类型
Struct： 结构体数据类型
TON_TIME ：定时器数据类型

## Slide 13
信息收集
（3）图16-7是承载台的停止/联机时，PLC程序执行的命令，请说明PLC程序中都执行了哪些命令及动作。
当承载台接收到停止/联机命令后，需要对多个标志位、数据进行复位和清零处理。
标志位有：复位中、复位完成、运行中、有件、承载台处理完成请求输出、承载台机器人请求处理、顶升传送带、顶升工位阻挡气缸、顶升气缸
数据有：复位流程、运行流程

## Slide 14
信息收集
5.倍速链下层PLC程序分析

## Slide 15
制定计划
为提高工作效率，确保工作质量，小组成员或个人需根据情境任务制定整个工作过程的计划表格。制定内容包括：工作步骤、设备清单、人员划分、时间分配的内容要求，参考收集的信息，制定工作计划表。
二、制定计划

## Slide 16
做出决策
小组成员制定计划后，需要在培训的参与下，对计划表格的内容进行检查和确认。讨论内容包括：计划表工作内容的合理性、小组成员工作划分、时间安排、安全环保意识等内容，决策表经培训师确认合格后，方可实施任务，否则需要对知识进行补充，对计划进行修改。
三、做出决策

## Slide 17
实施计划
四、实施计划
（1）分析下列程序，程序段1-5为工件承载台复位程序。请分析整个的复位流程并补充完整复位流程图16-9。

## Slide 18
实施计划

## Slide 19
实施计划

## Slide 20
实施计划
（2）工件承载台工作流程分析。

## Slide 21
控制检查
评分项目评分等级为 10—9—7—5—3—0。学员首先如实填写“学员自检评分”部分，教师根据任务完成情况填写“教师检查评分”和“对学员自评的评分”部分，最后经过除权公式算出功能检查总成绩。
“对学员自评的评分”项目评分标准为：“学员自检评分”与“教师检查评分”的评分等级为相同或相邻为10分，否则为0分。
五、控制检查

## Slide 22
评估反馈
根据学员的整个工作过程，培训师和学员填写表16-7的内容，主要针对相关核心能力的评分。
完成以上工作后，培训师填写表16-8、表16-9的内容，完成专业能力评分与总评分。自评与培训师评价要求专业正确性，结合实际场景的需求，做出客观公正的评价，在此基础上得到反馈信息，从而改进学员学习过程与培训师教学过程。
六、评价反馈

## Slide 23
e
感谢您的观看指导