## Slide 1: 第 12 章 技 能 实 训
实训一 常用元器件的认识与测量
一、 基础知识
１. 电阻器
（１） 电阻器的标称方法
直标法： 它是直接将电阻器的阻值和允许偏差， 用阿拉伯数字和文字符号直接标记在电
阻体上。
文字符号法： 它是将电阻器的标称阻值用文字符号表示， 并规定阻值的整数部分写在阻
值单位标志符号的前面， 阻值的小数部分写在阻值单位标志符号的后面。
色标法： 它是指用不同颜色表示电阻器的不同标称阻值和允许偏差 （规定见表 １２ － １），
在电阻上用色环标志。 每种颜色代表不同的数字， 根据色环的颜色及排列来判断电阻的大
小。 色环电阻分为四色环和五色环。

## Slide 2
表12-1 电阻器的色环表示意义
颜色 | 有效数字 | 乘数 | 允许偏差（%）
银色 | — | 10-2 | ±10
金色 | — | 10-1 | ±5
黑色 | 0 | 100 | —
棕色 | 1 | 101 | ±1
红色 | 2 | 102 | ±2
橙色 | 3 | 103 | —
黄色 | 4 | 104 | —
绿色 | 5 | 105 | ±0.5
蓝色 | 6 | 106 | ±0.2
紫色 | 7 | 107 | ±0.1
灰色 | 8 | 108 | —
白色 | 9 | 109 | —
无色 | — | — | ±20

## Slide 3
图 １２ － １ 电阻器色环的表示含义
（２） 电阻器、 电位器的检测
通常在测试 ± ５％ 、 ± １０％ 、 ± ２０％ 的电阻器时， 可采用万用表、 电桥进行检查， 看其阻值是否与标称值相符。 还要注意每个电阻器所承受的电压、 功率是否合适。
２.电容器
（１） 电容器的主要参数
电容容量的大小就是表示能储存电能的大小， 电容对交流信号的阻碍作用称为容抗， 它与交流信号的频率和电容容量有关。 电容器的标称容量和误差一般标在电容器外壳上。
电容器的工作电压不允许超过其额定工作电压， 否则会出现击穿， 严重的会因漏电发热， 产生爆裂事故。 对有极性电容器 （电解电容）， 不允许反极性使用， 否则会产生爆裂事故。

## Slide 4
电容器的绝缘电阻是指电容器两极之间的电阻， 或称漏电阻。 总的来讲， 绝缘电阻越大越好。
（２） 电容器的标称方法
直标法： 即在电容器表面直接标出标称容量的数值和单位， 如 ４７０ ｐＦ、 ０.２２ μＦ、１００ μＦ 等。
全数字表示法： 全数字表示法的单位用 ｐＦ， 由三位数码构成： 第一位、 第二位表示容量的有效数字， 第三位表示在前两位有效数字后面加 “０” 的个数。
字母表示法： 这种方法属于国际电工委员会推荐的表示法， 使用四个字母： ｐ （皮法）、
ｎ（纳法）、 μ （微法）、 ｍ （毫法） 来表示电容器的容量单位。 通常用两个数夹一个字母表
示电容器的标称容量， 字母前为容量值的整数， 字母后为容量值的小数。
色标法： 电容器的色标与电阻器的色标相似。 色标通常有三种颜色， 沿着引线方向， 前
两种色标表示有效数字， 第三色标表示有效数字后面零的个数， 单位为 ｐＦ。

## Slide 5
图 １２ － ２ 电容量的色码表示法
（３） 电容器的检测
小电容的检测： 对于几百 ｐＦ 的小电容器， 可用万用电表 Ｒ × １０ ｋΩ 挡， 两表笔分别接电容
任意两个引脚， 测得的阻值应为无穷大，若指针有偏转， 说明电容存在漏电或击穿现象。如要测出具体容量，
可采用数字万用表电容挡测量。
对于 ０.０１ μＦ 以上的电容器， 可以用万用表 Ｒ × １０ ｋΩ 挡直接测试电容器有无充放电现象以及内部
有无漏电和短路， 并可根据指针摆动幅度的大小估计出电容容量的大小。

## Slide 6
电解电容器的极性判别： 根据电解电容器正接时漏电小， 反接时漏电大的现象可判别其极性。 用万用表欧姆挡测电解电容器的漏电电阻， 并记下该阻值， 然后调换表笔再测一次，两次漏电阻中大的那次， 黑表笔接的是电解电容器的正极， 红表笔接的是负极。
３.电感器
电感一般有直标法和色标法， 色标法与电阻类似。
电感一般可用万用表欧姆挡 Ｒ × １ Ω 或 Ｒ × １０ Ω 挡来测量， 若测得阻值为无穷大， 表明
电感器已断路； 如测得阻值很小， 说明电感器正常。 相同电感量的多个电感， 阻值小的品质
因数 Ｑ 高。 要正确测量电感线圈的电感量和品质因数 Ｑ， 需要专门仪器。
４.晶体二极管
晶体二极管就是由一个 ＰＮ 结， 加上两条电极引线和管壳而制成， Ｐ 区引出线为正极，
Ｎ 区引出线为负极。

## Slide 7
一般来说， 普通二极管的外壳上均印有型号和标记。 标记有箭头、 色点、 色环三种， 箭头所指方向或靠近色环的一端为负极， 有色点的一端为正极。 若遇到型号和标记不清楚时，可用万用表的欧姆挡判别二极管的正负两极。 还可用万用表来大致测量二极管的质量好坏。在测量时， 应把万用表拨到欧姆挡的 Ｒ × １００ Ω 或 Ｒ × １ ｋΩ 挡。 测量的方法如表 １２ － ２所示。
表 １２ － ２ 晶体二极管的简易测试
测试项目 | 测试方法 | 电阻正常值 |  | 
正向电阻 | 正向电阻 万用表黑笔（“-”端）接在二极管的正极，红笔（“+”端）接在二极管的负极 | 几百欧～几千欧 |  | 
反向电阻 | 反向电阻 黑笔接二极管的负极，红笔接二极管的正极 | 大于几千欧或为无穷大 （表针基本不动） |  | 
测试项目 | 极性判断 | 质量判别 |  | 
 |  | 好 | 损坏 | 不佳
正向电阻 | 黑表笔“-”连接的一端为二极管的正极（阳极） | 较小 | 0或∞ | 正反向电阻比较接近
反向电阻 | 黑表笔“-”连接的一端为二极管的负极（阴极） | 较大 | 0或∞ | 

## Slide 8
５. 晶体三极管
（１） 晶体三极管的结构
晶体三极管的内部由两个 ＰＮ 结和三个电极所构成， 晶体三极管的两个 ＰＮ 结分别称作发射结和集电结， 三个电极分别叫发射极 （Ｅ 或 ｅ）、 基极 （Ｂ 或 ｂ）、 集电极 （Ｃ 或 ｃ）。 按内部半导体极性结构不同， 晶体三极管可分 ＰＮＰ 和 ＮＰＮ 两大类型， 结构示意图和符号如
图 １２-３ 所示。
图 １２-３ 晶体三极管结构示意图及图形符号
（ａ） ＰＮＰ 型； （ｂ） ＮＰＮ 型

## Slide 9
（２） 晶体三极管的检测
判断晶体三极管的引脚和极性的方法如表 12-3所示。 测试晶体三极管放大倍数hFE（β）示意图如图12-4 所示。
表 12-３ 判断晶体三极管引脚和极性
内容 | 第一步判断基极 | 
 | PNP型 | NPN型
方法 |  | 
读数 | 两次读数阻值均较小 | 两次读数阻值均较小
 | 以红笔为准，黑笔分别测另二个管脚，当测得二个阻值均较小时，红笔所接管脚为基极 | 以黑笔为准，红笔分别测另二个管脚，当测得二个阻值均较小时，黑笔所接管脚为基极

## Slide 10
内容 | 第二步判断集电极 | 
 | PNP型 | NPN型
方法 |  | 
读数 | 红笔接基极，黑笔连同电阻分别按图示方法测试，当指针偏转角度最大时，黑笔所接的管脚为集电极 | 黑笔接基极，红笔连同电阻分别按图示方法测试，当指针偏转角度最大时，红笔所接的管脚为集电极
注: l、判断基极要反复测几次，直到二次读数均较小为止。 2、根据上述方法可判断PNP型和NPN型。 |  | 

## Slide 11
二、 技能训练
１.实训目的
了解常用元器件的结构和工作原理， 掌握参数及电极的测量判断方法。
２.实训设备
万用表 （１ 块）； 各规格电阻元件 （若干）； 导线 （若干）； 各类型规格电容元件 （若干）； 电感元件若干； 各规格二极管、 三极管。
图 12-4 用万用表测量晶体三极管放大倍数 ｈＦＥ（β）

## Slide 12
３.实训内容
①用万用表测量电阻、 电容、 电感的参数并判断好坏， 学习电阻、 电容、 电感的命名
方法。
②用万用表测量并判断二极管、 三极管好坏和电极。

## Slide 13: 实训二 家庭照明线路的安装
一、 基础知识
家庭用电线路一般包含几个常见的用电设备， 即单相电能表 （计量）、 闸刀开关 （总电源）、 熔断器 （保护）、 插座 （用于电视、 冰箱、 空调等家用电器）、 开关 （单个单联开关制、 两个双联开关双控）、 白炽灯、 日光灯 （照明）。 家庭用电线路原理图如图 12-５ 所示。
图12-5 家庭用电原理图

## Slide 14
１.家庭照明线路安装
（１） 白炽灯控制线路安装
灯座上有两个接线端子， 一个与电源的中性线 （俗称地线） 连接， 另一个与来自开关
的一根连接线 （即通过开关的相线， 俗称火线） 连接。
图12-6 螺口灯座的安装

## Slide 15
（2）开关的选用与安装
开关的分类品种很多，按应用结构分单联（单刀单掷）和双联（单刀双掷）两种。
单联开关内的两个接线端子，一个与电源线路中的一根相线连接，另一个接至灯座的一个接线端子。
双联开关内有三个接线端子，中间一个端子为公共端，与电源相线连接，另两个是与灯座相连的接线端子，如图12-7所示。
图12-7 双联开关内部接线柱

## Slide 16
一个开关控制一盏灯时，如图12-8所示，开关接线端子中间公共端与电源相线连接，另两个接线端子只需选用其中一个与灯座连接。
图12-8 一个开关控制一盏灯
两个开关控制一盏灯时，如图12-9所示。
图12-9 两个开关控制一盏灯

## Slide 17
（3）日光灯控制线路安装
图12-10 日光灯电路图
2．家庭动力线路安装
现代住宅一般将电视、冰箱、空调等家用电器连接的用电线路称之为动力线路。插头根据电器要求分两插（相线、零线）及三插（相线、零线、接地线），对应的插座也就分为两孔及三孔插座。根据电工接线规则，插座接线如图12-11所示。

## Slide 18
（1）插座的接线方法
现代家庭常用五孔式面板插座，如图12-12所示。
图12-12 五孔式面板插座
图12-11 插座接线规则

## Slide 19
（2）插座的使用要求
插座应有质量监督管理部门认定的防雷检测标志，壳体应使用阻燃的工程塑料，不能使用普通塑料和金属材料;插头、插座的额定电流应大于被控负荷电流，以免接入过大负载因发热而烧坏或引起短路事故;插座宜固定安装;对于单相双线或三线的插座，接线时必须按照左零线、右相线、上接地的方法进行，与所有家用电器的三线插头配合;空调、电冰箱、洗衣机、电饭锅、饮水机等功率较大和需要接地的家用电器，应使用单独安装的专用插座，不能与其它电器共用一个多联插座。
二、 技能训练
1.实训目的
会安装家庭用电装置，会检修家庭用电装置。
2.实训设备
常用电工工具；电工实训接线面板。

## Slide 20
3.实训内容
安装一个实用的家庭用电线路，并排除线路中出现的故障，具体安装接线如图12-13。
安装要求如表12-4所示。
表12-4 家庭用电线路安装要求
序号 | 工艺要求
1 | 走线合理，做到横平竖直，整齐，各接点不能松动
2 | 避免交叉、架空线和叠线
3 | 对螺栓式接点，导线连接时，应打羊眼圈，并按顺时针旋转。对瓦片式接点，导线连接时，直线插入接点固定即可
4 | 导线变换走向要垂直，并做到高低一致或前后一致
5 | 严禁损伤线芯和导线绝缘，接点上不能露铜丝太多
6 | 每个接线端子上连接的导线根数一般以不超过两根为宜，并保证接线固定
7 | 进出线应合理汇集在端子排上
8 | 合理使用电工工具，注意电工安全操作规程

## Slide 21
图12-13 家庭用电线路图

## Slide 22: 实训三 三相异步电动机电气控制线路的安装和调试
一、 基础知识
1.绘制电器元件布置图
电器元件布置图是用来表明电气原理图中各元器件的实际安装位置，可根据电气控制系统复杂程度采取集中绘制或单独绘制。电器元件布置图可分为电气控制箱中的电器元件布置图、控制面板图等。
（1）电器元件布置原则
电器元件的布置应注意以下几个方面：
① 体积大和较重的电器元件应安装在电气安装板的下方，而发热元件应安装在电器安装板的上面。
② 强电、弱电应分开，弱电应屏蔽，防止外界干扰。
③需要经常维护、检修、调整，电器元件安装位置不宜过高或过低。
④电器元件布置不宜过密，应留有一定间距。

## Slide 23
⑤电器元件的布置应考虑整齐、美观、对称。外形尺寸与结构类似的电器元件安装在一起，以便于安装和配线。
电动机起保停制线路原理图绘制电器元件布置图如图12-14所示。
图12-14 起保停控制线路元件布置图

## Slide 24
（2）电器元件的检查
①电器元件的技术数据(如型号、规格、额定电压、额定电流)应完整并符合要求，外观无损伤。
②电器元件的电磁机构动作是否灵活、有无衔铁卡阻等不正常现象，用万用表检测电磁线圈的通断情况以及各触头的分合情况。
③接触器的线圈电压和电源电压是否一致。
④ 电动机质量的常规检查(包括每相绕组的通断、相间绝缘、相对地绝缘)。
（3）电器元件的安装要求
① 组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧。
② 每个电器元件的安装位置应整齐、匀称、间距合理，便于布线及更换。
③紧固各电器元件时要用力均匀，紧固程度要适当。

## Slide 25
电器元件实际布置图如图12-15所示。
图12-15 电器元件实际布置图

## Slide 26
2. 绘制安装接线图
（1）安装接线图的作用
电气安装接线图主要用于电气设备的安装配线、线路检查、线路维修和故障处理。在图中要表示出各电气设备、电器元件之间的实际接线情况，并标注出外部接线所需的数据。在电气安装接线图中各电器元件的文字符号、元件连接顺序、线路号码编制都必须与电气原理图一致。
（2）安装接线图的绘制原则
① 绘制电气安装接线图时，各电器元件均按其在安装板中的实际位置绘出。电器元件所占图面按实际尺寸以统一比例绘制。
② 绘制电气安装接线图时，一种元件的所有部件绘在一起，并用点画线框起来，有时 将多个电器元件用点画线框起来，表示它们是安装在同一安装板上的。

## Slide 27
③ 绘制电气安装接线图时，安装板内外的电器元件之间的连线通过接线端子板进行连接，安装底板上有几条接至外电路的引线，端子板上就应绘出几条线的接点。
④ 绘制电气安装接线图时，走向相同的相邻导线可以绘成一股线。
（3）安装接线图的绘制
① 首先对三相异步电动机控制原理图进行线路编号。以起保停控制电路为例进行说明。如图12-16所示。
图12-16 起保停控制原理

## Slide 28
②根据图12-16绘制三相异步电动机起保停控制电路电气安装接线图，如图12-17所示。
图12-17 起保停控制电路电气安装接线图

## Slide 29
3. 安装三相异步电动机电气控制线路
（1）板前明线布线的工艺要求
① 布线通道尽可能少，同路并行导线按主、控电路分类，单层密排，紧贴安装面板布线。
② 同一平面的导线应高低一致。
③ 布线应横平竖直，导线与接线螺栓连接时，应打羊眼圈，并按顺时针旋转，不允许反圈。对瓦片式接点，导线连接时，直线插入接点固定即可。
④布线时不得损伤线芯和破坏导线绝缘。
⑤导导线与接线端子或接线桩连接时，不得压绝缘层及露铜过长。在每根剥去绝缘层导线的两端套上编码套管。

## Slide 30
⑥一个电器元件接线端子上的连接导线不得多于两根，每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
⑦同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应一致。
（2）根据安装接线图接线
首先接主电路部分， 再对控制电路部分接线
4.调试三相异步电动机电气控制线路
（1）不通电测试（以电动机正反转控制电路来说明）
①主电路的检查
ａ.按查线号法检查：用查线号法逐线核对，检查主电路时，可以手动来模拟受电线圈励磁吸合时的情况进行检查。

## Slide 31
ｂ.万用表检查法：将万用表打到R×10 档(调零),断开控制线路, 用表笔分别测U11、V11 、W11 之间的阻值为∞ ；按下KM₁触点架，测得阻值应为电动机两相绕组直流电阻串联的阻值，松开KM₁ 的触点架。按下KM₂ 触点架，测得同样结果。将KM₁ 和 KM₂ 触点架同时按下，测得阻值为零，说明换相正确。
②控制线路的检查
用查线号法对照原理和接线图分别检查按钮、自锁触点和联锁触点的布线；用万用表检查控制电路，连接FU₂，检查自锁触点、互锁触点、按钮、热继电器常闭触点、熔断器等的通断情况。
③检查起动、停止和按钮控制
按下SB₂ 测得 KM₁ 线圈的电阻值，同时按下SB₁, 测得阻值为∞。同时按下SB₂ 和 SB₃测得阻值为∞ ，松开SB₂, 测得 KM₂ 线圈的阻值。
④检查自锁、联锁控制
按下KM₁ 触点架，测得KM₁ 线圈的电阻值，同时按下KM₂ 触点架，测得阻值为 ∞ 。反 之，按下KM₂ 触点架，测得 KM₂ 线圈阻值，同时按下KM₁ 触点架，测得阻值为∞。

## Slide 32
（2）通电试车
接电前必须征得教师同意，并由教师接通电源和现场监护。
① 做好线路板的安装检查后，按安全操作规定进行试运行，即一人操作， 一人监护。
② 先合上QF, 检查三相电源。在确保电动机不接入的情况下，按下 SB₂, 接触器 KM₁ 触点架吸合，按下SB₃ 接触器KM₁ 释放， KM₂ 触点架吸合。按下SB₁, 接触器 KM₂ 释放。
③ 断开QF,接上电动机。再合上QF, 按下SB₂,电动机正转。按下SB₃,电动机反转。 按下SB₁, 电动机停转。
二、 技能训练
1.实训目的
掌握电气控制线路电气元件布置图、安装接线图绘制方法。
会安装、调试三相异步电动机电气控制线路。

## Slide 33
2. 实训设备
绕线式、笼形三相异步电动机，交流接触器、按钮一组、网孔实验板、熔断器、空气开关、热继电器、接线端子、导线若干、万用表、电工工具一套。
3. 实训内容
按要求进行三相异步电动机正反转电气控制线路安装接线。
① 仔细观察电气原理图，认识图中各个电器符号的含义，明确各个电器元件的作用， 认真分析其工作原理。
② 按原理图中给出的电器元件列出元器件明细表。
③ 根据电气原理图，画出电器布置图。
④ 按电器布置图，将各电器元件安装在网孔实验板上。
⑤ 根据电器布置图及电气原理图绘制安装接线图。

## Slide 34
⑥ 按电气线路安装的工艺要求进行接线训练。
⑦ 在完成接线情况下，进行线路的不通电测试。
⑧完成通电试车。

## Slide 35: 实训四 焊接技能训练
一、 相关知识
1. 锡焊工具
手工锡焊的主要工具是电烙铁。电烙铁是烙铁锡焊的热源，通常以电热丝作为热元件， 分内热式和外热式两种，其外形如图12-18所示。
电烙铁用毕， 要随时拔去电源插头， 以节约电力， 延长使用寿命和保证安全。
电烙铁在选用时主要考虑以下四个因素：设备的电路结构形式；被焊器件的吸热、散热状况；焊料的特性；使用是否方便。选用的电烙铁的功率、加热形式和烙铁头的形状等应满足上述四方面的要求。
烙铁头有多种形状，烙铁头的形状要适合焊接面的要求和焊点的密度。
图12-18 电烙铁
(a)外热式电烙铁； (b) 内热式电烙铁

## Slide 36
2.手工焊接的操作要领
（1）电烙铁的拿法 电烙铁的拿法有三种，如图12-19所示。反握法动作稳定，长时间操作不易疲劳，适用于大功率电烙铁的操作；正握法适用于中等功率烙铁或带弯头烙铁的操作;一般在工作台上焊接操作时，大都采用提笔法。
图12-19 电烙铁的拿法
（a）反握法（b）正握法（c）提笔法
（2） 焊料供给方法 焊锡丝有两种拿法如图12-20所示。用拇指加食指轻轻捏住焊锡丝，端头留3mm~ 5mm，借助中指向焊接部位送料。焊料应在焊接部位达到焊接温度时供给，可迅速润湿被焊金属。

## Slide 37
3. 手工焊接操作的基本步骤
(1) 准备施焊 焊接前的准备包括焊接部位的清洁处理，元器件的安装，烙铁头保持干净并“吃”锡，以及其他焊料、焊剂和工具的准备。
(2) 加热焊件 使用烙铁头加热焊接部位，加热时烙铁头和连接点应有一定的接触面积和接触压力。
(3) 送入焊料 加热焊件到所需温度后，即可在结合部加上适量的焊料，使之熔化并覆盖整个连接点。
图12-20 焊料的拿法
（a）连续焊接时（b）断续焊接时

## Slide 38
(4) 冷却焊点 当焊料熔化一定量后，移开焊丝和烙铁头，使焊点自然冷却，严禁用嘴吹或其他强制冷却方法。在整个焊件凝固过程中，连接点不应受到任何外力的影响而改变位置。
(5) 清洗焊面 检查有无漏焊、错焊、虚焊和假焊，发现问题应重焊。对残留在焊点周围的焊剂、油污和灰尘应及时清洗。
4．锡焊操作时应该注意的问题
(1) 保持烙铁的清洁 焊接时烙铁头长期处于高温状态，接触焊剂等杂质，其表面很易氧化并沾上一层黑色杂质，几乎形成隔热层，影响加热效果。因此要经常保持烙铁头的清洁，可用湿布或湿棉纱清理。
(2) 掌握恰当的加热温度 温度过低、加热不充分会使焊料不充分润湿被焊金属，形成焊点夹渣、虚焊等。温度过高，一是液态锡过热，烙铁头撤离时会造成焊点拉尖．同时失去光泽，表面粗糙；二是会使焊剂迅速汽化，失去助焊作用；三是可能使印刷电路板的铜箔过热而脱离板基。因此加热温度不可过低也不可过高。

## Slide 39
(3) 焊锡凝固前不可移动焊件 焊锡凝固前移动焊件或振动，会造成“冷焊”，使焊点表面无光泽，内部结构疏松，有气隙和裂缝，导电性能差，甚至成为“虚焊”点。
(4) 焊锡要适量 过量的焊锡不但浪费了锡材料、而且增加了焊接时间。在高密度的电路中，过量的锡还可能造成隐性短路。但焊锡太少不能形成牢固的结合，使导线易脱落。
(5) 焊剂不可过量 适量的焊剂是非常有用的，但量多时适得其反。过量的松香延长了加热时间，使焊点不洁净，尤其当加热时间不足时，又容易夹杂到焊锡中形成“夹渣”缺陷。
(6) 焊接动作要快而准确 在焊接过程中，烙铁头不要挂锡太多。移动烙铁时，要注意不应使焊锡滴落在元器件及印刷电路板上，也不可碰到邻近的导线，以免短路。给焊件加热时，要靠烙铁头增加接触面积加快传送，而不要用烙铁对焊件而不要用烙铁对焊件加压加力，否则不仅加速了烙铁头的损耗，而且对元器件也造成了损坏。

## Slide 40
二、 技能训练
1.实训目的
了解锡焊的基本知识，掌握锡焊的基本技能，领悟实际进行手工焊接方法、技巧。
2.实训设备
已经拆下了各种元件的印制电路板及元件；单芯导线、屏蔽线、焊接工具（电烙铁、镊子、尖嘴钳子）；松香；多股铜导线。
3.实训内容
①将拆下的元件焊装回原位。
②导线与塑件之间的焊接。
③用硬铜线焊接一个工艺品，请大家自己设计一个造型，如：奥运五环，自行车，伞，数字，文字等。

## Slide 41: 实训五 叮咚音响电子门铃电路安装与调试
一、 电路原理图及工作原理分析
图12-21 电子门铃电路
图12-21电路是以一个CB555集成电路构成的的双音门铃，它发出的叮咚声音色优美悦耳。
其中CB555、R1、R2、R3、VD1、VD2、C1组成一个多谐振荡器。SB为门铃按钮，平时处于断开状态。在SB关断的情况下，CB555的4脚为低电位，使CB555处于强制复位状态，3脚输出为低电位，扬声器不发声。

## Slide 42
按下SB后，电源VCC通过VD2对C2快速充电到6V，CB555的4脚为高电位，CB555振荡器起振。此时电源通过VD1、R2、R3对C1进行充电，随着C1充电其两端电压升高超过 时，3脚输出为低电位，同时555内部放电管导通，C1开始放电，其放电回路为：C1→R3→芯片内部放电管→地。此时的振荡频率为：
。此振荡信号从CB555的3脚输出驱动扬声器发出“叮......”的声音。
当门铃按钮SB松开后，由于C2上已充电完成，即CB555的4脚为高电位，CB555振荡器仍会继续振荡，但这时C1的充电回路为：VCC→R1→R2→R3→C1，充电时间常数增大，
放电时间常数仍为R3C1。此时有 。可见，此频率比按下SB时的频率要低,随着C2上电压逐渐降低，当降到0.4V以下后，CB555便处于强制复位状态，电路停振。所以C2放电至0.4V的时间也就是扬声器发出“咚”音频声响的时间。这样门铃在初始发高音“叮”声，后发“咚”即所谓“叮咚”门铃的效果。

## Slide 43
二、 技能训练
1．实训目的：
认真研究CB555的工作原理，提高CB555的应用兴趣；会判断并检修CB555振荡电路的简单故障；能安装并调试叮咚电子门铃电路。
2．实训设备：
①电烙铁等常用电子装配工具。
②万用表、示波器等。
③直流电源、CB555芯片、电阻、扬声器等。配套元件明细表如表12-5所示。

## Slide 44
表12-5 配套元件明细表
代号 | 名称 | 规格 | 数量
R1 | 碳膜电阻 | 18 KΩ | 1
R2 | 碳膜电阻 | 15 KΩ | 1
R3 | 碳膜电阻 | 5.6 KΩ | 1
R | 碳膜电阻 | 100Ω | 1
C1、C4 | 涤纶电容 | 0.01μF | 2
C2 | 电解电容 | 220μF | 1
C3 | 电解电容 | 10μF | 1
VD1、VD2 | 二极管 | 1N4007 | 2
IC | 集成电路 | 555 | 1
SB | 按钮开关 |  | 1

## Slide 45
3．实训内容：
①认真研究 CB555的工作原理，研究“叮咚”电路的工作原理。
②在面包板上设计实现这一电路。
4．实训总结：
学习 CB555的工作原理。查找 CB555的其他应用实例一个，说明其工作原理。