## Slide 1
1.9 发动机机械故障诊断
发动机噪声有时很难分辨。发动机噪声通常源于部件磨损。例如液压挺杆、活塞、轴承、离合器、减振器等。可以用听诊器辅助确定故障部位。发动机室发出的敲击声通常在发动机冷态时出现，不必为此担心。与此相反，发动机处于运行温度时的噪声通常表明轴承损坏。
故障现象 | 故障原因 | 补救措施
怠速时发出尖锐的敲击声故障 | 活塞中的活塞销间隙过大 因磨损或安装间隙过大而造成活塞倾斜 | 必要时修理发动机
怠速时或行驶期间发出较大的低沉敲击声（取决于转速） | 踩下加速踏板后再松开时能够清楚听到：一个活塞的连杆轴承损坏 | 更换轴承
取决于转速的低沉敲击声 | 在低速范围内加速、从静止状态起步、踩下加速踏板后再松开时可听到：曲轴轴承损坏 迅速改变转速时不规则地出现：离合器压盘偏心运转，减振器损坏 飞轮松动 | 必要时修理发动机 修理 修理
不规则的尖响声 | 加速时：V带松动或磨损 | 更换V带
啪嗒声 | 摇臂、压杆、气门杆、凸轮、凸轮轴轴承等气门操纵部件磨损过大 | 修理气门控制系统
1.9.1 发动机异响的故障诊断

## Slide 2
气缸盖密封垫损坏时必须立即维修，以避免造成发动机损坏范围扩大。但是必须事先准确确定故故障原因。
故障现象 | 故障原因
冷却液缓慢损耗 | 由于气缸盖密封垫损坏冷却液进入燃烧室。
冷却液大量损耗，从排气管中排出白色废气烟雾 | 大量冷却渡进入燃烧室、蒸发并以白色蒸汽形式从排气中排出。
补液罐打开时有气泡从冷却液中冒出 | 燃烧气体受压进入冷却系统内。系统内有废气气味。
冷却液表面呈彩色 | 机油从润滑循环系统进人了冷却系统
拔出的机油标尺上附有一层浅灰色乳液，机油中混进了水泡 | 冷却液进人机油循环系统
1.9.2 气缸盖密封垫故障诊断

## Slide 3
气缸盖密封垫泄漏有七种不同的泄漏途径。拆卸气缸盖密封垫前必须首先确定泄漏部位，更换气缸盖密封垫前必须确定泄漏原因。
1.9.2 气缸盖密封垫故障分析
1-燃烧室之间漏气
2-燃烧室与冷却循环系统之间漏气
3-向外漏气
4-向外泄漏机油
5-泄漏机油流人燃烧室
6-向外漏水
7-泄漏水流人燃烧室

## Slide 4
1.9.2 气缸盖密封垫故障分析
故障现象：漏气
客户表示冷起动性能越来越差，同时出现排气冒白烟和功率损失现象，这种情况是气缸盖密封垫损坏的征兆。
通过看不见外流的冷却液但却缓慢损耗，在早期就能够发现漏气。此外，通过冷却液软管硬化和取下散热器盖后从补液罐中冒出气泡也能发现漏气。
最好能在卸下来的气缸盖密封垫上找出泄漏的原因。从燃烧室边缘染黑的程度上可以识别泄漏。局部染黑是存在着漏气的迹象，这种漏气会通过过度吹扫炽热燃烧气体而造成燃烧室边缘毁坏。密封材料在这些部位失去其弹性特性。燃烧室边缘均匀的轻度染黑是正常的。其原因可能是螺栓未正确拧紧或以前发生了过热。
故障原因：

## Slide 5
1.9.2 气缸盖密封垫故障分析
故障现象：过热
如果局部过热的同时还产生水蒸气，则在炽热蒸汽的作用下会导致硅填充物膨胀，从而可能造成支撑板软材料完全分解。过热的可能原因是：散热器堵塞、冷却系统沉积（钙、铁锈、油泥）、电风扇的节温器或节温开关损坏、在山路上带负载短途行驶。
故障原因：

## Slide 6
1.9.2 气缸盖密封垫故障分析
故障现象：敲缸
爆燃然烧是通过混合气瞬间自燃而导致燃烧室压力急剧上升，这个压力远远超过正常燃烧压力。
此时燃烧室金属边缘“正常凹陷”，但不发生漏气。气缸盖密封垫无法长期承受这些应力。在两气门发动机中通常在火花塞对面可以看到凹陷；在四气门发动机中通常在活塞挤压边缘对面可以看到凹陷。敲缸的原因是：燃油辛烷值过低、点火时间调整错误、火花塞热值错误、涡轮增压发动机中增压压力过高、燃烧室
中有沉积物。
故障原因：

## Slide 7
1.9.2 气缸盖密封垫故障分析
故障现象：机油和冷却液泄漏
机油和冷却液的外流损失在分界面上用眼睛就能清楚地识别。为此，彻底清洗发动机后将滑石粉撒在怀疑发生泄漏的密封部位并让发动机以不同转速运行。此时可清楚地看到外流的微量机油或冷却液。
故障原因：
故障：未遵守安装规定
原因：
未按照规定拧紧螺栓会导致气缸盖或曲轴箱扭曲变形。补充加人到冷却液中的化学添加剂、劣质防冻剂和安装时涂敷的密封剂都可能侵蚀气缸盖密封垫的材料。铜或二硫化钼喷剂也可能改变气缸曲轴箱、气缸盖密封垫与气缸盖之间的摩擦系数。密封垫“悬浮”在其中。