## Slide 1: 1.1.3发动机性能参数
曲柄半径（R）
气缸总容积（Va）
上止点
下止点
活塞行程（S）
气缸工作容积（Vh）
燃烧室容积（Vc）
压缩比
发动机排量
工作循环

## Slide 3
动态演示

## Slide 4
多缸发动机各气缸工作容积的总和，称为发动机排量 ，用VL表示 。
7. 发动机排量
VL= V h × i
Vh－气缸工作容积
（气缸排量）
i － 气缸数目
式中 D—气缸直径，mm；
S—活塞行程，mm。

## Slide 5
8压缩比
气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比，用ε表示。
例如：现代化油器式发动机压缩比一般为8～12,柴油机压缩比一般为为16～29。
Va － 气缸总容积；
Vh － 气缸工作容积；
Vc － 燃烧室容积；

## Slide 6
9. 扭矩
在一个转动支撑的物体（如曲轴）旋转点外侧施加作用力，物体就开始旋转。这种作用称为扭矩。用M表示, 扭矩越大，作用力F越大，力臂r越大。计算公式为：M=Fr ，单位为Nm。