## Slide 1: 3.5 电子控制冷却系统
电子控制冷却系统的任务是根据负荷状态将发动机的工作温度控制在一个额定值上。因此这种冷却系统的冷却液分配器壳体中集成了一个由特性曲线控制的节温器。发电机控制单元中还存储了附加特。陛曲线，按照这些特性曲线对电加热节温器和风扇的运转级别进行调整，以实现最佳工作温度。
优点：
耗油量 ：由于冷却液未进行循环因此可以更快暖机；与以前的发动机相比，由于提高了满负荷时的冷却能力，因此增大了压缩比。
排放量：由于显著降低泵转速（n => 0）并因而将冷却液体积流量降至最低，因此可以更快暖机；减小摩擦力； 减少耗油量；减少排放量。
功率： 部件冷却与转速无关； 根据需要调节冷却液泵功率；避免功率损失。
舒适性： 优化体积流量；根据需要提高暖风功率；发动机静止时的余热利用。

## Slide 2
3.5.1 电子控制冷却系统概览

## Slide 3
3.5.2 特性曲线控制的节温器
由特性曲线控制的节温器在原理上相当于无控制的节温器。蜡由于冷却液的温度而熔化形成液态并且膨胀。蜡的膨胀推动反推杆。此外还在膨胀材料元件中埋人了一个加热电阻。当发动机控制单元对该电阻输送电能时，蜡元件就会额外升温。不仅会通过冷却液的温度，还会通过相应的特性曲线对该反推杆进行调节。

## Slide 4
3.5.3 电子控制冷却系统工作过程
小循环回路
大循冷却液环回路
在进行小循环时节温器作出下述调节：
关闭大阀门座：关闭散热器回流管路。
打开小阀门座：冷却液经过冷却液分配器单元流向冷却液泵。
由特性曲线控制的发动机冷却系统尚未开始工作。大约1100C时在未进行调节干预的情况下打开特性曲线节温器。小循环回路用于加热以及95 ∽的上、下部分负荷范围。
大冷却液循环既可在达到大约1100C时通过冷
却液调节器中的节温器打开，也可根据负荷情况通过特性曲线打开。
打开大阀门座：打开通向冷却液泵的散热器回流管路。
关闭小阀门座：关闭从发动机到冷却液泵的直接通道。
通过对膨胀材料元件进行加热，在85 ∽950C
的冷却液低温区出现满负荷时节温器已经打开。
为了辅助冷却，必要时将电子风扇开启。
小循环回路
在进行小循环时节温器作出下述调节：
关闭大阀门座：关闭散热器回流管路。
打开小阀门座：冷却液经过冷却液分配器单元流向冷却液泵。
由特性曲线控制的发动机冷却系统尚未开始工作。大约1100C时在未进行调节干预的情况下打开特性曲线节温器。小循环回路用于加热以及95 ∽的上、下部分负荷范围。
小循环回路
在进行小循环时节温器作出下述调节：
关闭大阀门座：关闭散热器回流管路。
打开小阀门座：冷却液经过冷却液分配器单元流向冷却液泵。
由特性曲线控制的发动机冷却系统尚未开始工作。大约1100C时在未进行调节干预的情况下打开特性曲线节温器。小循环回路用于加热以及95 ∽的上、下部分负荷范围。
小循环回路