## Slide 1
1.4.1.8活塞机构形式
单金属活塞
活塞顶和活塞裙的不同热膨胀通过一种特殊的活塞形状来补偿：
·活塞顶成锥形。
·活塞裙缩短且活塞销座内移。
热调节活塞（双金属活塞）
在热调节活塞中
·通过浇铸在活塞裙内下部的钢环，
·通过活塞销孔区域内的钢板条来影响活塞裙的膨胀，从而促使运行方向上的热膨胀与铸铁气缸基本相同。

## Slide 2
1.4.1.9活塞轴线偏移
在侧向力的作用下活塞交替压向气缸壁。这会造成活塞倾斜并发出噪声。
通过采用活塞销轴线偏移的活塞可以避免产生噪声。在此将活塞销中心线向活塞压力侧移动约1-2mm使活塞在接近上止点之前切换活塞支撑面。这种倾斜运动发出的噪声较小。