## Slide 1
1.1.2发动机结构形式
汽缸布置
旋转方向规定。
气缸编号顺序.
点火间隔。
点火顺序。
质量平衡。

## Slide 2
工作顺序: 4缸：1- 3 -4 -2或1- 2- 4 -3
6缸：1- 5 -3 -6 -2 -4或1- 4- 2 -6 -3 -5
1.1.2.1直列发动机（L型）
在直列发动机中活塞直列布置。活塞位于曲轴中心线正上方。曲轴半径r的两倍相当于活塞行程h，上止点与下止点为1800。6缸一下的发动机采用较多。

## Slide 3
1.1.2.2 V型发动机
两个气缸列的活塞彼此之间夹角为900或600，气缸中心线经过曲轴中心线。曲柄半径r的两倍相当于活塞行程h。由于V型角较大，因此发动机的结构宽度较大。

## Slide 4
1.1.2.3卧式对置型发动机（H型）
两个气缸列的活塞彼此之间夹角为1800。发动机活塞平均分布在曲轴两侧，在水平方向上左右运动。使发动机的整体高度降低、长度缩短、整车的重心降低，车辆行驶更加平稳,发动机安装在整车的中心线上，两侧活塞产生的力矩相互抵消，大大降低车辆在行驶中的振动，使发动机转速得到很大提升，减少噪音。

## Slide 5
1.1.2.4 W型发动机
W型发动机将V型发动机的每侧汽缸再进行小角度的错开（如帕萨特W8的小角度为150）。气缸体夹角720呈V形，气缸呈W形排列。W型与V型发动机相比可将发动机做得更短一些，曲轴也可短些，这样就能节省发动机所占的空间，同时重量也可轻些，但它的宽度更大，使得发动机室更满。