## Slide 1
1.6.4 曲轴轴承
曲轴轴承的任务
为曲轴导向。
承受径向力和轴向力。
主轴颈
止推垫片
止推垫片
连杆轴颈
主轴承盖

## Slide 2
1.6.4 曲轴轴承
曲轴轴承的组成：连杆或曲轴轴承采用由三层或三个材料组成的分体式轴承。轴承由以下部分组成：
钢背。
铅青铜支撑层( 0.5mm)(75%Cu, 23.5%Pb．1.5%Sn)。
白合金摩擦层( 0.02 mm)。
支撑层与摩擦层之间是镍阻层( 0.001 mm)，它能阻止锡从白合金摩擦层向位于下面的铅青铜支撑层迁移。摩擦层磨损时支撑层具有自润滑性能。
曲轴带有止推轴承（也称为导向轴承），这种轴承能承受操纵离合器时出现的纵向力并能阻止曲轴纵向移动。

## Slide 3
1.6.4 曲轴轴承
曲轴轴承的形式
止 推 轴 承
止推轴承有两种结构形式：
滑动轴承两端各有一个镀层与摩擦面相同的凸肩。
气缸体凹槽中有半止推环。
每根曲轴只有一个止推轴承。该轴承安装在动力输出或曲轴中部。
径 向 轴 承
无凸肩的轴瓦只承受径向力。这种轴承是分开式轴承。曲轴箱中的轴承座和轴承盖构成座孔，轴瓦嵌入在座孔内。轴承带有用于储存机油的环形槽。固定凸台阻止轴承扭转和移动。轴承有侧向间隙，以便曲轴受热时能无阻挡地纵向膨胀。

## Slide 4
1.6.4 曲轴轴承
曲轴轴承运行条件
起 动
静止状态下轴由于自重而停留在轴瓦的最低点。起动时由于向转动方向摩擦而导致轴向侧面位置移动。滑动面之间还未形成润滑油膜。
后果：此时是干摩擦。因此
发生磨损。
转速不断提高
转速不断提高时，吸附在轴上的机油一起被带走并拉人楔形区域中。摩擦面还未完全分开。干摩擦和流体摩擦同时存在。
后果：轴在混合摩擦域内转动。
完 全 转 动
转速较高时楔形区域内产生一个将轴从轴瓦上反起的高机油压力。轴悬浮在机油油膜上。
后果：此时产生流体摩擦。摩擦力很小。