## Slide 1: 3.3.4 节温器
1 - 主阀门，2 - 盖和密封垫，3 - 上支架，4 - 胶管，5 - 阀座，6 - 通气孔，7 - 下支架，8 - 石蜡，9 - 感应体，10 - 旁通阀，11 -中心杆，12 - 弹簧
冷却液节温器由膨胀材料元件和一个双阀门组成。膨胀材料元件由一个充填有蜡的金属罐和一个双阀门组成。在蜡充填物中有一个橡胶隔膜和一个工作活塞。

## Slide 2
节温器的工作过程
T≧800C
受热温度超过800C时蜡充填物溶化。由于蜡体积增加，因此金属罐带动工作活塞移动。节温器打开散热器循环回路并同时关闭小循环回路。
温度低于80℃时蜡充填物凝固。回位弹簧将回位弹簧将金属罐推回到初始值置。节温器关闭至散热器的入口。冷却液经过短路管路直接流回发动机。
T≦800C