## Slide 1: 4.3 润滑系统的功能模块和功能元件
1 - 螺栓 ❑15Nm
2 -曲轴前密封法兰
3 - 安全阀 ❑27Nm
4 - 机油喷嘴
5 - 机油尺
6 - 机油尺插口
7 - 导向管
8 - 定位销套
9 - 圆形密封圈 ❑ 更换
10 - 螺栓 ❑15Nm
11 - 吸油管 ❑有污物时清洁滤网
12 - 防溅板
13 - 油底壳上部件
14-螺栓 ❑15Nm
15 -螺栓 ❑22Nm
16-油底壳下部件
17-密封圈 ❑ 更换
18-放油螺塞 ❑30 Nm
19-螺栓❑10 Nm
20-机油泵
21-油泵链轮
22-链条
23-螺栓❑20 Nm
24-链条张紧器与张紧导轨
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 2: 4.3 润滑系统的功能模块和功能元件
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例
1 - 螺旋塞 ❑40Nm ❑ 更换
2 -密封圈
3 - 弹簧 ❑用于安全阀，约4bar
4 - 柱塞 ❑用于安全阀，约4bar
5 - 衬垫 ❑ 更换
6 - 单向阀
7 - 密封圈 ❑损坏时更换
8 - 密封盖
9 - 夹箍
10 - 螺旋塞 ❑15Nm
11 - 密封圈 ❑泄漏时拧下 并更换
12 - 1.4bar 压力开关❑25Nm
13 - 密封圈 ❑泄漏时拧下 并更换
14-机油滤清器支架
15 -螺栓 ❑15Nm+1/4圈（900）
16-密封圈 ❑ 更换扣在机油冷却器的凸缘里
17-机油冷却器
18-25 Nm
19-机油滤清器2