## Slide 1: 3.3冷却系统的功能模块
3.3.1 散热器
散热器通过橡胶金属元件以弹性方式固定在车身或底盘上。
散热器芯包括：冷却液从其中流过的细金属管，用于扩大冷却面积的波形金属叶片，与金属管以机械方式连接或钎焊在一起的管底，通过密封圈和卷边对整个系统进行密封的两水箱。
管／叶片系统和管底由铜锡合金或铝合金制成，水箱由玻璃纤维增强聚酰胺制成。

## Slide 2: 纵流式散热器
3.3.1 散热器
从发动机流出的冷却液经过水箱的上部管接头流人冷却管，然后从下部水箱中流出。上部水箱上安装了一个加注口盖和一个溢流管。这种散热器通常与空冷式或水冷式发动机或变速器油冷却器组合在一起。
横流式散热器
带有高温和低温区的横流式散热器
将两个水箱安装在侧面。冷却液沿水平方向从一侧流向另一侧。如果进水口和出水口在同一侧，则在这一侧将水箱分成两个区域。在上部区域内冷却液向一侧流动，在下部区域内向另一侧流动。横流式散热器安装高度较小。
这种散热器通过不同流速来建立两个不同的温度区域。通过低温区域内经过节流的冷却液流可使降温幅度比在上部冷却区域中大得多。用较冷的冷却液可以冷却自动变速器油或增压空气冷却循环系统的增压空气等。