## Slide 1
2.4 气门间隙控制
气门间隙过小： 气门开启较早且关闭较晚。气门未紧靠在气门座上，两者之间通过较小的间隙隔开。
①热量传递中断，气门头过热，尤其是排气门过热，有产生裂纹的危险。
②气体损失，功率损失。
③热态废气通过打开的进气门返回。
2.4.2气门间隙过小和过大的危害
气门间隙过大： 气门开启晚且关闭过早。气门没有完全打开进气横截面。
①开启时间较短，开启横截面较小。
②气缸充气差，功率损失。
③气门噪声。
④加剧气门传动装置磨损。