## Slide 1
1.6.5 轴密封环
凸轮轴、曲轴和变速器轴等转动功能部件用径向轴密封环进行密封。这种密封环由聚四氟乙烯（PTFE，也称为特氟龙）制成。这种塑料耐热且耐磨。外径处带有密封唇的密封环以压配合方式安装在壳体内。由此通过螺旋形弹簧将密封唇紧压在轴表面上。轴运动时密封唇上产生一个1μm的密封间隙，机油渗人此间隙并润滑密封唇。密封唇带有与方向有关的螺旋形回流槽，从而防止润滑油溢出。在带有弹簧的径向轴密封环中，弹簧将密封唇紧压在轴表面上。
采用聚四氟乙烯密封环的曲轴密封
采用弹簧环的曲轴密封

## Slide 2
1.7 发动机支撑
通常情况下采用在车身或车架上的橡胶金属元件来支撑发动机。
1.7.1发动机支撑的任务
承受重力和力矩并将其传递到车身或车架上。
缓冲发动机的振动和道路的颠簸。
1.7.2发动机的支撑方式

## Slide 3: 1.7.2发动机的支撑类型
橡胶支撑
悬置结构为橡胶＋金属支架，在低频、大振幅的动刚度和滞后角变化小。在高频、小振幅激励下的动刚度和滞后角变化不大，容易产生动态硬化现象，常用于发动机前后悬置，阻止发动机过渡扭转。

## Slide 4: 1.7.2发动机的支撑类型
发动机产生较小的高频振动（小振幅，每秒振动次数多），路面产生较大的低频振动（大振幅，每秒振动次数少）。
液压发动机支座可减振并改善行驶舒适性。在恶劣路面上行驶时，可通过两个腔室之间液体的流动过程减轻发动机振动。通过一个3/2通电磁阀以气压方式控制发动机支座。发动机支座在整个发动机转速范围内降低传递到车身上的振动。将车速和发动机转速作为输入信号使用。根据两种运行状态调节减
振效果：
在怠速运行即转速低于1100r/min时支撑较软。
在行驶过程中即转速高于1∽100r/min时支撑较硬。
液压支撑
1-电子气动发动机支撑电磁阀
2-发动机支座
3-发动机控制单元
4-转速传感器
5-车速