## Slide 1: 3.2冷却系统的原理
气缸和气缸盖采用双层结构。冷却液从空腔流过。因为热态冷却液密度低于冷态冷却液，所以发动机内的冷却液受热上升。冷却液流人散热器上部水箱内。在散热器中冷却液热量散发给冷空气。因为冷却下来的冷却液较重，所以冷却液沉人散热器下部水箱中。冷却液泵从散热器下部水箱中抽吸冷却液并输送至发动机。
在发动机缸体与上部水箱之间的冷却液管路中安装了一个节温器阀。从该阀门处分接出一个直接连接水泵的短路管路。