## Slide 1
气缸盖罩执行以下任务：
  密封气缸盖顶端
  隔音
  提供曲轴箱排气口
  固定机油分离系统
  固定曲轴箱通风调压阀
  固定传感器
  固定电缆导管
  防止点火线圈产生的电磁波向外辐射（电磁兼容性 EMV）。
1.3.1气缸盖： 气缸盖罩
1.3发动机机体和附件

## Slide 2
气缸盖这个部件需要完成多项任务
  吸收作用力
  固定气门机构
  固定换气通道
  固定火花塞
  固定冷却液和润滑油输送通道
1.3发动机机体和附件
1.3.1气缸盖： 气缸盖任务

## Slide 3
能覆盖部分或两个以上气缸的缸盖。
1.3发动机机体和附件
1.3.1气缸盖： 气缸盖类型
整体气缸盖
能覆盖全部气缸的气缸盖。
单体气缸盖
在多缸发动机的一列中，只覆盖一个气缸的气缸盖。
块状气缸盖

## Slide 4
气缸盖材料：铝合金
优点：导热好，散热快，有利于提高压缩比，密度小，重量轻便于降低整车质量。
缺点：刚度低，使用中容易变形。
1.3发动机机体和附件
1.3.1气缸盖：气缸盖工作条件和材料
气缸盖运行条件：高温、高压及化学腐蚀

## Slide 5
1.3.1气缸盖：冷却方式
1.3发动机机体和附件

## Slide 6
A | 完全位于活塞内的燃烧室 | C | 气门呈倾斜状的燃烧室
B | 位于活塞和气缸盖内的燃烧室 |  | 
1.3发动机机体和附件
1.3.1气缸盖：燃烧室