## Slide 1
1.5连杆
1.5.3连杆运行条件
负荷 | 运行条件 | 后果
压 力 和 拉 力 | 很高的活塞力Fk在连杆纵向方向上产生很大的压力。很高的活塞惯性力Fm产生拉力。 | 这些作用力使连杆扭曲或弯曲，因此无法保证连杆轴套和连杆轴承孔的平行度。如果连杆轴套孔钻歪，也会出现这种情况。活塞不再平行于气缸壁移动。活塞、活塞环、气缸壁和连杆轴承上出现磨损。这种负荷可能会破坏轴承上的润滑油膜并造成轴承损坏。