## Slide 1
1.1.1四行程发动机工作原理
观看演示
1、进气行程
2、压缩行程
3、作功行程
4、排气行程

## Slide 2: 进气过程
作用：
吸入新鲜混合气
活塞运动:
从上止点向下止点
曲轴转角:
0o~180 o
气门状态:
进气门打开排气门关闭
终了压力: 75~90 kPa
终了温度: 80~130 oC
活塞
-0.01MPa∽-0.02MPa真空吸力

## Slide 3: 压缩过程
作用：
压缩混合气，为燃烧创造条件
活塞运动:
从下止点向上止点
曲轴转角:
180o~360 o
气门状态:
进、排气门均关闭
终了压力: 1.5MPa~2.0MPa kPa
终了温度: 400~500 oC
活塞
活塞力FK=气体力p×活塞表面s
发动机扭矩=扭转力FT×曲轴半径r

## Slide 4: 做功过程
作用：
燃烧高温高压气体膨胀做功
活塞运动:
从上止点向下止点
曲轴转角:
360o~540 o
气门状态:
进气门、排气门均关闭
最高压力: 4.0 ~6.0 MPa
最高温度: 2000∽2500 oC
终了压力: 300~500 kPa
终了温度: 1200 oC
活塞

## Slide 5: 排气过程
作用：
排出膨胀做功后的废气
活塞运动:
从下止点向上止点
曲轴转角:
540o~720 o
气门状态:
进气门关闭、排气门打开。
气体在400∽700kPa压力作
用下快速流出气缸。压力波
产生强有力的声波，必须在排气
装置内进行声波减振。
终了压力: 105~120 kPa
终了温度: 600~900 oC
活塞

## Slide 6: 工作循环
发动机完成进气、压缩、作功和排气四个过程叫做一个工作循环

## Slide 7
综上所述：
发动机每完成一个工作循环时，曲轴转动二周（720℃），进、排气门各开启一次，活塞完成四个行程，其中进气、压缩和排气行程是消耗动力，只有作功行程产生动力。
发动机一个工作循环：
每完成一次进气、压缩、作功、排气的过程，称为一个工作循环。
四行程发动机特点 ：
发动机曲轴转二周，活塞往复四个行程完成一个工作循环。
气缸的点火顺序称为点火顺序。点火间隔角是指曲轴在两次连续点火之间经过的曲轴转角。该数据等于7200与发动机气缸数之比。点火间隔角由气缸布置和曲轴曲柄决定。