## Slide 1: 1.1.4发动机的主要性能指标
动力性能指标
经济性能指标
排放性能

## Slide 2: 动力性能指标
有效扭矩：指发动机通过曲轴或飞轮对外输出的扭矩，通常用Te表示，单位为N·m
转速：指发动机曲轴每分钟的转数，通常用n表示，单位为r/min
有效功率：指发动机通过曲轴或飞轮对外输出的功率，通常用Pe表示，单位为kW

## Slide 3: 升功率
在标定工况下每升气缸工作容积所发出的有效功率。

## Slide 4: 经济性能指标
燃油消耗率是指发动机每发出1kw有效功率在1小时内所消耗的燃油质量
燃油消耗率通常用ge表示，单位为g/kw·h

## Slide 5: 排放性能
固体颗粒（铅及铅化物、碳烟）
一氧化碳（CO）
碳氢化合物（HC）
氮氧化物（NOx）
二氧化硫（SO2）
醛类

## Slide 6: 欧洲排放标准
 | CO% | HC% | NxO% | PM%（微粒碳烟）
Ⅰ | 4.5 | 1.1 | 8 | 0.36
Ⅱ | 4 | 1.1 | 7 | 0.15
Ⅲ | 2.1 | 0.66 | 5 | 0.1
Ⅳ | 1.5 | 0.46 | 3.5 | 0.02
汽油机
柴油机
 | CO% | HC%+NxO% | PM%（微粒碳烟）
Ⅰ | 2.72 | 1.36 | 0.196
Ⅱ | 1.0 | 0.9 | 0.1
Ⅲ | 0.64 | 0.56 | 0.05
Ⅳ | 0.5 | 0.3 | 0.0025