## Slide 1
2.4.1气门间隙
2.4气门间隙控制
指发动机冷态，气门关闭时，气门与驱动件之间的间隙。其作用是为气门及驱动组件工作时留有受热膨胀的余地。进气门间隙：0.1∽0.25mm，排气门间隙：0.1∽0.40mm。气门间隙大小取决于产品和型号，由制造商规定。
气门杆与摇臂之间的气门间隙
通过摇臂上的调节螺钉进行调整
凸轮与桶状挺杆之间的气门间隙
通过凸轮和桶状挺杆之间的调整垫片进行调整
凸轮与摇臂之间的气门间隙
通过摇臂支座上的气门调节螺钉进行调整