## Slide 1
3.6 冷却系统的保养和维护
3.6.4 冷却液的更换
所需要的专用工具和维修设备
♦ 冷却系统检测设备的适配接头
♦ 冷却系统加注设备
♦ 车间起重机收集盘
♦ 软管卡箍钳

## Slide 2
热蒸气和热冷却液可能会造成烫伤。
♦ 在发动机暖机时，冷却系统处于过压状态。
♦ 请将冷却液补偿罐的密封盖用抹布盖住并小心地打开，消除过压。
♦ 只能使用符合标准的冷却液。
注意
更换冷却液的操作流程
1.打开冷却液补偿罐的膨胀罐盖。
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L BJZ)为例
3. 将车间起重机收集盘 放在发动机下面。
4.拆卸排放螺塞，并将冷却液放掉。如箭头所示。
2.拆卸底部或中间的隔音装置。
3.6.4.1排放
5.拔出机油冷却器上的冷却软管，将冷却液排放掉。如箭头所示。

## Slide 3
更换冷却液的操作流程
3.6.4.2加注
1.拧下排放螺塞，并将冷却软管固定在机油冷却器的管接头上。
2.把适配接头拧到储液罐上，用冷却系统加注设备加注冷却液。
3.拧紧储液罐盖。
4.关闭空调。
5.起动发动机，使发动机转速约为2000r/min，并保持3min。
6.使发动机运转到风扇启动。
7.关闭点火开关。
8.检查冷却液液位，在暖机时冷却液液位必须在“max”，而在冷机时必须在“max”和“min”之间。在必要时补充缺少的冷却液。