## Slide 1: 进气提前角α=0∽ 300：进气门在排气行程接近终了，活塞尚未达到上止点前打开，从开始打开到上止点所对应的曲轴转角。
目的：增大了进气行程开始时气门的开启高度，增大了进气通道截面积，减小进气阻力增加进气量。
2.5 配气相位
2.5.2进气门配气相位
进气迟后角β=40∽ 600：当活塞到达下止点后，再延迟一个角度，进气门才关闭，这个延迟角即进气门迟后角。
目的：延长了进气时间，在大气压和气流惯性力的作用下增加进气量。
进气门的配气相位：进气过程所持续的时间用曲轴转角表示：180°+α+β