## Slide 1
发动机发动机气缸盖功能元件和功能模块
1-螺栓，15Nm 2-螺栓，20N·m 3-后部齿形传送带护罩 4-气缸盖 5-气缸盖螺栓，每次均需更換 6-挡油板 7-气缸盖罩密封垫，损坏时更换 8-加强肋条 9气缸盖罩 10-螺栓，10N·m 11-集气管上部件 12-螺母，10N・m 13-机油加注口盖 14-密封环 15-排气壳体 16-密封垫，损坏时更换 17-螺母，10N・m 18-支架 19-密封件 20-进气管下部件 21-螺栓，20N·m 22-进气管密封垫，每次均需更换 23-螺塞，15Nm 24-密封环,每次均需更换 25-法兰 26-螺栓，10N·m 27-密封垫 28-螺栓，20N·m 29-吊耳 30气缸盖密封垫

## Slide 2
1.1多楔带传动机构-装配一览
以迈腾Magotan 2007 4 缸 1.8 升 4 阀门 涡轮增压发动机的机械机构 - 汽油直接喷射装置为例。发动机识别代码 BYJ、 BYE
1 - 减震器。❑ 带有多楔带轮
2 - O 形环。❑ 更换
3 - 螺栓。❑ 更换❑ 150 Nm + 继续旋转 90°（1/4 圈）❑ 使用对角式支架专用工具 进行松动和上紧
4 - 多楔带。❑ 检查磨损情况❑ 不得弯折。注：对于已经运转的多楔带由于运转方向相反可能会导致损毁。为了重新安装 ，在拆卸多楔带之前请用粉笔或记号笔标记转动方向❑ 在安装时请注意皮带轮上的正确安装位置
5 - 多楔带的张紧装置。❑ 松开多楔带时用开口扳手翻转❑ 使用 定位芯棒专用工具- 锁紧
6 - 辅助机组支架。❑ 带有机油滤清器和机油冷却器
7 - 螺栓。❑ 10Nm
8 - 发电机。
9 - 螺栓。❑ 23 Nm
10 - 螺栓。
11 - 空调压缩机。❑ 不要拧下或脱开制冷剂导管
12 - 螺栓。❑ 25 Nm
13 - 定位套。❑ 用于空调压缩机
1 皮带轮侧气缸体

## Slide 3
多楔带张紧装置的部件
1 - 多楔带的张紧装置
2 - 支撑件
3 - 辅助机组支架
4 - 对中轴套
5 - 螺栓
– 放上辅助机组支架并首先将螺栓 -4- 旋入。
– 请按照开序 -1 … 5- 用 3 步将螺栓按如下方法拧紧：
1. 用手拧紧螺栓。
2. 用 20 Nm 的扭矩拧紧螺栓。
3. 继续旋转 90°（1/4 圈）
辅助机组支架的拧紧开序

## Slide 4
1.1正时链盖板 - 装配一览
1 - O 形环。❑ 更换❑ 安装前上油
2 - 机油尺导管。
3 - 螺栓。❑ 9 Nm
4 - 螺栓。❑ 9 Nm
5 - 支架
6 - 凸轮轴调节阀 1 -N205-
7 - 密封环。❑ 安装前上油❑ 损坏时更换
8 - 螺栓。
9 - 正时链上部盖板。
10 - 密封件。❑ 损坏时更换
11 - O 形环。❑ 更换❑ 安装前上油
12 - 正时链下部盖板。
13 - 螺栓。❑ 更换。14 - 轴密封环❑ 用于减震器
15 - 密封塞。❑ 更换
1 链条驱动装置

## Slide 5
正时链上部盖板 - 拧紧开序
将螺栓 1 到 5 按图示的开序拧紧:将螺栓以 9 Nm 的力矩拧紧。
正时链下部盖板 - 拧紧开序
将螺栓 1 到 15以图示开序的 2 个步骤拧紧:
1. 将螺栓以 8 Nm 的力矩拧紧
2. 将螺栓继续旋转 90°

## Slide 6
1.2 拆卸和安装 凸轮轴调节阀 1 N205
拆卸