## Slide 1: OHV发动机
OHV表示：
顶置气门
凸轮轴位于曲轴箱内。气
门由挺杆、推杆和摇臂驱动。
①惯性力大，因为运动部
件的质量大
②转速受限
如CA6102、EQ6100-1、BJ492Q、6135Q等发动机配用。
2.2.2凸轮轴位置

## Slide 2: CIH 发动机
2.2.2凸轮轴位置
CIH表示：中置凸轮轴
凸轮轴位于气缸盖内。气门由短挺杆和摇臂或只由摇臂驱动。
①惯性力较小
②使用液压挺杆

## Slide 3: OHC 发动机
2.2.2凸轮轴位置
OHC表示：顶置凸轮轴
凸轮轴位于气门之上或气门之间。气门由
·摇臂或
·桶状挺杆驱动。
①可以使用液压挺杆
②惯性力小
③可以采用有利的燃烧室形状

## Slide 4: DOHC 发动机
2.2.2凸轮轴位置
DOHC表示：
双顶置凸轮轴
两个凸轮轴位于气门之上。门由桶状挺杆驱动。
采用两个顶置凸轮轴时，每个气缸可配置四个或五个气门。