## Slide 1: 2.3.2 气门
气门由气门头和气门杆组成。气门杆端部有一个用于安装气门锁块的凹槽，气门锁块则用于固定弹簧座。弹簧座将气门弹簧的关闭力通过气门锁块传递到气门上。气门弹簧的任务是快速关闭气门。通常情况下使用双气门弹簧，以防外弹簧断裂时气门掉到气缸内，并防止气门抖动提前发生。气门导管为气门导向并将热量传递到气缸盖上。在铸铁气缸结构中气门直接在气缸内导向。在铝合金气缸盖结构中，将可更换的特种铸铁或铜锡合金气门导管压人气缸盖中。气门杆密封件可防止机油消耗过高。
气门座在铸铁气缸结构中直接铣削出来。在轻金属气缸盖中，特种铸铁或铜锡钢气门座圈以压入或热压方式安装。
2.3气门系统

## Slide 2: 2.3.2.1气门运行条件
负荷
气门承受很高的机械、温度和化学负荷。进气门运行温度高达550℃，排气门受热升温到8000C以上。这些热量通过气门杆或气门座传递到气缸盖上。气门在高温作用下膨胀。为确保炽热状态下气门也能正常关闭，必须按规定留出足够的气门间隙。
排气门在炽热燃烧气体的作用下还承受很高的化学腐蚀。
持续冲击式机械应力产生热负荷。转速6000r/min时，气门头以每分钟3000次的频率撞击气门座。
2.3气门系统

## Slide 3: 2.3.2.1气门运行条件
后果
如果气门未正确贴紧或密封不良，则会造成气门受热升温并烧坏。气缸盖中的气门座也会发生这种情况。
在气门杆端部、气门杆以及气门与
气缸盖的气门座上发生磨损。
2.3气门系统

## Slide 4: 2.3.2.2气门类型
2.3气门系统
单金属气门
双金属气门
中空气门
进气门通常采用铬硅钢单金属气门。这种气门的使用寿命通过气门座和气门端部的镀层和淬硬得到改善。
排气门采用双金属气门。气门头部分由铬锰（高耐热性）制成，气门杆部分由铬硅钢（滑动性能好）制成。
气门空腔中部分充填有大约在100 0C时熔化的金属钠。气门运动使金属钠在气门杆内甩来甩去并带走气门头的热量。

## Slide 5
气门头部的结构形式
平顶式 | 结构简单，制造方便，吸热面积小，质量也较小，进、排气门都可采用。
凸顶式（球面顶） | 适用于排气门，因为其强度高，排气阻力小，废气的清除效果好，但球形的受势面积大，质量和惯性力大加工较复杂。
凹顶式（喇叭顶） | 凹顶头部与杆部的过渡部分具有一定的流线形，可以减少进气阻力，但其顶部受热面积大，故适用于进气门，而不宜用于排气门。

## Slide 6
气门锥角
气门锥角概念：气门头部与气门座圈接触的锥面与气门顶部平面的夹角。
锥角作用：
A、获得较大的气门座合压力，提高密封性和导热性。
B、气门落座时有较好的对中、定位作用。
C、避免气流拐弯过大而降低流速。
装配前应将密封锥面研磨。
边缘应保持一定的厚度，1～3mm。

## Slide 7: 2.3.2.3气门旋转装置
2.3气门系统
气门旋转装置通过转动气门避免气门头受热不均匀，避免炽热部位扭曲变形、泄漏和高温腐蚀以及燃烧残留物脱落。
气门打开时，盘形弹簧挤压钢球并迫使钢球滚到倾斜的滚道上。在盘形弹簧的作用下整个气门旋转。
气门打开
关闭气门时弹簧卸载，因此不再挤压钢球。切向弹簧将钢球推回其初始位置。
气门关闭