## Slide 1
1.4.1.7活塞运行条件
负荷 | 运行条件 | 后果
压 力 | 在最大燃烧压力下活塞顶承受 较大的负荷，在汽油发动机中 此压力为40-60bar，在柴油发 动机中可达1OObar。 | 作用在活塞上的力使活塞变形。
热 量 | 燃烧室内温度最高可达2500℃。 对汽油发动机活塞来说，满负 荷时活塞裙温度约为1200C，火 力岸区域温度约为2400C，活塞 顶中心温度约为2800C。 | 由于温度较高且材料较厚，因此塞顶处的 热膨胀量比活塞裙处大。因此需要足够的 活塞装配间隙。如果此间隙过小，则活塞 膨胀可能导致活塞卡住。这会导致活塞和 气缸壁上产生划痕并磨掉材料
惯 性 力 和 力 矩 | 在每个活塞行程 中，活塞都从零 加速到一个最高 速度，然后再减速 至零。 | 由于活塞加速和减速，因此在上止 点和下止点时出现使发动机沿垂直 方向振动的惯性力和使发动机围绕 重心转动或翻转的力矩。如果不采 取质量平衡措施，惯性力就会导致 振动并发出轰鸣声。活塞质量越大， 惯性力和力矩越大。不平衡力矩使 发动机摇摆。用平衡轴可以阻止发 动机摇摆。
摩 擦 | 活塞裙和活塞环槽承受摩擦负荷。连杆位置倾斜时作用在活塞裙上的侧向力FN造成磨损。 | 在润滑不良的情况下（冷起动或过载），有发生金属接触的危险且可能造成活塞环槽咬死和严重磨损