## Slide 1: 3.4 双回路冷却系统
在双回路冷却系统中冷却液分别在两个回路循环运行：
三分之一的冷却液流向气缸体内的气缸，三分之二的冷却液流向气缸盖内的燃烧室。
为此需要两个在不同温度时打开的节温器。
冷却液循环回路中集成了废气再循环电磁阀。以此防止温度过高。
双回路冷却系统的优点：
①气缸体升温更快。
②通过气缸体中的较高温度可以减少曲轴运转的摩擦。
③通过气缸盖中较低的温度可以更好地冷却燃烧室。
④更好的气缸盖冷却可以在改善充气的同时降
低爆燃的危险。

## Slide 2
双回路冷却系统控制过程
温度在870C以下
两个节温器处于关闭状态。发动机升温更快。冷却液从冷却液泵流向气缸（燃烧室）再流向冷却液调节器壳体2：
→暖风热交换器
→机油冷却器
→废气再循环阀+补液罐
→流向冷却液泵
温度在87∽1050C
温度超过1050C
节温器1打开，节温器2关闭。将气缸盖中的温度控制在87℃，气缸体内的温度继续上升。冷却液从冷却液泵流向气缸盖（燃烧室）再流向冷却液调节器壳体2：
→暖风热交换器
→机油冷却器
→废气再循环阀+补液罐
→散热器
→流向冷却液泵
两个节温器处于打开状态。将气缸中的温度控制在87℃，将气缸体中温度控制在105℃。冷却液从冷却液泵流向气缸盖再流向冷却液调节器壳体2：
→暖风热交换器
→机油冷却器
→废气再循环阀+补液罐
→气缸盖+散热器+冷却液调节器壳体1
→流向冷却液泵
温度在870C以下
两个节温器处于关闭状态。发动机升温更快。冷却液从冷却液泵流向气缸（燃烧室）再流向冷却液调节器壳体2：
→暖风热交换器
→机油冷却器
→废气再循环阀+补液罐
→流向冷却液泵