## Slide 1
发动机气缸曲轴箱功能元件和功能模块
1-爆振传感器1G61 2-连接插头 3-螺栓，20Nm 4-连接插头 5--爆振传感器2 G66 6-机油尺插口 7-机油尺 8-冷却液管路 9-螺栓，25Nm 10-支架，用于点火线圈 11-支架 12-螺母，10Nm 13-支架 14-机油滤清器支架
15-螺栓，15Nm+900 16-O型密封垫，损坏时更换 17-机油滤清器 18-螺母，25Nm 19-机油冷却器 20-衬垫，更换 21-发动机转速传感器G28 22-O型密封垫，损坏时更换 23-冷却液管接头
24-螺栓，15Nm 25-节温器 26-螺栓，45Nm 27-紧凑型支架，用于空调压缩机等 28-气缸曲轴箱
迈腾2007BJZ发动机为例

## Slide 2
气缸集中布置在气缸体中。气缸体采用双壁结构，有冷却通道从其中穿过。气缸体和曲轴箱上部件通常为一个部件。这种结构形式称为气缸曲轴箱。
  气缸体的上半部有引导活塞作往复运动的圆筒，称为气缸。下半部分有供安装曲轴用的上曲轴箱。
  有轴承孔、油道、水道。
  气缸体的上、下表面是气缸体维修的基准。
  前后两个平面加工，安装正时齿轮盖和飞轮壳。
1.3.3气缸曲轴箱：结构
1.3发动机机体和附件

## Slide 3
1.3.3气缸曲轴箱：结构
宝马N52发动机两件式铝镁合金复合式曲轴箱
1 底板嵌入件
2 底板

## Slide 4
气缸执行以下任务：
  与气缸盖一起组成燃烧室
  承受燃烧压力
  为活塞导向
  用于传导燃烧热量
1.3.3气缸曲轴箱：气缸
1.3发动机机体和附件

## Slide 5
1.3发动机机体和附件
1.3.3气缸曲轴箱：材料
灰铸铁气缸
铝制气缸体采用开放式水道设计，并带有灰铸铁气缸套
曲轴箱的内部部铝硅合金
曲轴箱的外部部件镁铝合金
钢嵌件

## Slide 6: 按气缸的布置分类
1.3发动机机体和附件
1.3.3气缸曲轴箱：气缸结构形式
带有一体式气缸孔
气缸孔在气缸体中加工出来。气缸体浇铸成一体。采用带片状石墨的铸铁或合金铸铁作为气缸体材料。
带有湿式气缸套
气缸套嵌入气缸体内。冷却液直接接触气缸套并从其周围流过。气缸套端部带有凸缘。上端由气缸盖密封垫密封。下端通过密封环将水套与曲轴箱隔开。气缸套采用高级离心铸造工艺制成。
带有干式气缸套
气缸套压人气缸孔中。冷却液不直接接触气缸套。气缸套壁厚为1-2mm。气缸套嵌入轻金属合金气缸和铸铁气缸中，多次镗缸后会造成气缸壁厚不足

## Slide 7
1.3发动机机体和附件
1.3.3气缸曲轴箱：气缸结构形式
气缸套：单独铸造、具有很好的耐磨性，可以延长发动机使用寿命 。
  作用:活塞运动支撑和导向
  结构形式：干式缸套、湿式缸套：

## Slide 8: 干式气缸套
  不直接与冷却水接触。刚度好、不易漏水漏气、冷却差、拆装困难。
气缸套
湿式气缸套
  直接与冷却水接触。冷却好、拆装方便、刚度差、密封困难、易穴蚀。

## Slide 9
定 位
气缸套的定位和密封
径向：靠上下两个凸出的、与气缸体间为动配合的圆环带A和B。
轴向：利用缸套上部凸缘与缸体相应的台阶。
密 封
下部：1---3个耐热耐油的橡胶密封圈
上部：缸套顶面高出缸体0.05mm～0.15mm，当气缸盖螺栓拧紧后，使发动机装合后可以将气缸衬垫压得更紧

## Slide 10: 按气缸的排列形式分类
1.3发动机机体和附件
1.3.3气缸曲轴箱：气缸结构形式
直列式（L型)
多用于六缸以下的发动机
V型
它缩短了发动机的长度和高度，多用于六缸及六缸以上的发动机
W型
它缩短了发动机的长度和高度，多用于八缸及八缸以上的发动机
对置式
是V型的特殊形式，多用于跑车发动机

## Slide 11
按气缸体与油底壳安装平面的位置不同分类
1.3发动机机体和附件
1.3.3气缸曲轴箱：气缸结构形式
一般式（平底式)
曲轴轴线与曲轴箱下表面在同一平面。
特点：简单紧凑、高度小重量轻、便于加工、拆装方便；缺点：强度和刚度差。
龙 门 式
曲轴轴线高于曲轴箱下表面或油底壳安装平面低于曲轴的旋转中心。
特点：刚度和强度都好、能承受较大的机械负荷、密封简单可靠。
缺点：结构笨重、加工困难、工艺性较差。
隧道 式
气缸体曲轴的主轴承孔为整体式，采用滚动轴承，主轴承孔较大，曲轴从缸体后部装入。
特点：结构紧凑、刚度和强度都好。
缺点：加工精度要求高，工艺性较差、曲轴拆装不方便

## Slide 12
1.3发动机机体和附件
1.3.3气缸曲轴箱：运行条件
高温：气缸空间内的温度波动范围为100∽25000C。
高压：压力在0.8 bar负压与40-60bar最大燃烧压力之间波动。高燃烧压力将活塞环压向气缸壁，尤其是在上止点区域时。
摩擦
摩擦主要出现在侧向力FN的方向。斜置状态的连杆将活塞压向气缸壁，尤其是处于中间位置时。由于活塞处于上止点区域时燃烧压力很高，因此摩擦较大。 因为到达气缸上部区域的机油较少且部分机油参与燃烧，因此这个部位的润滑较差。冷起动时沉积下来的燃油会冲掉机油油膜，尤其是在温度较低时。燃烧时产生的二氧化硫与水蒸气反应形成亚硫酸。
垂直于活塞销轴线的直径随运行时间增加而变大，也就是说气缸内径变得不圆了。
气缸内径在上止点区域变大，也就是说气缸内径呈锥形。