## Slide 1
2.3.4 气门导管
作用： 为气门的运动导向，保证气门直线运动兼起导热作用。
工作条件： 工作温度较高，约500K。润滑困难，易磨损
材料：灰铸铁或球墨铸铁或铁基粉未治金 ，能提高自润滑作用。
加工方法： 外表面加工精度较高 ，内表面精绞 。
装配： 气门杆与气门间隙0.05--0.12mm。
气缸盖
过盈配合
卡环：防止气门导管在使用中脱落。
伸入深度应适量。锥度可减少气流阻力。
气门导管
2.3 气门系统