## Slide 1: 2.2 凸轮轴
2.2.1凸轮轴的任务：驱动和控制各缸气门的开启和关闭，使其符合发动机的工作顺序、配气相位和气门开度的变化规律等要求。

## Slide 2
结构
负荷： 承受气门间歇性开启的冲击载荷
材料： 优质钢、合金铸铁、球墨铸铁

## Slide 3
凸轮的轮廓和形状
凸轮轮廓与气门的运动规律
气门开启点
消除气门间隙阶段
气门升程最大时刻
气门关闭点
出现气门间隙阶段
缓冲结束点
凸轮的形状：凸顶长尖的凸轮，这种凸轮开启气门的速度较慢并保持气门打开的时间较短。应用：通用发动机。凸顶短宽的凸轮 ，这种凸轮开启气门的速度快气门打开的时间较长，气缸充气得到改善。应用：大功率发动机，跑车发动机。

## Slide 4
凸轮配角
同名凸轮的相对配角位置与凸轮旋转方向、发动机的工作次序及气缸数或作功间隔角有关。
同名凸轮配角=作功间隔角/2。
异名凸轮的相对配角位置，决定与配气正时及凸轮的旋转方向。