## Slide 1: 3发动机冷却系统
您是4S店服务顾问或是维修技师，客户保修：发动机的温度显示处于警告区域。直接接车后，在客户在场时直观检查发动机的项目有哪些？
直观检查发动机的项目有
冷却液液位是否正常？
散热器风扇是否开着？
散热器是否堵塞？
散热器片是否堵塞？

## Slide 2: 3.1冷却系统的任务
发动机冷却系统使发动机得到适度的冷却，并保持其在最适宜地温度范围内工作。
使活塞和气缸等发动机部件的热负荷保持在限值范围内且不造成材料损坏
润滑油不被炽热的发动机部件蒸发掉或烧毁且不会因温度过高而丧失其润滑性能
燃油不会因炽热的部件而自燃

## Slide 3: 3.2冷却系统的原理
气缸和气缸盖采用双层结构。冷却液从空腔流过。因为热态冷却液密度低于冷态冷却液，所以发动机内的冷却液受热上升。冷却液流人散热器上部水箱内。在散热器中冷却液热量散发给冷空气。因为冷却下来的冷却液较重，所以冷却液沉人散热器下部水箱中。冷却液泵从散热器下部水箱中抽吸冷却液并输送至发动机。
在发动机缸体与上部水箱之间的冷却液管路中安装了一个节温器阀。从该阀门处分接出一个直接连接水泵的短路管路。

## Slide 4: 3.3冷却系统的功能模块

## Slide 5: 3.3冷却系统的功能模块
3.3.1 车身侧冷却系统部件
1 - 散热器❑拆卸和安装，更换后必须更换所有冷却液
2 - 螺栓❑10Nm
3 - 支架
4 - 密封圈
5 - 上部冷却液软管
6 - 螺栓❑10Nm
7 - 固定件
8 - 散热器
9 - 螺栓❑10 Nm
10 - 辅助风扇
11 - 2针插头
12 - 散热器风扇
13 - 4针插头
14-冷却液储液罐
15 - 2针插头
16-螺栓❑10 Nm
17-密封盖❑压力达到1.4∽1.6bar时，安全阀必须自动打开。
18-螺栓❑10 Nm
19-支架，用于风扇插头
20-螺栓❑10 Nm
21-2针插头
22-水箱出口冷却液温度传感器G83
23-卡子
24-上部冷却液软管
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 6: 3.3冷却系统的功能模块
3.3.2 发动机冷却系统部件
1 - 至储液罐上部
2 - 圆形密封圈❑损坏时更换
3 - 热交换器上的接口
4 - 连接插头❑4针
5 - 冷却液温度传感器G62
6 - 卡子
7 - 从自动变速箱油冷却器或软管
8 - 螺栓❑25 Nm
9 - 冷却液软管
10 - 螺栓❑10 Nm
11 - 至储液罐下部
12 - 从自动变速箱油冷却器或软管
13 - 三管接头
14-至散热器上部
15 - 至散热器下部
16-机油冷却器
17-螺栓❑15 Nm
18-冷却液管接头
19-节温器❑检测时860C打开，打开行程至少7mm
20-齿形皮带
21-冷却液泵
22-螺栓❑15 Nm
23-齿形皮带护罩
24-螺栓❑20 Nm
25-节气门控制单元❑冷却液加热
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 7: 3.3冷却系统的功能模块
3.3.2 发动机冷却系统部件
1 - 至储液罐上部
2 - 圆形密封圈❑损坏时更换
3 - 热交换器上的接口
4 - 连接插头❑4针
5 - 冷却液温度传感器G62
6 - 卡子
7 - 从自动变速箱油冷却器或软管
8 - 螺栓❑25 Nm
9 - 冷却液软管
10 - 螺栓❑10 Nm
11 - 至储液罐下部
12 - 从自动变速箱油冷却器或软管
13 - 三管接头
14-至散热器上部
15 - 至散热器下部
16-机油冷却器
17-螺栓❑15 Nm
18-冷却液管接头
19-节温器❑检测时860C打开，打开行程至少7mm
20-齿形皮带
21-冷却液泵
22-螺栓❑15 Nm
23-齿形皮带护罩
24-螺栓❑20 Nm
25-节气门控制单元❑冷却液加热
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 8: 3.3冷却系统的功能模块
3.3.3 冷却液软管连接图
1 - 冷却液储液罐
2 - 进气管
3 - 节气门控制单元
4 - 冷却液管
5 - 热交换器
6 - 冷却液管路
7 - 自动变速箱油冷却器
8 - 上部冷却液软管
9 - 下部冷却液软管
10 - 散热器
11 - 机油冷却器
12 - 冷却液泵/节温器
13 - 气缸盖/气缸体
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 9: 3.3冷却系统的功能模块
3.3.4 散热器
散热器通过橡胶金属元件以弹性方式固定在车身或底盘上。
散热器芯包括：冷却液从其中流过的细金属管，用于扩大冷却面积的波形金属叶片，与金属管以机械方式连接或钎焊在一起的管底，通过密封圈和卷边对整个系统进行密封的两水箱。
管／叶片系统和管底由铜锡合金或铝合金制成，水箱由玻璃纤维增强聚酰胺制成。

## Slide 10: 纵流式散热器
3.3.4 散热器
从发动机流出的冷却液经过水箱的上部管接头流人冷却管，然后从下部水箱中流出。上部水箱上安装了一个加注口盖和一个溢流管。这种散热器通常与空冷式或水冷式发动机或变速器油冷却器组合在一起。
横流式散热器
带有高温和低温区的横流式散热器
将两个水箱安装在侧面。冷却液沿水平方向从一侧流向另一侧。如果进水口和出水口在同一侧，则在这一侧将水箱分成两个区域。在上部区域内冷却液向一侧流动，在下部区域内向另一侧流动。横流式散热器安装高度较小。
这种散热器通过不同流速来建立两个不同的温度区域。通过低温区域内经过节流的冷却液流可使降温幅度比在上部冷却区域中大得多。用较冷的冷却液可以冷却自动变速器油或增压空气冷却循环系统的增压空气等。

## Slide 11: 冷却液泵是一个与驱动轴、支座和叶轮预先组装在一起的单元。冷却液泵的一个重要部件是带有径向或切向布置式曲面或平面叶片的叶轮。驱动轴在输送侧支撑叶轮，在驱动侧支撑带有法兰的泵壳体和齿形带轮。用于壳体与支撑轴之间密封的轴密封件布置在输送侧与驱动侧之间。泵使用寿命主要取决于此密封件的功能。
3.3.5 冷却液泵

## Slide 12
3.3.6 加注口盖
冷却系统内出现过压或真空时，加注口盖会关闭或打开冷却系统。加注口盖位于上部水箱上或作为密封盖位于补液罐上。加注口盖带有一个过压（蒸汽）阀和真空（空气）阀。
过压（蒸汽）阀
真空（空气）阀
过压阀使冷却系统内保持0.8bar的过压。从而使冷却液的沸腾温度提高到104-108℃，因此改善
了冷却效果。压力更高时该阀门打开并将过压释放到大气中
冷却液冷却过程中冷却系统内出现真空。真空阀打开并让空气从外部流人。因此可以避免冷却液软管收缩。

## Slide 13: 3.3.7 节温器
1 - 主阀门，2 - 盖和密封垫，3 - 上支架，4 - 胶管，5 - 阀座，6 - 通气孔，7 - 下支架，8 - 石蜡，9 - 感应体，10 - 旁通阀，11 -中心杆，12 - 弹簧
冷却液节温器由膨胀材料元件和一个双阀门组成。膨胀材料元件由一个充填有蜡的金属罐和一个双阀门组成。在蜡充填物中有一个橡胶隔膜和一个工作活塞。

## Slide 14
节温器的工作过程
T≧800C
受热温度超过800C时蜡充填物溶化。由于蜡体积增加，因此金属罐带动工作活塞移动。节温器打开散热器循环回路并同时关闭小循环回路。
温度低于80℃时蜡充填物凝固。回位弹簧将回位弹簧将金属罐推回到初始值置。节温器关闭至散热器的入口。冷却液经过短路管路直接流回发动机。
T≦800C

## Slide 15: 3.3.8 风扇
自动风扇：只有超过运行温度时，才会接通风扇。特点是：迅速达到运行温度和增加功率或节省燃油。
电动风扇：电动机直接驱动风扇。布置在冷却液中的节温开关控制电动机的接通和关闭。特点有：没有附加的V带传动装置；散热器的安装不受发动机影响；电动机功率有限。
T-节温开关 K-继电器
M-电动机 R-电阻

## Slide 16: 3.3.8 风扇
风扇离合器
任务：减小风扇噪声，改善低温起动性能，节约燃料和降低排放，自动调节发动机的冷却强度。
主要有硅油式和电磁式等。冷却水温度不高时，风扇随离合器壳体一起空转打滑；当发动机气流温度超过650C时，离合器处于接合状态，风扇转速提高。当发动机气流温度低于350C时，风扇离合器又回到分离状态。
电磁风扇离合器

## Slide 17
构造：
主动部分：电磁壳体、线圈、滑环、摩擦片
从动部分：衔铁、风扇轮毂
工作原理
水温低线圈断电 电磁壳体不吸衔铁 离合器分离；
水温高线圈通电 电磁壳体吸住衔铁 离合器接合
电磁风扇离合器

## Slide 18
构造：壳体与前盖、主、被动板（进、回油孔）、阀片与感温器
工作原理
温度低，感温器不变阀片不动，进油孔关工作腔无油，离合器分离；
温度高，感温器变形阀片转动，进油孔开工作腔进油，离合器接合。
硅油风扇离合器

## Slide 19: 3.3.9温度显示，警告灯，冷却液液位
冷却液温度由温度显示器监控。冷却液温度用一个NTC（负温度系数）电阻来测量，然后将信号继续传输给温度显示器。
冷却液液位由电阻传感器测定。在此测量两个金属销之间的电阻。冷却液液位正常时两金属销完全浸在冷却液中。两销之间的电阻很小。冷却液液位下降时，两销之间的电阻上升。组合仪表电子装置接通警告灯。

## Slide 20: 3.4 双回路冷却系统
在双回路冷却系统中冷却液分别在两个回路循环运行：
三分之一的冷却液流向气缸体内的气缸，三分之二的冷却液流向气缸盖内的燃烧室。
为此需要两个在不同温度时打开的节温器。
冷却液循环回路中集成了废气再循环电磁阀。以此防止温度过高。
双回路冷却系统的优点：
①气缸体升温更快。
②通过气缸体中的较高温度可以减少曲轴运转的摩擦。
③通过气缸盖中较低的温度可以更好地冷却燃烧室。
④更好的气缸盖冷却可以在改善充气的同时降
低爆燃的危险。

## Slide 21
双回路冷却系统控制过程
温度在870C以下
两个节温器处于关闭状态。发动机升温更快。冷却液从冷却液泵流向气缸（燃烧室）再流向冷却液调节器壳体2：
→暖风热交换器
→机油冷却器
→废气再循环阀+补液罐
→流向冷却液泵
温度在87∽1050C
温度超过1050C
节温器1打开，节温器2关闭。将气缸盖中的温度控制在87℃，气缸体内的温度继续上升。冷却液从冷却液泵流向气缸盖（燃烧室）再流向冷却液调节器壳体2：
→暖风热交换器
→机油冷却器
→废气再循环阀+补液罐
→散热器
→流向冷却液泵
两个节温器处于打开状态。将气缸中的温度控制在87℃，将气缸体中温度控制在105℃。冷却液从冷却液泵流向气缸盖再流向冷却液调节器壳体2：
→暖风热交换器
→机油冷却器
→废气再循环阀+补液罐
→气缸盖+散热器+冷却液调节器壳体1
→流向冷却液泵
温度在870C以下
两个节温器处于关闭状态。发动机升温更快。冷却液从冷却液泵流向气缸（燃烧室）再流向冷却液调节器壳体2：
→暖风热交换器
→机油冷却器
→废气再循环阀+补液罐
→流向冷却液泵

## Slide 22: 3.5 电子控制冷却系统
电子控制冷却系统的任务是根据负荷状态将发动机的工作温度控制在一个额定值上。因此这种冷却系统的冷却液分配器壳体中集成了一个由特性曲线控制的节温器。发电机控制单元中还存储了附加特。陛曲线，按照这些特性曲线对电加热节温器和风扇的运转级别进行调整，以实现最佳工作温度。
优点：
耗油量 ：由于冷却液未进行循环因此可以更快暖机；与以前的发动机相比，由于提高了满负荷时的冷却能力，因此增大了压缩比。
排放量：由于显著降低泵转速（n => 0）并因而将冷却液体积流量降至最低，因此可以更快暖机；减小摩擦力； 减少耗油量；减少排放量。
功率： 部件冷却与转速无关； 根据需要调节冷却液泵功率；避免功率损失。
舒适性： 优化体积流量；根据需要提高暖风功率；发动机静止时的余热利用。

## Slide 23
3.5.1 电子控制冷却系统概览

## Slide 24
3.5.2 特性曲线控制的节温器
由特性曲线控制的节温器在原理上相当于无控制的节温器。蜡由于冷却液的温度而熔化形成液态并且膨胀。蜡的膨胀推动反推杆。此外还在膨胀材料元件中埋人了一个加热电阻。当发动机控制单元对该电阻输送电能时，蜡元件就会额外升温。不仅会通过冷却液的温度，还会通过相应的特性曲线对该反推杆进行调节。

## Slide 25
3.5.3 电子控制冷却系统工作过程
小循环回路
大循冷却液环回路
在进行小循环时节温器作出下述调节：
关闭大阀门座：关闭散热器回流管路。
打开小阀门座：冷却液经过冷却液分配器单元流向冷却液泵。
由特性曲线控制的发动机冷却系统尚未开始工作。大约1100C时在未进行调节干预的情况下打开特性曲线节温器。小循环回路用于加热以及95 ∽的上、下部分负荷范围。
大冷却液循环既可在达到大约1100C时通过冷
却液调节器中的节温器打开，也可根据负荷情况通过特性曲线打开。
打开大阀门座：打开通向冷却液泵的散热器回流管路。
关闭小阀门座：关闭从发动机到冷却液泵的直接通道。
通过对膨胀材料元件进行加热，在85 ∽950C
的冷却液低温区出现满负荷时节温器已经打开。
为了辅助冷却，必要时将电子风扇开启。
小循环回路
在进行小循环时节温器作出下述调节：
关闭大阀门座：关闭散热器回流管路。
打开小阀门座：冷却液经过冷却液分配器单元流向冷却液泵。
由特性曲线控制的发动机冷却系统尚未开始工作。大约1100C时在未进行调节干预的情况下打开特性曲线节温器。小循环回路用于加热以及95 ∽的上、下部分负荷范围。
小循环回路
在进行小循环时节温器作出下述调节：
关闭大阀门座：关闭散热器回流管路。
打开小阀门座：冷却液经过冷却液分配器单元流向冷却液泵。
由特性曲线控制的发动机冷却系统尚未开始工作。大约1100C时在未进行调节干预的情况下打开特性曲线节温器。小循环回路用于加热以及95 ∽的上、下部分负荷范围。
小循环回路

## Slide 26
3.5 冷却系统的保养和维护
3.5.1 冷却液
防腐
防冻
放沉积
提高沸点
冷却液的任务
冷却液的颜色有：蓝色、绿色、红色。 冷却液的指标：冰点（-40℃）、沸点（108℃）。 冷却液的类型有：乙二醇、二甘醇、酒精和水。 冷却液的更换周期：两年或4万公里。只能使用同一型号的冷却液，一定不能混合使用。

## Slide 27
3.5 冷却系统的保养和维护
3.5.2 冷却液的检查
冷却液冰点检查
检测仪器及设备：冰点测试仪

## Slide 28
3.5 冷却系统的保养和维护
3.5.2 冷却液的检查
冷却液冰点检查
冰点测试仪使用方法

## Slide 29
防冻剂测量表
利用吸球从冷却设备中吸出冷却液，直到游动体能够自由游动为止。在温度刻度上可以读出冷却液的温度，在游动体刻度上可以读出防冻剂的体积百分比，根据这个百分比就可以从一张表格中查出冷冻液的防冻安全性。
如果防冻保护能力达到= -15`C，则：
 水含量 75% = 3 份
 冷却液含量 25% = 1 份

## Slide 30
3.5 冷却系统的保养和维护
3.5.3 冷却液系统的检查
冷却液液面检查
检查防冻剂
检查冷却系统外观，检查冷却液液面，需要的话，添加冷却液，检查防冻剂，如果冷却液损失过多时，要检查冷却系统的密封状况。

## Slide 31
3.5 冷却系统的保养和维护
3.5.3 冷却液系统的检查
冷却系统密封性检查
检查系统压力
利用压力测试仪可以在冷却系统内产生 1 bar的压力。此压力可以持续10 s。如果在 10 s秒钟内所产生的压力下降了，则表明冷却系统密封性不好。
一氧化碳测试仪
利用一氧化碳测试仪可以将空气从冷却系统中吸出。如果测试仪中的蓝色液体变成了黄色，则表明气缸盖或气盖密封条密封性不好。

## Slide 32
3.5 冷却系统的保养和维护
3.5.4 冷却液的更换
所需要的专用工具和维修设备
♦ 冷却系统检测设备的适配接头
♦ 冷却系统加注设备
♦ 车间起重机收集盘
♦ 软管卡箍钳

## Slide 33
热蒸气和热冷却液可能会造成烫伤。
♦ 在发动机暖机时，冷却系统处于过压状态。
♦ 请将冷却液补偿罐的密封盖用抹布盖住并小心地打开，消除过压。
♦ 只能使用符合标准的冷却液。
注意
更换冷却液的操作流程
1.打开冷却液补偿罐的膨胀罐盖。
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L BJZ)为例
3. 将车间起重机收集盘 放在发动机下面。
4.拆卸排放螺塞，并将冷却液放掉。如箭头所示。
2.拆卸底部或中间的隔音装置。
3.5.4.1排放
5.拔出机油冷却器上的冷却软管，将冷却液排放掉。如箭头所示。

## Slide 34
更换冷却液的操作流程
3.5.4.2加注
1.拧下排放螺塞，并将冷却软管固定在机油冷却器的管接头上。
2.把适配接头拧到储液罐上，用冷却系统加注设备加注冷却液。
3.拧紧储液罐盖。
4.关闭空调。
5.起动发动机，使发动机转速约为2000r/min，并保持3min。
6.使发动机运转到风扇启动。
7.关闭点火开关。
8.检查冷却液液位，在暖机时冷却液液位必须在“max”，而在冷机时必须在“max”和“min”之间。在必要时补充缺少的冷却液。

## Slide 35
3.5 冷却系统的故障诊断
故障 | 原因 | 排除/措施
温度显示处于警告区域 | 多楔带过于松弛或断裂 冷却系统中冷却液过少 节温器未打开，冷却液只能通过小循环流动散热器片堵塞 | 检查皮带的张力 向补液罐添加冷却液至标记处，检查系统的密封性 检查冷却液上软管是否很热，必要时更换节温器 从发动机侧用压缩空气吹扫散热器
 | 散热器被沉淀的钙、铁锈堵塞 补液罐的密封盖损坏 电子风扇不能起动 温度传感器短路 温度传感器电缆接地 | 更换散热器 进行压力检查，必要时更换 检查节温开关插头和风扇插头是否牢固连接 检查节温开关的功能 检查电子风扇电源 进行检查，必要时更换 检查电缆的敷设情况，拔掉温度传感器上的电缆：如果显示不正常，则是接地故障，必要时更换
发动机只能缓慢达到运行温度，加热功率很小 | 由于在打开位置受到沉淀物的阻碍，节温器不能完全关闭。散热器大循环始终保开启状态 | 更换节温器

## Slide 36
故障 | 原因 | 排除/措施
虽然冷却液液位正常但温度显示仍然亮起，散热器和下软管保持冷态 | 节温器卡在关闭位置 | 如节温器损坏，有严重烧坏发动机的危险
冷却液损耗 | 散热器泄漏 软管有细孔 软管接头泄漏 冷却液泵泄漏 气缸盖密封垫损坏 | 必要时更换散热器 更换软管 拧紧软管接头 更换冷却液泵 更换气缸盖密封垫
噪声 | 冷却液泵 | 更换冷却液泵
3.5 冷却系统的故障诊断