## Slide 1: 1.4.1活塞
1.4活塞和附件

## Slide 2: 1.4.1.1活塞的任务
1.承受燃烧时产生的气体压力并通过活塞销传递到连杆上。
2.将燃烧热量通过活塞环传到气缸壁上。
3.将燃室气密密封并使其在运动中相对曲轴箱密封。
活塞工作条件：高温、高压、高速、润滑不良、散热困难 。

## Slide 3: 1.4.1.2活塞要求
足够的强度与刚度
良好的导热性
耐高压
耐高温
耐磨损
质量小
热膨胀系数小

## Slide 4
1.4.1.3活塞材料： 铝合金：质量小 导热性好；
铝合金活塞的特点 | A 刚度和强度应足够大，传力可靠。
 | B 导热性能好，耐高压、高温、磨损
 | C 质量较小，尽可能减少往复惯性力
 | D 耐热的活塞顶及弹性的活塞裙
 | E 活塞与气缸壁间有较小的摩擦系数

## Slide 5: 1.4.1.4活塞温度分布
2800C
2400C
1200C