## Slide 1: 1.4.1.5活塞的组成

## Slide 2: 活塞顶
活塞顶厚度取决于燃烧压力。在汽油发动机中活塞顶平坦或稍微凸起。但是也有的活塞带有用于改善混合气涡流的凸起和凹坑。
易热裂、压碎，要求加工应光洁，材料应阻热。...

## Slide 3: 火力岸和活塞环区域
火力岸是活塞顶与第一个活塞环之间的部分。其作用是保护第一个活塞环。活塞环区域用于实现运动密封。其高度视活塞环数量和高度而定。

## Slide 4
活塞裙部
对活塞在气缸内的往复运动起导向作用，并承受侧压力
防治破坏油膜。
裙
部

## Slide 5: 活塞销孔
活塞销孔将作用力从活塞传递到活塞销上。因此相对活塞顶和活塞裙来说支撑牢固。

## Slide 6: 活塞温度分布
2800C
2400C
1200C