## Slide 1
1.5连杆
1.5.2连杆组成
连杆由以下部件组成：
连杆小头，活塞销支撑在连杆小头内。
连杆体。
连杆大头和连杆盖。连杆大头和连杆盖包围着连杆轴承。

## Slide 2
1.5连杆
1.5.2连杆组成
连杆大头的定位方式（平切口）
螺栓定位
连杆盖是用膨胀螺栓固定。这种螺栓作为定位螺栓可使连杆盖居中。
带有断裂面的连杆
连杆大头与连杆盖之间的接合面通过断裂方式产生，不需要继续进行加工。因此可防止安装时发生混淆。

## Slide 3
1.5连杆
1.5.2连杆组成
连杆大头的定位方式（斜切口）
锯齿定位
套筒定位
止口定位

## Slide 4
1.5连杆
1.5.3连杆运行条件
负荷 | 运行条件 | 后果
压 力 和 拉 力 | 很高的活塞力Fk在连杆纵向方向上产生很大的压力。很高的活塞惯性力Fm产生拉力。 | 这些作用力使连杆扭曲或弯曲，因此无法保证连杆轴套和连杆轴承孔的平行度。如果连杆轴套孔钻歪，也会出现这种情况。活塞不再平行于气缸壁移动。活塞、活塞环、气缸壁和连杆轴承上出现磨损。这种负荷可能会破坏轴承上的润滑油膜并造成轴承损坏。