## Slide 1
2.3.6气门系统的检测
2.3气门系统
2.3.6.1气门的检测
1.检查气门外观
检视气门锥形工作面及气门杆的磨损、烧蚀及变形情况，视情更换气门。

## Slide 2
2. 气门测量
2.3气门系统
2.3.6气门系统的检测
捷达桥车

## Slide 3
2.3.6.2气门弹簧检测
气门弹簧自由长度的检测
气门弹簧垂直度的检测
自由长度小于使用限度1.3-2m时，应更换新件
气门弹簧的弹力的检测
如果弹簧弹力的减小值大于原厂规定弹力的10%，则应更换新件。
其极限值为2.0mm，如该间隙超限，则必须更换气门弹簧。

## Slide 4
2.3.6.3气门导管的检测
1.清洗气门导管。
2.检查气门杆与气门导管的间隙(在气门的弯曲检验合格后进行)。
气门导管的经验检查法：将气门杆和气门导管擦净，在气门杆上涂一层薄机油，将气门放入气门导管中，上下拉动数次后，若气门在自重下能徐徐下落，则表示气门杆与气门导管的配合间隙适当。
气门杆与气门间隙
0.05——0.12mm