## Slide 1: 3.3.5 风扇
自动风扇：只有超过运行温度时，才会接通风扇。特点是：迅速达到运行温度和增加功率或节省燃油。
电动风扇：电动机直接驱动风扇。布置在冷却液中的节温开关控制电动机的接通和关闭。特点有：没有附加的V带传动装置；散热器的安装不受发动机影响；电动机功率有限。
T-节温开关 K-继电器
M-电动机 R-电阻

## Slide 2: 3.3.5 风扇
风扇离合器
任务：减小风扇噪声，改善低温起动性能，节约燃料和降低排放，自动调节发动机的冷却强度。
主要有硅油式和电磁式等。冷却水温度不高时，风扇随离合器壳体一起空转打滑；当发动机气流温度超过650C时，离合器处于接合状态，风扇转速提高。当发动机气流温度低于350C时，风扇离合器又回到分离状态。
电磁风扇离合器

## Slide 3
构造：
主动部分：电磁壳体、线圈、滑环、摩擦片
从动部分：衔铁、风扇轮毂
工作原理
水温低线圈断电 电磁壳体不吸衔铁 离合器分离；
水温高线圈通电 电磁壳体吸住衔铁 离合器接合
电磁风扇离合器

## Slide 4
构造：壳体与前盖、主、被动板（进、回油孔）、阀片与感温器
工作原理
温度低，感温器不变阀片不动，进油孔关工作腔无油，离合器分离；
温度高，感温器变形阀片转动，进油孔开工作腔进油，离合器接合。
硅油风扇离合器