## Slide 1: 2.1.1齿形带传动装置

## Slide 2: 2.1.1齿形带传动装置
动力通过正时带轮和正时带来传递。正时带能传递较大的力矩且能阻止带齿跳跃。正时带传动声音比链条传动小。不必对正时带传动装置进行润滑，因此可以将其布置在发动机机体外。正时带侧面必须有导向装置，以防止其跑偏，例如正时带轮侧面的导向板、张紧轮或导向轮。因为正时带以较小的预紧力安装，所以需要个张紧装置。

## Slide 3: 2.1.1齿形带传动装置 功能元件和功能模块
1-45Nm
2-发动机支架
3-25Nm
4-支架
5-齿形传动带护罩-上体
6-齿形传动带护罩一中间体
7-20Nm
8-垫圈
9-张紧轮
10-齿形传动带
11-齿形传动带后护罩
12-0型密封图
13-冷却液泵
14-15Nm
15一曲轴齿形传动带轮
16-90Nm+1/4(900)
17-齿形传动带一下体
18-10Nm
19-传动带轮
20-多楔传动带
21-传动带轮/减振器
22-25Nm
23-多楔带传动张紧装置

## Slide 4: 2.1.1齿形带传动装置传动装置运行条件
1.负荷：正时带承受最苛刻的负荷即:高转速、剧烈振动、较大温差。正时带承受拉应力。此外还必须能以很小的弯曲度围绕正时带轮运行。弯曲力作用在正时带齿上。正时带齿与正时带轮之间的形状配合使正时带齿磨损。
2.正时带的优点：质量轻、制造成本低、运行噪声小、无需润滑。
3.缺点：正时带不得弯折且必须保持无机油。因磨损需定期更换正时带。正时带由纤维增强复合材料制成。

## Slide 5: 2.1.1齿形带传动装置传动装置运行条件
4.后果
在应力作用下产生：裂纹、散线、侧面鼓起、磨损。正时带的这些变化导致凸轮轴与曲轴的上止点位置不再相配。正时带断裂可能造成发动机严重损坏。